# 现代检测技术

遂平县质量监督局河南省驻马店市463100

【摘要】本文介绍了几种常见的现代检测技术的产生以及衍变，对XRD技术、红外光谱分析、高效液相色谱、热重分析的应用作了具体介绍，并对它们进行了比较。简要介绍了现代测试技术的几个发展方向，最后对现代测试技术的发展做了展望。

【关键词】现代检测技术，热重分析，红外光谱分析

1前言

随着现代科学技术的不断发展，社会的日益进步，现代化生产的规模越来越大，管理的形式和方式趋于多样性，管理也更加科学，人们对产品的产量和质量要求也越来越高，这就导致常规的检测参数、检测手段、检测仪表难以满足现代生产和生活的需求。从一般的单参数测量到相关多参数的综合自动检测，从一般的参数量值测量到参数的状态估计，从确定性测量到模糊的判断等，已成为当前检测领域中的发展趋势，正受到越来越广泛的关注，从而形成了各种新的检测技术和新的检测方法。这些技术和方法统称为现代检测技术。

从应用的领域看，现代检测技术主要用于复杂设备、复杂过程的影响性能质量等方面的综合性参数的测量，从使用的技术或方法看，现代检测技术主要利用了新型的传感技术和传感器。例如XRD技术就是通过对材料进行X射线衍射，利用传感器技术，分析其衍射图谱，获得材料的成分、材料内部原子或分子的结构或形态，获取物质信息。

2现代测试技术介绍

2.1XRD技术

X射线照射到物质上将产生散射。晶态物质对X射线产生的相干散射表现为衍射现象，即入射光束出射时光束没有被发散但方向被改变了而其波长保持不变的现象，这是晶态物质特有的现象。绝大多数固态物质都是晶态或微晶态或准晶态物质，都能产生X射线衍射。晶体微观结构的特征是具有周期性的长程的有序结构。晶体的X射线衍射图是晶体微观结构立体场景的一种物理变换，包含了晶体结构的全部信息。用少量固体粉末或小块样品便可得到其X射线衍射图。

XRD（X射线衍射）是目前研究晶体结构(如原子或离子及其基团的种类和位置分布，晶胞形状和大小等)最有力的方法。XRD特别适用于晶态物质的物相分析。晶态物质组成元素或基团如不相同或其结构有差异，它们的衍射谱图在衍射峰数目、角度位置、相对强度次序以至衍射峰的形状上就显现出差异。因此，通过样品的X射线衍射图与已知的晶态物质的X射线衍射谱图的对比分析便可以完成样品物相组成和结构的定性鉴定；通过对样品衍射强度数据的分析计算，可以完成样品物相组成的定量分析；XRD还可以测定材料中晶粒的大小或其排布取向，应用十分广泛。

2.2红外光谱分析技术

当一束具有连续波长的红外光通过物质，物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时，分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级，分子吸收红外辐射后发生振动和转动能级的跃迁，该处波长的光就被物质吸收。所以，红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。将分子吸收红外光的情况用仪器记录下来，就得到红外光谱图。红外光谱图通常用波长(λ)或波数(σ)为横坐标，表示吸收峰的位置，用透光率(T%)或者吸光度(A)为纵坐标，表示吸收强度。

通常将红外光谱分为三个区域：近红外区(0.75-2.5μm)、中红外区(2.5-25μm)和远红外区(25-300μm)。一般说来，近红外光谱是由分子的倍频、合频产生的；中红外光谱属于分子的基频振动光谱；远红外光谱则属于分子的转动光谱和某些基团的振动光谱。由于绝大多数有机物和无机物的基频吸收带都出现在中红外区，因此中红外区是研究和应用最多的区域，积累的资料也最多，仪器技术最为成熟。通常所说的红外光谱即指中红外光谱。

2.3高效液相色谱

高效液相色谱是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样的分析。该方法已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术应用。

高效液相色谱法，只要求试样能制成溶液，而不需要气化，因此不受试样挥发性的限制。对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大（大于400以上）的有机物（这些物质几乎占有机物总数的75%～80%）原则上都可应用高效液相色谱法来进行分离、分析。据统计，在已知化合物中，能用气相色谱分析的约占20%，而能用液相色谱分析的约占70～80%。

2.4热重分析

热重分析，是指在程序控制温度下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种热分析技术，用来研究材料的热稳定性和组份。TGA在研发和质量控制方面都是比较常用的检测手段。热重分析在实际的材料分析中经常与其他分析方法连用，进行综合热分析，全面准确分析材料。

热重分析法可以研究晶体性质的变化，如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象；研究物质的热稳定性、分解过程、脱水、解离、氧化、还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学等化学现象，广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。热重法的重要特点是定量性强，能准确地测量物质的质量变化及变化的速率，可以说，只要物质受热时发生重量的变化，就可以用热重法来研究其变化过程。

3结论

本文选择XRD技术、红外光谱分析，高效液相色谱、热重分析等几种测试技术，对现代测试技术的应用以及重要性做了介绍。现代测试技术在未来会向智能化、多传感集成化、网络化发展，对于人们的生活影响会越来越大，所以，对于现代测试技术有一定的了解是很有必要的。

参考文献

[1]徐文泉.现代测试技术.上海科学技术文献出版社.1986徐文泉.现代测试技术[M]上海科学技术文献出版社,1986.

[2]纪穆为,卢萍,刘静,等.金属有机框架化合物(MOFs)的研究中的测试技术[J].山东化工,2011,40(2):42-46.

[3]AyyappanP,EvanaOR,LinW.Three-dimensionOpenFrameworksBasedonCobalt(II)m-pyridinecarboxylates[J].Inorg.Chem.,2001,40:4627.

[4]FujitaM,YuShu-Yan,KusukawaT,etal.Self-assemblyofNanometer-sizedMacrotricyclicComplexesfromTenSmallComponentMolecules[J].AngewChem.Int.Ed.Engl.,1998,37:2082.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d539fc5fea14abcf6e678d80.html