# 当代测绘新技术在测绘工程中的应用研究孙占赟

河北省地矿局第六地质大队河北石家庄050000

摘要：我国现代信息技术的发展推动了测绘新技术的进步，测绘新技术凭借着自身能够辅助工作人员做好总结和反馈工作、简化了测绘数据、数据精准度较高的优势已经被广泛应用于地籍测量、通信工程、城市给排水等其他更多的工程施工中。测绘新技术的使用能够充分保证数据的精准度进而为整个工程质量打好基础。测绘新技术的发展不断为我国测绘工程行业注入了新的活力，进而促使我国测绘测量技术水平能够得到稳步提升。

关键词：测绘新技术；测绘工程；应用

1测绘新技术概述

当前，我国计算机技术的不断发展以及电子信息技术的不断进步使得我国传统的测绘技术正在逐步被测绘新技术所取代。另外，随着我国建筑工程以及其他工程项目种类的不断增加，使得测绘新技术的使用范围变得更加广泛，并且在一定程度上已经实现了与其他领域的交流合作，尤其是已经涉及地理信息测绘技术。地理信息技术主要是运用全球卫星定位系统和测绘新技术中的遥感测绘技术对信息数据进行获取，后期使用地理信息技术对数据进行采集和分析。在进行地理地理信息技术工作时最重要的工作环节就是将所有获取到的地理空间相关信息进行数字化加工处理，将其划分为数字化成图以及地图数字化。数字化成图主要是使用相关电子设备等将已经采集到的信息以图纸的形式呈现出数据；而地图数字化主要是将原有的已经存在的地图进行输入后在科学合理的编辑的基础上得到最终的数字地图。RS技术在工程测绘中也是一项全新的测绘技术，RS技术的原理主要是通过借助电子磁波的相关理论知识，并且在传感器的使用作用下，将物体所反射的电磁波数据进行不断收集后最终形成了图像。而在地图的测绘工作中使用最为广泛的就是这种RS测绘新技术。工程测绘新技术中的另一中技术就是数字化的测量技术，其主要是对计算机和影像的相关应用来进行相关数据的加工和处理，进而最终达到测绘对象能够以数字化的形式来呈现出来的目的。

2测绘新技术的具体应用

2.1摄影测量技术在测绘工程测量中的应用

摄影测量技术作为当前新测绘技术的重要组成部分，其主要是指利用先进的摄影方法来获取测量目标的基础性信息。随着科学技术的不断发展，摄影测量技术的发展也取得了较大的进步，进而衍生了数字化摄影测量环节。工作人员在实际工作中利用摄影测量技术主要是通过操作计算机与处理影像而实现的，为了确保影像测绘的准确度与效率，工作人员更加倾向于对室内环境的选择。这是由于在人口密集度区域，会因为人流量过大而对测量工作的开展造成极大的阻碍，进而增加了测量工作的难度。而通过对测绘新技术的充分利用，能够为测绘工作的顺利开展奠定良好的基础，且能够满足大面积测绘工程的需求。此外，通过对数字化测绘技术的应用，能够帮助工作人员依照城市地图来完成测绘工作与相关数据的更新，进而为城市未来规划、建设提供全面准确的参考数据。随着现代化城市进程的不断深入，人口聚集现象逐渐加剧，不利于室外测量工作的顺利开展。因此，摄影测量技术在测绘工程测量中的应用具有现实意义，特别是对于现代化城市发展而言，其对城市规划建设目标的实现有着一定的促进作用。

2.2构建完善的工程测量控制网络

完善的工程测量控制网络可为现代信息测绘新技术的有效应用提供保障。相关工程测量机构可利用数字化技术对施工区域地图进行数字化处理[2]。同时结合纸质地图信息的进一步分析，对整体施工区域地图精度、比例尺、时效性等测量标准进行统一规划。在测量标准确定之后，可利用数字化仪器将相应工程参数输入计算机系统终端。在实际现代信息测绘新技术应用环节，可结合工程数据进行情况，对内部数据进行不断优化调整，从而保证相关工程测量数据的准确获得。如在大比例地形图分析环节，可以通过扫描矢量化仪器的应用，实现多方位信息的综合分析；而在工程环境较复杂、测绘要求精度较高的工程测量工序中，则需要陈勇载波相位静态差分的方法，在对具体施工环节数据测量的同时，利用全球定位系统将测量线路维持在可控的范围内。同时结合相关检测控制机制的设置，融入更加先进的测量工艺，便于提高整体工程控制网络运行效率。

2.3通信工程应用

在对通信工程进行实地测量测绘时，工作人员要对需要采集的数据信息资料有着较为明确的认识，首先，要按照通信工程的规划设计方案中所提供的线路分布图和走向图以及路杆明细表等其他相关资料进行透彻分析并且要有着较高的了解程度。在进行施工时要按照施工工序规范进行施工，要对通信线路的测量方向以及偏移量进行相应的对比，注意测量测绘存在的误差偏移度，避免横线路出现偏移的现象。在测量时要运用连续载波差分测量的方式进行相关数据测量，在设立了基准点之后使用测绘新技术中的GPS技术进行线路的测量工作，另外测量时要对GPS技术相关测量方式进行一定的规划和设计，还要对已经测量出的数据信息进行及时分析和处理并且进行相关数据传输。

2.43S集成技术与工程测量的结合

3S集成技术就是对大范围内的数据进行采集，是获得的信息准确性高且获取速度快的现代化测绘技术。在测量工程中，有效地将各种测绘技术进行结合，使具体使用过程中能扬长避短，更好的发挥各种测绘技术的性能。这是将所有新型的测绘技术应用到实建中的必由之路。3S集成技术是将全球卫星定位、地理信息系统和各种图像处理系统相结合为一体的只能化观测系统。这种技术在三峡工程中的应用：在三峡项目开发之前，我国的科研人员对当地的地质等做了大量的地理勘测，机体的测量中，首先要利用RS技术对整个开发场地范围进行高空遥感测绘，最后生成高分辨率的图纸和数据。在自同时要使用GPS技术进行具体定位测量，对数据进行分析，最终做出决策。3S集成技术在三峡工程的建设中，为维护整体工程、和周为地理勘测等有效的提供了数据保证，使三峡这项巨大的工程最终能够保质保量的完工和应用。

2.5城市给排水应用

为了建立数字化城市，在进行城市给排水工程施工时，尤其是城市排水管道施工时对于现代测绘新技术的使用是较为广泛的。全站仪和水准仪目前已经成为当前城市给排水工程以及城市河道改建工程中必须设备，通过对全站仪的使用能够有效开发自动引导测量系统，进而对顶管挖掘施工进行控制，有利于提高城市给排水工程整体施工水平，实现真正的自动化工程建设。

结束语

总而言之，工程测量作为工程项目开展的基础，其测量结果的准确性直接影响着项目工程是否能够顺利进行，因此，提高工程测量精确度与效率十分重要。而通过对测绘新技术的充分应用，就能够有效达到这一目标。科学技术的进步推动了现代信息测绘技术的发展，在现阶段工程测量过程中，现代信息测绘新技术的应用，极大的提高了整体工程测量的精确度。现代信息测绘新技术主要包括遥感系统、全球定位系统、数字化地图等几个方面，其对工程测量工作的有效开展具有非常重要的作用。基于此，以上内容就当代测绘新技术在测绘工程中的应用进行了分析。

参考文献：

[1]李晓磊，郑世超.测绘与地理信息新技术在矿山测量中的应用及展望[J].世界有色金属，2017（21）：32-33.

[2]陆书印.测绘新技术在地质工程中的应用[J].住宅与房地产，2017（36）：203.

[3]梁秋波.数字化测绘技术在工程测量中的应用[J].住宅与房地产，2017（36）：186.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d561422d8716e5ece5de9471.html