# 高压直流塑料电缆论文-王霞,王陈诚,朱有玉,吴锴,屠德民

导读:本文包含了高压直流塑料电缆论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高压直流,塑料电缆,纳米,交联聚乙烯

### 高压直流塑料电缆论文文献综述

王霞,王陈诚,朱有玉,吴锴,屠德民[1]（2015）在《高压直流塑料电缆绝缘用纳米改性交联聚乙烯中的空间电荷特性》一文中研究指出为发展国产高压直流(HVDC)塑料电缆绝缘材料,削弱直流电缆运行中温度梯度效应对电缆绝缘中电场强度的畸变,针对国产纯交联聚乙烯(XLPE)、自行研发的纳米改性XLPE以及从国外进口的高压直流用XLPE等3种材料的试样进行了研究。利用电声脉冲(PEA)法和电阻率测量系统,测量了3种XLPE试样在室温、高温及温度梯度等3种温度条件下的空间电荷特性和电阻率特性。研究结果表明:在室温、高温及温度梯度等3种温度条件下,纳米改性XLPE试样在加压过程中的体内积聚电荷量最少、短路后残余电荷量较少;随着温度升高,3种XLPE试样的体积电阻率均呈下降趋势,但自行研发的纳米改性XLPE试样的体积电阻率在测试的高低温范围内始终最高,且比纯XLPE试样高出约1个数量级。因此认为在所测试的3种XLPE试样中,自行研发的纳米改性XLPE材料在测试温度范围内能最好地抑制空间电荷,拥有最高的体积电阻率。(本文来源于《高电压技术》期刊2015年04期）

顾金,尹毅,李旭光[2]（2011）在《高压直流塑料电缆中空间电荷测量技术的研究》一文中研究指出在分析高压直流塑料电缆的衰减色散特性、脉冲电场耦合方式以及电极系统的基础上,论述了高压直流塑料电缆空间电荷测量系统。利用此测量系统测量了直流塑料电缆在24 h冷热循环条件下的空间电荷分布情况,实验结果可靠。(本文来源于《华东电力》期刊2011年11期）

蔡川[3]（2009）在《高压直流塑料电缆空间电荷测试和分析技术研究》一文中研究指出直流电缆在未来直流输电线路中具有广阔的应用前景,直流电缆具有绝缘工作电场强度高、绝缘厚度薄、电缆外径小、重量轻、柔软性好、介质损耗和导体损耗低、无交流磁场等优点。但相对交流电力系统而言,高压直流电力电缆的研究是滞后的,研制直流高压电缆,特别是高压直流塑料电缆还有一些困难要克服,困难之一是空间电荷问题。塑料作为高压直流电缆的绝缘时,绝缘层中具有大量的局部陷阱,造成绝缘内部空间电荷集聚,空间电荷对绝缘材料介电强度的影响主要体现在电场畸变效应和非电场畸变效应两个方面,这两种影响都会对聚合物的绝缘造成一定的危害,所以研制直流塑料电缆的关键问题之一是抑制绝缘材料中的空间电荷,而作为研究基础的高压直流塑料电缆的空间电荷的测试和分析技术的研究就尤其重要。本课题针对高压直流塑料电缆绝缘空间电荷测试,在之前电声脉冲法测试绝缘材料空间电荷研究成果的基础上,开发了高压直流塑料电缆空间电荷测试系统,采用电声脉冲法测试直流电缆中空间电荷分布,并对被测实时数据进行分析处理,恢复电缆中空间电荷的分布,计算电缆中电场和电势的分布。论文重点研究了电缆空间电荷测试系统各部分硬件设计和空间电荷测试信号处理算法,研制了用于高压直流塑料电缆绝缘研究的空间电荷测试系统,为研究空间电荷对直流电缆绝缘短期和长期性能的影响提供了实验和测试分析基础。(本文来源于《上海交通大学》期刊2009-01-01）

王雅群[4]（2009）在《高压直流塑料电缆中空间电荷抑制方法研究》一文中研究指出直流输电技术由于其在稳定性与经济性等方面的诸多优点,成为目前电气工程领域内研究的热点。高压直流塑料电缆是直流输电的关键设备之一,相对于油纸绝缘直流电缆,具有体积小、输送容量高和免维护等优势,因此研究和开发塑料绝缘直流电缆对直流输电至关重要。然而在塑料绝缘中,由于空间电荷分布不均匀会造成电缆绝缘内电场畸变影响其绝缘强度以及加速绝缘的老化,因此研制塑料绝缘的关键问题是解决绝缘内空间电荷积聚的问题。本文采用电声脉冲法研究聚乙烯及其复合介质内空间电荷分布发现:聚乙烯生产工艺的不同,造成了其内部空间电荷分布的差异。以不同厂家生产的低密度聚乙烯作为基础材料,掺杂相同类型与含量的填料,复合介质内空间电荷分布有较大差别。复合介质的结晶行为影响其内部空间电荷分布,但其对空间电荷的影响小于杂质离子浓度等因素的影响。交联聚乙烯内交联副产物含量对其空间电荷分布影响较大;研究还发现电极材料也是影响XLPE及其复合介质内空间电荷分布的重要因素之一。添加适量的纳米MgO粉末可以有效的改善复合介质内空间电荷分布、击穿特性、电导率和机械性能。利用傅里叶变化红外光谱(FT-IR)与差热分析(DSC)对XLPE与MgO/XLPE纳米复合介质进行研究发现,MgO与XLPE的分子基团之间有相对较强的相互作用。(本文来源于《上海交通大学》期刊2009-01-01）

### 高压直流塑料电缆论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在分析高压直流塑料电缆的衰减色散特性、脉冲电场耦合方式以及电极系统的基础上,论述了高压直流塑料电缆空间电荷测量系统。利用此测量系统测量了直流塑料电缆在24 h冷热循环条件下的空间电荷分布情况,实验结果可靠。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高压直流塑料电缆论文参考文献

[1].王霞,王陈诚,朱有玉,吴锴,屠德民.高压直流塑料电缆绝缘用纳米改性交联聚乙烯中的空间电荷特性[J].高电压技术.2015

[2].顾金,尹毅,李旭光.高压直流塑料电缆中空间电荷测量技术的研究[J].华东电力.2011

[3].蔡川.高压直流塑料电缆空间电荷测试和分析技术研究[D].上海交通大学.2009

[4].王雅群.高压直流塑料电缆中空间电荷抑制方法研究[D].上海交通大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d5ae7e9d8fbb1cfcfbad704b.html