# 面模型论文-高学平,秦孜学,朱洪涛,孙博闻

导读:本文包含了面模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:侧式进,出水口,双向水流,响应面法,遗传算法

### 面模型论文文献综述

高学平,秦孜学,朱洪涛,孙博闻[1]（2019）在《基于响应面模型侧式进/出水口体型多目标优化》一文中研究指出为解决抽水蓄能电站侧式进/出水口扩散段体型优化时传统优化方法通常依据工程经验进行体型调整,导致进流与出流时的水力特性难以同时满足最优的问题,以扩散段体型参数为设计变量,以进/出流各水力指标作为优化目标,利用响应面法建立了两者之间的代理模型.利用带精英策略的非支配排序遗传算法(NSGA-Ⅱ)进行了多目标优化,得到最优体型.研究结果表明:采用NSGA-Ⅱ可以解决双向水流条件下各目标难以同时满足最优的问题.此外,只须在建立代理模型过程中进行计算流体动力学(CFD)计算,而优化时无须进行,有效提高了进/出水口体型的优化效率.(本文来源于《华中科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）

杨棋[2]（2019）在《边际品位、建设规模优化与NPV的叁维面模型研究》一文中研究指出依托先进的矿业叁维设计软件,生成不同边际品位下的矿山可采储量设计模型,以叁维面模型的形式建立不同边际品位在不同建设规模的项目净现值计算模型,得到净现值最大条件下的最优边际品位和建设规模,为项目的前期论证提供基础。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年10期）

马险峰,刘畅,徐良义[3]（2019）在《修正双屈服面模型在软土基坑开挖中的应用》一文中研究指出将修正塑性功为硬化参数的双屈服面模型引入到上海软土基坑工程的计算分析中,在上海软土的叁轴固结不排水试验结果和等向压缩试验结果的基础上,对该模型中弹性部分和塑性剪切部分表达式的形式和参数进行修正和简化。最后将修正后的双屈服面模型应用到基坑开挖程序中,选取3类典型基坑工程,并将计算的结果和实测结果进行比较。结果表明,基坑开挖程序的计算值与实测值比较吻合,该模型在上海软土基坑开挖计算中具有较好的适用性。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2019年S2期）

介玉新,王乃东,杨光华[4]（2019）在《土石坝计算中多重势面模型与沈珠江模型的比较》一文中研究指出广义位势理论避开了传统屈服面的概念,为研究岩土工程材料本构模型提供了新的思路。基于广义位势理论的多重势面模型能够采用与土石坝计算中常用的邓肯-张模型和沈珠江双屈服面模型完全相同的参数进行计算,具有很好的通用性。将多重势面模型用于典型土石坝的工程计算,并与沈珠江模型进行比较。计算中采用沈珠江的简化非饱和理论以近似模拟土的非饱和性质及其对应力-应变和浸润线的影响。计算表明相同情况下多重势面模型计算的位移小于沈珠江双屈服面模型的计算结果,进而影响浸润线的发展。(本文来源于《2019年全国工程地质学术年会论文集》期刊2019-10-11）

李成功,杨建玺,王团锋,王帅,毛亚洲[5]（2019）在《基于程序集成及响应面模型的电机冷却性能优化》一文中研究指出建立某60 kW电动汽车用永磁同步电机模型,理论分析得到最佳流道条数以及流道参数取值范围。以冷却流道宽度a、高度b作为设计变量,电机温升和流道进出口压差作为目标函数,通过Isight集成网格变形软件Sculptor和CFD计算软件Fluent,应用拉丁超立方设计方法创建样本点,并进行数据的自动提交仿真计算。根据得到的数据建立响应面模型,采用多岛遗传算法对近似模型寻优。优化后,电机温升和进出口压差分别下降了6.01%、6.81%,电机的性能和安全运行得到了保障。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2019年10期）

包世刚,姜翠香,丁俊琰[6]（2019）在《基于响应面模型和多目标遗传算法的动车组水箱优化设计》一文中研究指出以获取动车组水箱最佳结构参数组合为目的,结合双向流固耦合分析,采用拉丁超立方抽样生成试验设计样本点,构建了动车组水箱的响应面近似模型,通过拟合优度验证了该响应面的准确性。最后运用多目标遗传算法寻找水箱结构参数优化设计的Pareto最优解前沿,以此提出优化策略。研究结果表明,基于响应面模型和多目标遗传算法的动车组水箱优化方法,有效克服了水箱结构总体性能方案设计时重复性和经验依赖的缺点,可为决策者进行目标权衡提供充分依据,为其他复杂模型的设计优化问题提供设计参考及解决方案。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2019年27期）

任清海,王子剑,耿铁[7]（2019）在《基于中面模型和叁维模型的气辅注射成型数值模拟及物理实验研究》一文中研究指出在研究2.5维模型和叁维模型等注射成型数值模拟技术的基础上,采用MoldFlow模流分析软件就同一气辅塑件分别进行了基于中面模型和叁维模型的气体辅助注射成型数值模拟,并进行了物理实验研究。通过对模拟分析结果和实验结果的对比分析,表明基于中面模型的模拟结果需要较高的熔体预注射量,并且夸大了气指缺陷的程度,模拟结果与物理实验结果的偏差较大。而基于叁维模型的气体穿透情况及气指缺陷情况都与物理实验结果吻合的较好,在很大程度上真实、可靠地预测了塑件的成型过程,满足了指导生产的需求。(本文来源于《模具制造》期刊2019年09期）

刘婷[8]（2019）在《基于肤面模型的装配误差分析方法研究》一文中研究指出本文结合国家自然科学基金项目“基于数论的复杂装配体公差分析理论与方法”(51575484),开展了机械产品误差分析方法研究,基于实际误差表面的肤面建模,构建了综合考虑制造误差和零件变形的误差累积计算模型,实现了机械产品的误差分析。1)针对新一代产品几何技术规范(Geometrical Product Specifications,GPS)对于产品全生命周期中公差表示模型的相关要求,构建了零件几何公差表面肤面模型;研究了各公差原则下几何误差表面的尺寸误差及相应补偿策略,构建了零件全公差表面肤面模型。2)研究了基于雅克比-肤面模型的装配误差分析方法。采用肤面模型实现公差表示,雅克比矩阵实现零件间误差传递的计算,给出了常见的零件间串行及并行节点类型,研究了基于相对位置法的串行及并行节点小位移变动量的计算方法,建立了包含零件公差信息和装配节点信息的装配误差分析模型。3)针对基于雅克比-肤面模型目前在完全并行结构装配体中应用的局限性,提出了基于多面体-肤面模型的装配误差分析方法。建立几何和接触多面体,根据装配结构,对多面体进行闵可夫斯基求和或交集运算得到装配误差的变动范围。4)考虑实际工作过程中由环境因素造成的零件变形,分析实际工况对制造零件的影响,基于零件的肤面模型进行有限元分析,得到综合考虑制造误差和变形误差后的零件表面;在此基础上利用相对位置法求解得到变动小位移旋量,修正雅可比旋量公差模型,建立考虑制造和变形累积误差的公差数学模型;基于变形后的表面计算相应的几何和接触多面体,对多面体进行操作得到累积误差的变动范围。5)基于MATLAB开发了肤面建模与装配误差分析原型系统,结合实例分析该系统的工作流程。(本文来源于《浙江大学》期刊2019-09-01）

田硕,尚建勤[9]（2019）在《基于均匀设计的喷丸指标响应面模型建立及应用》一文中研究指出针对2024-T351铝合金试验件,利用直径Φ3. 18 mm大尺寸弹丸,选取喷丸气压、进给速度及弹丸流量3个重要喷丸工艺参数,通过设计均匀试验并运用MATLAB软件对喷丸试验结果进行逐步回归分析,建立弹坑直径、弹丸速度和覆盖率3项喷丸指标与喷丸工艺参数间的二阶响应面模型。利用该模型并结合多弹丸撞击有限元模型获得相应喷丸工艺参数下的平均诱导应力场,从而实现喷丸成形应力场法数值模拟。模拟变形结果与试验变形结果对比表明模拟值均小于相应试验值,最大误差14. 8%,平均误差9%,二者符合较好,表明基于喷丸指标响应面模型的应力场法数值模拟方法完全可以应用于喷丸成形数值模拟分析。(本文来源于《塑性工程学报》期刊2019年04期）

余春平[10]（2019）在《多源数据融合建立海域似大地水准面模型研究》一文中研究指出本文采用地面重力、船载重力、航空重力、卫星测高重力等多种重力数据,通过融合处理完成多源重力的统一,并利用移去-恢复技术建立了我国陆海统一的海域似大地水准面,精度达到了3.6cm,为实施海洋开发、维护国家海洋权益、推进海洋信息化建设提供统一的高程基准,具有十分重要的意义。(本文来源于《工程勘察》期刊2019年09期）

### 面模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

依托先进的矿业叁维设计软件,生成不同边际品位下的矿山可采储量设计模型,以叁维面模型的形式建立不同边际品位在不同建设规模的项目净现值计算模型,得到净现值最大条件下的最优边际品位和建设规模,为项目的前期论证提供基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 面模型论文参考文献

[1].高学平,秦孜学,朱洪涛,孙博闻.基于响应面模型侧式进/出水口体型多目标优化[J].华中科技大学学报(自然科学版).2019

[2].杨棋.边际品位、建设规模优化与NPV的叁维面模型研究[J].中国金属通报.2019

[3].马险峰,刘畅,徐良义.修正双屈服面模型在软土基坑开挖中的应用[J].岩石力学与工程学报.2019

[4].介玉新,王乃东,杨光华.土石坝计算中多重势面模型与沈珠江模型的比较[C].2019年全国工程地质学术年会论文集.2019

[5].李成功,杨建玺,王团锋,王帅,毛亚洲.基于程序集成及响应面模型的电机冷却性能优化[J].电机与控制应用.2019

[6].包世刚,姜翠香,丁俊琰.基于响应面模型和多目标遗传算法的动车组水箱优化设计[J].科学技术与工程.2019

[7].任清海,王子剑,耿铁.基于中面模型和叁维模型的气辅注射成型数值模拟及物理实验研究[J].模具制造.2019

[8].刘婷.基于肤面模型的装配误差分析方法研究[D].浙江大学.2019

[9].田硕,尚建勤.基于均匀设计的喷丸指标响应面模型建立及应用[J].塑性工程学报.2019

[10].余春平.多源数据融合建立海域似大地水准面模型研究[J].工程勘察.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d5dc27a657f395a110febdcc.html