# 低温制冷空调系统的实现方法探讨

广东美的制冷设备有限公司广东佛山528311

摘要：低温制冷空调系统的实现与优化是我国现阶段发展中的一项重要内容，这对促进国家空调产业的发展具有重要意义。在我国居民正常的生活过程中，空调的使用情况较为普遍，提高空调系统的低温制冷效率不仅能够降低我国的能源消耗，还能为居民创造更加舒适的生活环境。本研究将对我国低温制冷空调系统进行细致的分析与思考，找出其中存在的问题并提出合理的解决措施，这对我国空调产业的未来发展意义重大。

关键词：低温制冷；空调系统；实现方法

前言

我国空调中低温制冷系统在发展过程中经历了不断的完善与改进，目前低温制冷空调系统还存在一些有待进一步完善的问题，只有从这些问题入手解决才能保证高效稳定低温制冷空调系统的实现。在空调运行的过程中需要空调制冷系统、低温调速板以及室外风机的共同作用，使室内的空气温度达到提前设定的温度标准，所以了解与掌握这三个重要部件的原理对于完善我国空调系统具有重要作用。想要对低温制冷空调系统进行合理的优化，应从现阶段出现的问题中入手，加强空调系统的工作效率以及质量。

1.低温制冷空调的工作原理

1.1空调制冷系统的基本原理

在低温制冷空调运行的过程中，空调制冷系统是其中一个核心的组成部分，对于低温制冷空调的制冷效率起到直接的影响作用。空调制冷系统在进行工作中具有一定的原理，所以只有全面的掌握空调制冷系统的基本原理才能对其进行必要合理的改进。蒸发器、冷凝器以及回热器是空调制冷系统的三个重要组成部件，蒸发器主要的工作就是产生制冷剂，将制冷剂排放到气缸中，制冷机在气缸中经过一系列作用之后在进入到冷凝器中，由原始的气态变为液态；液态的制冷剂经过回流作用重新回到蒸发器中，重新变为气态，这个变化过程是一个吸热的过程，所以达到了有效的制冷效果。想要使空调制冷系统进行稳定有序的工作，不仅需要蒸发器、冷凝器以及回热器每个部件的正常运行，更加重要的是需要其所用部件之间的共同协作，只有各组成部件之间的共同作用，才能保证空调制冷系统发挥高效的制冷作用。现阶段在我国空调产业的发展过程中，空调制冷系统中还存在一些有待进一步解决的问题，例如蒸发器以及冷凝器易受到环境因素的影响，在进行工作过程中空调内部的温度处于较高的状态，但是室内的温度较低容易引发一定的结霜等情况，这样对于空调制冷系统的正常运行时十分不利，更为严重的是不利于空调达到正常的使用寿命。

1.2低温调速板的控制原理

低温调速板也是低温制冷空调的一个重要组成部分，其主要发挥的作用就是对制冷速度进行调节。在低温调速板中包括两个重要的环节，利用压力传感器采集系统高压信号以及利用压力开关的通断信号控制，这两个重要的控制过程是保证低温制冷空调高效制冷的关键。利用压力传感器采集系统高压信号就是在空调正常的运行过程中，通过对外界环境温度感应，器压力传感器会随之进行显著的变化，通常情况下外界温度越高，压力传感器中所采集的压力信号越强，此时低温调速板就得到快速降低温度的指示，从而在较短的时间内是室内温度进行有效的降低。压力传感器的敏感度对于空调制冷效率具有较大影响，在我国空调产业未来的发展中应该采用更加有效的压力传感器进行压力信号的感应，从而更加及时准确的起到温度调节的作用。利用压力开关的通断信号控制是停止低温调速板运行的重要环节，当室内温度达到设定温度时，系统压力高于该范围最高值，此时压力开关打开，低温调速板的运行停止。压力开关以及压力传感器具有一定的使用寿命，在进行正常的工作中也会产生一些损耗，所以定期对压力开关以及压力传感器进行检测与替换是一项重要的工作，我国居民在日常使用空调的过程中要注意这一重要的问题，避免出现压力开关失灵而产生的空调故障，严重的会造成安全隐患的出现。

1.3室外风机的风速控制

近些年随着国家经济水平的不断提高，我国国民的生活质量正在逐渐加强，这就使得国民对于空调的性能以及质量要求明显增强。现阶段空调一般具有两种功能模式，一种是制冷、除湿模式，而另一种是制热模式，两种功能模式工作的原理具有一定的相似性。在进行制冷除湿的过程中，室外风机的风速处于高档状态，此时室内外的空气流通量较大，室内的温度将会有效得到降低。通过对空调进行一定温度的设定，可以有效改变室外风机的风速，在室内温度已经达到设定温度时，室外风机不马上停止运行，而是在高档的状态下运行一段时间后将为低档继续运行。制热模式进行工作时与制冷模式的室外风机风速相反，其风速处于低档状态，当室内温度已经达到设定的高温时，室外风机立即停止运行，使室内温度保持在一定状态下。对室外风机进行创新与改进也是我国空调产业所应重视的内容，室外风机的工作效率对空调制冷效果产生直接的影响作用，室外风机的智能化是我国空调产业未来发展应积极研究的内容，智能化控制的实现可以更好的保证室外风机的正确变档，从而带动空调制冷系统的有效运行，进而提高空调的制冷效率。

2.低温制冷空调系统的优化对策

2.1实现制冷系统的仿真优化

制冷系统的仿真优化是我国低温制冷空调系统加强与提高过程中所应积极考虑的内容，实现制冷系统的仿真优化能够有效的增强空调运行的稳定性以及制冷效率。想要实现制冷空调的仿真优化就要对我国传统的空调制冷系统进行分析，找出其中存在的缺陷，同时根据现阶段新的科学方法以及技术对空调制冷系统进行必要的创新与完善，使其在传统的基础上得到更好的优化，制冷的效率以及质量都得到显著提高。实现制冷系统的仿真优化不仅对我国空调产业的未来发展起到重要的推动性作用，更重要的是促进我国相关科学技术的发展与应用，使更多的生产企业利用仿真技术方法，进而达到更好的生产结果。

2.2利用清洁能源作为空调制冷源

现阶段我国空调使用的制冷源不够清洁，导致国家生态环境遭到较为严重的破坏，所以利用清洁能源作为空调制冷源是我国空调产业未来发展的基本目标。清洁能源应该符合一定的要求，首先其本身对于人体不存在毒害作用，其次经过制冷作用得到的产物对人体也不产生毒害作用，最后制冷源进入到外界环境不能对生态环境产生不利的作用。空调制冷源对于空调的制冷效率也起到重要的影响作用，所以在选择清洁能源替换传统制冷源的过程中，还应注意清洁能源的制冷效率，不能影响空调正常的制冷作用。利用清洁能源作为制冷剂对于我过生态环境的未来发展十分重要，能够有效的改善我国生态环境的基本状况，使我国国民的生活环境更加健康舒适。

2.3加强对变频技术的应用

变频技术也是近些年应用于空调生产过程中的一个重要技术手段，它的应用使空调得到了巨大的改变。空调的最佳运行频率有时会与国家提供的工频存在一定差距，所以导致空调的运行不能达到最佳状态。同时在不相符的频率下进行工作会使空调的使用寿命显著降低，这不利于我国空调产业的未来发展。变频技术的应用很好的解决了这一问题，保证空调能够进行自主的频率转换，进而提高空调的制冷效率。变频技术的出现与应用是空调产业进入新的发展高度的标志，我国想要在未来的发展中具有更好的优势，就要进一步完善空调变频技术，使其在我国空调中发挥更有效的作用。

3.结语

低温制冷空调系统是我国空调产业在未来发展中应进一步重视的内容，虽然目前其还存在一定的问题，相信经过我国未来不断的努力，低温制冷空调的制冷效率以及能源消耗问题将得到有效解决，进而带动国家空调产业更好的发展。

参考文献：

[1]张佳节，郑宏磊.空调制冷系统自控节能设计分析[J].城市建设理论研究（电子版），2013，（33）.

[2]赵延东.暖通空调优化控制技术研究[J].科技创新与应用，2015（19）：257-257.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d5eed324d45aec1a4bb57c94.html