# 煤矿矿区论文-陈诗

导读:本文包含了煤矿矿区论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:泥沙防御,排水系统,水土流失,技术

### 煤矿矿区论文文献综述

陈诗[1]（2019）在《露天煤矿矿区排土场治理关键技术应用措施研究》一文中研究指出根据露天煤矿矿区排土场水土流失的特点,通过在整体围岩和分层防堵防沙技术、人工防治、排水系统构建技术及坡面水土流失生态综合防护技术应用的基础上,提出排土场治理关键技术措施,如分层围垦、人工防治、排水系统及实施边坡综合治理等措施,可有效减少泥沙的输入,实现矿区的生态恢复,防止煤矿开采区日益严重的水土流失。(本文来源于《地下水》期刊2019年06期）

韩泽伟,韩卓鹏[2]（2019）在《潞安矿区漳村煤矿太原组15_(-3)~#煤层煤质水分展布分析》一文中研究指出对山西省潞安矿区漳村煤矿太原组15_(-3)~#煤层的水分进行展布分析研究,得出矿区水分展布规律,为矿区清洁能源生产提供依据。同时,通过对矿区水分异常的分析研究得出影响水分展布的因素。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年11期）

杨永健[3]（2019）在《神宝矿区露天煤矿采场边坡失稳原因及治理措施研究》一文中研究指出通过大量调查神宝矿区露天煤矿采场边坡及排土场边坡稳定状态,参考蒙东地区其他边坡滑动特点,总结了神宝露天矿采场边坡失稳的主要特征,分析了影响边坡稳定的因素。对影响边坡稳定的主要因素——软弱夹层进行了现场调查及室内试验,获取了物理力学参数。根据当地气候及现场实际情况,结合软弱夹层性质,分析了露天矿采场边坡变形失稳原因,并针对性的提出了防治措施,这些措施的实施保证了边坡的稳定性,取得了良好的效益。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年19期）

杨宏科[4]（2019）在《煤矿地质环境问题与绿色开采技术系统研究——以榆神、彬长矿区为例》一文中研究指出针对地质环境问题来探讨煤矿绿色开采的地下水资源保护技术系统。本文依据现代化特大型煤矿开采出现的地质环境问题资料,从影响的机理、过程及预测等方面进行了分析,初步归纳提炼出主要评价因素及关联性,初步建立了绿色开采地质保障技术系统框架。(本文来源于《煤炭绿色开发地质保障技术研究——陕西省煤炭学会学术年会（2019）暨第叁届“绿色勘查科技论坛”论文集》期刊2019-10-24）

田正[5]（2019）在《永陇矿区园子沟煤矿排矸场环境保护技术研究》一文中研究指出煤矿开采生产在提供数量充足的能源物资的同时,对周边环境也产生了严重的破坏。在矿山开采生产活动实践过程中,做好环境治理与环境保护工作有着十分重要的意义。本文介绍了永陇矿区麟游区园子沟煤矿在建设排矸场中,通过运用矸石推移工程技术、边坡整治工程技术、挡渣墙工程技术、截排水工程技术、覆土工程技术、绿化工程技术等多样化的工程施工技术,解决处置以往矿山开采生产技术活动实施过程中产生的各类环境污染问题。(本文来源于《煤炭绿色开发地质保障技术研究——陕西省煤炭学会学术年会（2019）暨第叁届“绿色勘查科技论坛”论文集》期刊2019-10-24）

李聪聪,杜芳鹏,雒铮,谭富荣[6]（2019）在《四川古叙矿区石屏煤矿C_(19)煤层煤质及煤中元素分布特征》一文中研究指出本文在对以往煤田地质资料分析的基础上,选取古叙矿区石屏煤矿主要可采的C_(19)煤层垂向剖面进行采样测试,对石屏煤矿C_(19)煤层的煤质变化和微量元素分布特征进行详细分析,C_(19)煤层属低灰-中灰、特低挥发分、特低硫无烟煤,该煤层的灰成分指数较高,且灰成分中以酸性氧化物为主,反映成煤环境属弱还原性,属轻稀土富集类型。煤中Ta和Nb含量异常高,分别为中国煤中Ta和Nb含量均值的6.18和4.18倍,该煤层中稀土元素及Ta、Nb异常富集,具有下一步综合勘查开发的潜力。(本文来源于《中国矿业》期刊2019年S2期）

李波[7]（2019）在《麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿：打造国际先进的安全高效矿区》一文中研究指出这里像一个花园，地处山区却没有扬尘；这里像一个小区，人员众多却有条不紊；这里像一个科技园，智能化操作随处可见。这里最不像一个煤矿，但其实这里就是陕西省最大的立井煤矿——园子沟煤矿。园子沟煤矿属于陕西麟北煤业开发有限责任公司，位于麟(本文来源于《宝鸡日报》期刊2019-10-16）

吕承贤,朱有彬,蒋训桥[8]（2019）在《五彩湾矿区一号露天煤矿外排土场稳定性研究》一文中研究指出对五彩湾矿区一号露天矿首采区外排土场进行了稳定性评估。在外排土场新打了4个钻孔进行了地质补充勘查,并对表土、排弃物、砂岩进行了室内实验,确定了岩土的力学性质。结合工程经验及数值模拟确定外排土场的滑坡模式,采用摩根斯坦-普瑞斯分析边坡的稳定性。结果表明,在总边坡角21°的情况下设计最终边坡的稳定系数均大于1.2,设施是安全的。提出了新增10个边坡监测点及管理建议。(本文来源于《露天采矿技术》期刊2019年05期）

刘会彬[9]（2019）在《彬长矿区蒋家河煤矿地质控煤特征及开采条件》一文中研究指出利用地质勘探资料和生产过程中采集的实际数据,系统分析了彬长矿区南缘地质构造发育类型及平面分布特征、含煤地层及基底古地形的发育特点、煤层的时间和空间特点及矿区构造特征。研究认为:彬长矿区南缘蒋家河井田自叁迭系以来经历了3个阶段的构造演化,演化历史与鄂尔多斯盆地构造演化基本同步;主采4号煤层受叁迭系基底古地形、侏罗系河–湖相沉积环境及区域构造等因素影响,厚煤区位于彬县背斜以南和赵坡向斜的轴部;彬长矿区南缘主采的4号煤层资源丰富、煤质优良、开采条件良好,具有很好的开采价值和经济效益,针对瓦斯超限、淋水底板鼓起等问题,采取措施后可以实现安全开采。(本文来源于《煤田地质与勘探》期刊2019年S1期）

昌修林,阳华,解健[10]（2019）在《淮北矿区五沟煤矿两带高度影响因素及计算方法》一文中研究指出针对复杂地质条件下,尤其是软弱性覆岩的两带高度计算不准问题,基于现有计算公式,以安徽五沟煤矿为例,通过深入了解五沟煤矿10号煤层含水层沟通状况,获取实测数据,对不同工作面的两带高度实测值与现有理论公式计算值进行比较,得出其差值较大,且二者与采深均呈线性关系。而后将埋深作为影响因素,通过线性分析,对原理论计算公式的第二项系数进行修正,获得适应于研究区的两带高度计算公式。结果表明,修正后的计算公式可较准确预测五沟煤矿导水裂隙带高度,提高防水煤柱上限,可防治矿井水灾害。研究成果可保证研究区安全开采,提高五沟煤矿的综合效益。(本文来源于《煤田地质与勘探》期刊2019年S1期）

### 煤矿矿区论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对山西省潞安矿区漳村煤矿太原组15_(-3)~#煤层的水分进行展布分析研究,得出矿区水分展布规律,为矿区清洁能源生产提供依据。同时,通过对矿区水分异常的分析研究得出影响水分展布的因素。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 煤矿矿区论文参考文献

[1].陈诗.露天煤矿矿区排土场治理关键技术应用措施研究[J].地下水.2019

[2].韩泽伟,韩卓鹏.潞安矿区漳村煤矿太原组15_(-3)~#煤层煤质水分展布分析[J].能源与节能.2019

[3].杨永健.神宝矿区露天煤矿采场边坡失稳原因及治理措施研究[J].山西建筑.2019

[4].杨宏科.煤矿地质环境问题与绿色开采技术系统研究——以榆神、彬长矿区为例[C].煤炭绿色开发地质保障技术研究——陕西省煤炭学会学术年会（2019）暨第叁届“绿色勘查科技论坛”论文集.2019

[5].田正.永陇矿区园子沟煤矿排矸场环境保护技术研究[C].煤炭绿色开发地质保障技术研究——陕西省煤炭学会学术年会（2019）暨第叁届“绿色勘查科技论坛”论文集.2019

[6].李聪聪,杜芳鹏,雒铮,谭富荣.四川古叙矿区石屏煤矿C_(19)煤层煤质及煤中元素分布特征[J].中国矿业.2019

[7].李波.麟北煤业开发有限责任公司园子沟煤矿：打造国际先进的安全高效矿区[N].宝鸡日报.2019

[8].吕承贤,朱有彬,蒋训桥.五彩湾矿区一号露天煤矿外排土场稳定性研究[J].露天采矿技术.2019

[9].刘会彬.彬长矿区蒋家河煤矿地质控煤特征及开采条件[J].煤田地质与勘探.2019

[10].昌修林,阳华,解健.淮北矿区五沟煤矿两带高度影响因素及计算方法[J].煤田地质与勘探.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d61320cd9f4e76f5898410d9.html