# 家庭式屋顶花园设计探析

太平洋建筑设计工程有限公司北京市100017

摘要：随着现代社会经济的发展，人们的居住条件越来越好，多层式阶梯式住宅公寓的出现，人们越来越重视自己的生活质量，屋顶小花园走入了家庭。本文要针对家庭式屋顶花园的设计的总体布局、原则进行研究，并提出针对家庭式屋顶花园的设计策略。

关键词：家庭式；屋顶花园；设计探讨

一、前言

充分地把地方文化融入园林景观和园林空间中；结合屋顶对园林植物的影响来选择园林植物；运用不同的造园手法来创造一个源于自然而高于自然的园林景观；以人为本，充分考虑人的心理和行为的宗旨，来进行屋顶花园的规划设计。家庭式屋顶花园的研究目的在于探讨家庭式屋顶花园设计，使人们在享受“屋顶花园”优美环境的同时享受智能家居的舒适方便。

二、屋顶花园的规划设计的总体布局

家庭式屋顶小花园的形式，与园林本身的形式是基本相同的，但由于受面积限制，为避免设计呆板，毫无情趣，除不考虑规则式园林布局外，创作上可用自然式和混合式。

自然式园林布局，一般采取自然式园林的布局手法，园林空间的组织，地形地物的处理，植物配置等均以自然的手法，以求一种连续的自然景观组合。讲究植物的自然形态与建筑、由水、色彩的协调配合关系，植物配置讲究树木花卉的四时生态，高矮搭配，疏密有致。追求的是色彩变化、丰富层次、错落有致和较多的景观轮廓。

混合式园林布局，注重自然与规则的协调与统一，求得景观的共融性。自然与规则的特点都有，又都自成一体，其空间构成在点的变化中形成多样的统一，不强调景观的连续，更多的注意个性的变化。混合式布局在屋顶花园中使用较多。

三、家庭式屋顶花园的内涵及功能特点

屋顶花园，广义上大都认为是在各类建筑物、构筑物、立交桥等的屋顶、露台、天台、阳台或大型人工假体上进行的造园、种植树木花卉的统称。狭义地理解为，屋顶花园就是在建筑屋顶上进行绿化造园活动。而对于家庭式屋顶花园的阐述是，出现在高层住宅中各种不同的花园形式，其中主要包含阳台花园、露台花园、入户花园等形式，这些大都归私人住户拥有，是家庭住宅户型的一个重要组成部分，其被开发的初衷是用来营造家庭花园，满足家庭住户的需要。研究表明，家庭式屋顶花园绿化具有以下几点功能：提高绿化覆盖率，为家人提供娱乐活动场所；增强屋顶的隔热效果；净化空气，降低噪音污染；储存雨水资源，缓解屋顶贮水压力；保护建筑构造层等（如下图）。

1、以人为本原则

屋顶花园的服务对象是人，它的设计应该充分体现出以人为本的原则。通俗来讲，屋顶花园的设计应该适应人的需要而不是强迫人们去适应环境。设计者应充分考虑家庭成员行为习惯、心理需求和人们对景观环境的要求，为人们提供舒适的休憩、娱乐的空间环境。值得注意的是，不同的人群有着不同的特点和需求，因此在设计构思时，要针对不同的人群提供适合的活动空间，并营造相适应的场所气氛，满足并吸引人们参与其中（如下图）。

2、安全原则

安全是设计师设计方案时首要考虑的问题。家庭式屋顶花园设计必须满足安全要求。家庭式屋顶花园的特殊点主要在于其建造的位置和服务人群的功能。因此它的安全性主要有2点：一是建筑物的安全，二是使用人的安全。建设屋顶花园时所有材料的质量必须经过认真地计算，确保在建筑物承载范围以内，在选择材料时尽量挑选轻质的材料，减少它们对屋顶的压力。此外，屋顶花园是家庭休闲娱乐的地方，人身安全问题就显得特别重要，因此必须对屋顶花园围合的界面进行加固，以确保人员的安全。

3、经济实用原则

屋顶花园作为家庭成员休闲娱乐、放松心情的小环境，不需要奢侈的装饰，也没必要追求昂贵的品位体现，应该遵循经济实用的原则。在进行家庭式屋顶花园设计时，要结合家庭的经济条件，综合考虑建造、管理、维护等多方面的因素，做好预算，从而达到实用性与经济性。例如在选择植物时，应首先考虑植物不同的生长特点，尽量选择抗性较强和耐修剪的乡土树种，降低植物维护管理的费用；减少构筑物、景观小品的数量，这样既能节约资金又能减小屋顶的承重能力。在设计屋顶花园时，应尽量降低建园所需费用，努力建造出具有实用、精致、安全等特点的屋顶花园来。只有较为合理的花费，才可能使家庭式屋顶花园的建设普及。

4、生态原则

在设计屋顶花园时，还必须坚持生态的原则，使屋顶花园和自然环境相互融洽，协调发展。坚持生态原则可以从2个方面考虑：一方面是减少对自然环境的破坏，在施工时，尽可能实现人工环境和自然环境的结合。在保护自然环境的前提下，实现创造。另一方面就是增加植物景观，比如利用屋顶的垂直和水平空间，种植棚架植物和攀援植物等实现立体绿化，提高绿化量，充分发挥植物的生态效益和环境效益，营造屋顶小生态环境。

五、家庭式屋顶花园设计策略

1、统一风格，整体融洽

家庭式屋顶花园与住宅建筑相互依存，并且“寄生”于住宅建筑上。因此在进行设计时，屋顶花园应和住宅建筑的风格协调一致，这点主要可以在屋顶花园的布局形式、材质、色彩等方面实现。例如入户花园的设计可以和室内装修风格一致，在选择植物素材时，应该显得格调一致，不突兀；若住宅建筑是简欧风格，那么在选择露台花园的装饰形式或者材料时，尽量做到简约规整而且色系风格统一，否则设计效果将是“眼花缭乱”。再者，屋顶花园的设计还要和周围的自然环境相统一，比如可以选择当地的乡土植物进行栽植，使其具有地域性特征，或者可以借景周边环境的地形地貌，处理花园空间和周围环境的呼应关系，使屋顶花园融于自然之中。

2、突出功能，创造特色

设计屋顶花园之前，必须明确屋顶花园的具体功能，以及所服务人群的需求后，才能确定屋顶花园的构成形式、主题和格调。家庭式屋顶花园的建造主要是为家人的休闲娱乐提供场所，所以在进行设计时，应依据屋顶花园的场地大小，家庭成员的使用要求，来设立对应的活动场地和硬件设施，这样一来既满足了家人在使用上的需求，又合理地利用了场地空间。还有一点就是家庭式屋顶花园的设计要充分考虑到老人和小孩的需求，他们或许是家庭式屋顶花园使用率最高的人群。例如在选择铺地材料时，注意选择防滑材料；设置的活动设施应实用精致，符合儿童和老人的行为特点和人体尺度，力求使家人感到方便、舒适和亲切。

3、屋顶花园的防水措施

在建花园之前，应检查渗漏水情况，可以在楼顶将排水口堵塞，使屋面积水，检查是否漏水，一旦有漏水现象应及时补救；选择良好的防水材料做防水，像合金防水卷材中、聚乙烯胎高聚物改性沥青防水卷材（PPE）、热塑性聚烯烃防水卷材（TPO）、聚乙烯丙纶防水卷材-聚合物水泥粘结料复合防水层（PEE）等，做二道或二道以上防水（包括一道耐根穿刺防水层）运用新型轻质施工材料，像PC树脂类仿木制品、GR塑石假由材料、玻璃钢等，彻底避免传统屋顶花园施工中所造成的屋顶荷载增大诱发建筑质量问题的危险；运用微喷、滴、渗灌技术浇水，保证屋顶花园种植作物的生长用水需求，从而解决植物浇水养护及土壤板结问题，在浇灌过程中，尽可能不产生积水，及时清理枯枝落叶，防止排水口被堵；在施工中注意保护好防水层，严格按照操作规程施工。不能破坏防水层。

六、结语

家庭式屋顶小花园的规划设计，使自然生态环境与城市总体生态环境融为一体。在楼顶、天台隔热防水层上培育一层植被，不仅可扩大绿化面积，拓展城市绿肺，而且可以为人们提供新的休息场所，提高人们的生活质量，还可以为顶层住户免去一些冬冷夏热的影响。总之，人们建设一栋楼房等于销毁一块土地，我们只要把屋顶、楼顶、天台、阳台建成屋顶花园的形式，就能把被毁的土地挽救回来。这样我们才能更好地将植物要素自然的融入进我们的生活空间中，不断营造出更加舒适美观的的生活环境。

参考文献：

[1]尤川宝.现代居住区私家屋顶花园的景观艺术设计探索[D].昆明：昆明理工大学，2007.

[2]蔡廷由.浅谈屋顶花园功能，南方建筑，2006（7）.

[3]守前飞.浅淡城市屋顶花园绿化[J].安徽农学通报，2007，13（17）：77-78.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d79b99dcddd4c83299f02478.html