# 锅炉汽轮机单元论文-韩璞,魏乐

导读:本文包含了锅炉汽轮机单元论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:锅炉–汽轮机单元,协调控制,反推,比例积分微分

### 锅炉汽轮机单元论文文献综述

韩璞,魏乐[1]（2010）在《锅炉–汽轮机单元协调控制的反推PID方法》一文中研究指出为有效提高大范围变工况时单元机组的负荷适应能力,克服非线性特征对系统运行性能的影响,该文基于反推法,针对一个典型的锅炉–汽轮机单元非线性模型,经过工作点的坐标平移、模型的适当简化,将其分解为2个具有一个相同控制输入的子系统,对于各个子系统,通过合理选择虚拟控制变量,逐步构造出偏差信号的李亚普诺夫函数,进而设计出非线性机炉协调控制器,并将其转换为PID控制器形式。针对某500MW锅炉–汽轮机单元进行的仿真试验表明,基于反推PID方法的协调控制器具有良好的给定值跟随性、抗干扰性、负荷适应性和鲁棒性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2010年02期）

魏乐[2]（2009）在《基于非线性反推理论的锅炉—汽轮机单元协调控制》一文中研究指出机炉协调控制系统是单元制发电机组的控制中枢,是电站生产自动化系统中最为核心的组成单元。本文针对一典型锅炉-汽轮机单元非线性模型,应用非线性反推法的相关原理和方法研究了锅炉-汽轮机单元协调控制系统的设计和性能评价问题,致力于提高协调控制系统克服对象多变量耦合、非线性和参数不确定性的能力,提高单元制发电机组的运行水平。论文的研究内容及取得的主要成果体现在以下四个方面:①基于线性化模型的反推协调控制系统设计:线性化锅炉-汽轮机单元模型,进而分解出核心耦合部分,应用反推法进行控制律设计;为了便于工程实现,通过适当变换,将核心控制器转换成PID形式;利用核心耦合部分与线性化模型的对应关系得到反推协调控制器;在某500MW机组锅炉-汽轮机单元非线性模型上的仿真研究表明,该系统在额定负荷点附近具有良好的解耦能力和给定值跟随性能。②基于非线性模型的反推协调控制系统设计:直接针对非线性锅炉-汽轮机单元模型进行反推法的研究,通过模型的预处理,将原系统分解成两个子系统,通过合理选择虚拟控制变量,逐步构造出偏差信号的李亚普诺夫函数,进而设计出非线性机炉协调控制器,并将其转换成PID控制器形式;在某500MW机组非线性模型上的仿真试验表明,在大范围变工况条件下,该控制策略依然具有良好的负荷跟随性能,能够有效克服输出功率和主蒸汽压力通道的耦合作用。③考虑参数不确定性的非线性自适应反推协调控制系统设计:在非线性反推协调控制系统设计的基础上,将不确定参数对系统调节品质的影响考虑进去,重新构造偏差函数和相应的李亚普诺夫函数,通过逐步反推的方式,得到反推控制律和不确定参数的自适应更新率,并将最终的协调控制律转换成PID形式;在某500MW机组非线性模型上的仿真研究表明,自适应环节的添加有效地抵消了参数不确定性对系统的影响。④反推协调控制系统性能评价:通过时间序列分析方法,对设计出的锅炉-汽轮机单元反推协调控制系统的运行数据建立时间序列模型,从中提取出反馈不变项,用以估计系统的最小方差;然后基于实用型最小方差基准,对论文中依次设计的叁个控制系统的性能进行分析和比较。(本文来源于《华北电力大学（河北）》期刊2009-05-01）

魏乐,房方[3]（2008）在《基于Backstepping方法的锅炉-汽轮机单元协调控制》一文中研究指出为了有效提高大范围变工况时单元机组的负荷适应能力,克服非线性特征对系统运行性能的影响,论文基于Backstepping方法,针对一个典型的锅炉-汽轮机单元非线性模型,通过合理选择虚拟控制变量,逐步构造出偏差信号的李亚普诺夫函数,设计出非线性机炉协调控制器。在典型工况下进行的3组仿真试验证明该控制器在处理干扰及模型不确定性时具有良好的鲁棒性和适应能力。(本文来源于《第二十七届中国控制会议论文集》期刊2008-07-16）

欧阳鉴,嵇同懋[4]（1985）在《火电单元机组汽轮机、锅炉和发电机容量配合问题的探讨》一文中研究指出我国已自行制造和投运多台200和300MW 的火电机组,并引进了美国西屋公司和燃烧工程公司的制造技术正在制造300和600MW 火电机组。在这两年中发生了一个有争论的问题亟待解决,即在容量上,汽轮机、(本文来源于《电力技术》期刊1985年09期）

[5]（1978）在《锅炉——汽轮机单元机组的自动起动》一文中研究指出单元机组频繁起动和停止的前景以及设备的日益复杂化,使得有必要考虑对操作步骤进行自动控制。详细地研究技术问题将超出本文的范围,故只限于研究这种控制的总体方案。在一般情况下,我们只考虑机组的起动步骤,但所讨论的问题,同样存在于停止过程中。我们所指的“热态起动”条件,相当于两班运行机组停用一夜后的情况。(本文来源于《热力发电》期刊1978年06期）

[6]（1978）在《锅炉——汽轮机单元机组的自动起动(续上篇)》一文中研究指出汽轮机升负荷汽轮机升负荷通过与汽轮机升速系统相似的系统进行。此时调节作用加到调速器的同步马达,使汽轮机负荷改变;另外测量出发电机的输出功率。上述负荷调节回路给定值的变化率是按线性设计的,并且在一定范围内可调。该范围包括最初一次加负荷到最大连续出力的20%左右,以及以后每分钟5%的正常升负荷速率。(本文来源于《热力发电》期刊1978年06期）

陈来九[7]（1963）在《直流锅炉—汽轮机单元机组的调节系统》一文中研究指出本文从直流锅炉——汽输机单元机组适应负荷变化的调节系统出发,估算了单元机组适应负荷变化的能力。估算结果指出:单元机组适应负荷变化的能力,并不在于受到直流锅炉储热能力的限制。(本文来源于《南工学报》期刊1963年02期）

### 锅炉汽轮机单元论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

机炉协调控制系统是单元制发电机组的控制中枢,是电站生产自动化系统中最为核心的组成单元。本文针对一典型锅炉-汽轮机单元非线性模型,应用非线性反推法的相关原理和方法研究了锅炉-汽轮机单元协调控制系统的设计和性能评价问题,致力于提高协调控制系统克服对象多变量耦合、非线性和参数不确定性的能力,提高单元制发电机组的运行水平。论文的研究内容及取得的主要成果体现在以下四个方面:①基于线性化模型的反推协调控制系统设计:线性化锅炉-汽轮机单元模型,进而分解出核心耦合部分,应用反推法进行控制律设计;为了便于工程实现,通过适当变换,将核心控制器转换成PID形式;利用核心耦合部分与线性化模型的对应关系得到反推协调控制器;在某500MW机组锅炉-汽轮机单元非线性模型上的仿真研究表明,该系统在额定负荷点附近具有良好的解耦能力和给定值跟随性能。②基于非线性模型的反推协调控制系统设计:直接针对非线性锅炉-汽轮机单元模型进行反推法的研究,通过模型的预处理,将原系统分解成两个子系统,通过合理选择虚拟控制变量,逐步构造出偏差信号的李亚普诺夫函数,进而设计出非线性机炉协调控制器,并将其转换成PID控制器形式;在某500MW机组非线性模型上的仿真试验表明,在大范围变工况条件下,该控制策略依然具有良好的负荷跟随性能,能够有效克服输出功率和主蒸汽压力通道的耦合作用。③考虑参数不确定性的非线性自适应反推协调控制系统设计:在非线性反推协调控制系统设计的基础上,将不确定参数对系统调节品质的影响考虑进去,重新构造偏差函数和相应的李亚普诺夫函数,通过逐步反推的方式,得到反推控制律和不确定参数的自适应更新率,并将最终的协调控制律转换成PID形式;在某500MW机组非线性模型上的仿真研究表明,自适应环节的添加有效地抵消了参数不确定性对系统的影响。④反推协调控制系统性能评价:通过时间序列分析方法,对设计出的锅炉-汽轮机单元反推协调控制系统的运行数据建立时间序列模型,从中提取出反馈不变项,用以估计系统的最小方差;然后基于实用型最小方差基准,对论文中依次设计的叁个控制系统的性能进行分析和比较。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 锅炉汽轮机单元论文参考文献

[1].韩璞,魏乐.锅炉–汽轮机单元协调控制的反推PID方法[J].中国电机工程学报.2010

[2].魏乐.基于非线性反推理论的锅炉—汽轮机单元协调控制[D].华北电力大学（河北）.2009

[3].魏乐,房方.基于Backstepping方法的锅炉-汽轮机单元协调控制[C].第二十七届中国控制会议论文集.2008

[4].欧阳鉴,嵇同懋.火电单元机组汽轮机、锅炉和发电机容量配合问题的探讨[J].电力技术.1985

[5]..锅炉——汽轮机单元机组的自动起动[J].热力发电.1978

[6]..锅炉——汽轮机单元机组的自动起动(续上篇)[J].热力发电.1978

[7].陈来九.直流锅炉—汽轮机单元机组的调节系统[J].南工学报.1963

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d86b94ed6395f7c9bbc590b8.html