# 浅谈混凝土电杆质量缺陷及改进建议

（云南电网公司物流服务中心昆明650011）

摘要：鉴于混凝土电杆产品在配网建设中的重要性，其质量历来是品控工作的重点。本文介绍了云南省2017年电力混凝土电杆抽检总体情况，分析发现的问题并给出了相应的改进建议。

关键词：混凝土电杆；抽样检验；缺陷

1前言

本文总结了云南电网公司2017年电力混凝土电杆抽检总体情况、发现的问题及改进建议，可供各供应商参考改进。

2混凝土电杆检测要点

电杆主要检验项目为：外观质量和尺寸偏差、力学性能、保护层厚度等。

2.1电杆的外观质量和尺寸偏差质量要求

电杆的外观质量和尺寸偏差检验项目根据其质量特性，分为A类项目和B类项目。外观质量和尺寸偏差判定：10根受检电杆（或组装杆单节最长杆段）中：A类项目应全部合格；每项B类项目的超差不超过2根，B类项目的超差不超过2项，则判定该批产品的外观质量和尺寸偏差合格。

A类项目主要包含表面裂缝、内外表面漏筋、漏浆、杆段弯曲度、蜂窝、内表面混凝土塌落等。

B类项目主要包含局部碰伤、麻面、粘皮、接头钢板圈坡口至混凝土端面距离、壁厚、外径、杆长、端部倾斜、预埋件（预留孔、钢板圈、法兰盘）尺寸偏差、钢板圈或法兰盘轴线与杆段轴线偏差。

2.2电杆力学性能质量要求

电杆力学性能包括：抗裂、裂缝宽度、承载力检验弯矩和挠度检验。电杆实际设计使用时，应根据工程需要确定梢端至荷载点和支持点高度，并按相应计算弯矩进行检验。

32017年度云南电网公司混凝土电杆抽检总体情况

2017年初次检验共110个杆型，总体不合格38个杆型，合格72个杆型，产品抽检合格率为65.5%，力学不合格11个杆型，力学合格率90%，抽检厂家合格率44%。

4主要缺陷分析及改进建议

此次抽检，电杆的缺陷主要包含：壁厚、杆长、临时标志、防腐措施、表面裂缝、保护层厚度、力学性能等。

4.1保护层厚度不合格

保护层厚度，因其是隐性缺陷，历来是电杆生产控制的难点。针对这一缺陷，可以采用三点电焊成型的双架立圈（不易倾倒）、减少架立圈间距、灌浆时垫橡胶垫（合模前抽走）或水泥垫块、及时调直钢模、适当加大预张拉力等措施来预防保护层厚度不合格。也可以尽量使用7mm及以上钢筋做主筋，保护层厚度容易控制。

4.2力学性能不合格

影响电杆力学性能的两大主因是配筋和混凝土强度。针对这一缺陷，建议：（1）在批量生产前要进行力学试验来验证设计图纸，在批量生产过程中，要控制混凝土强度的稳定性，且在生产过程中不能随意改动电杆的配筋。（2）高强杆的力学不但对混凝土强度非常敏感，也与配筋布置关系很大。建议高强杆各供应商先试制、经验证合格后，再进行批量生产。

4.3表面裂缝不合格

表面裂缝在不合格杆型中超一半，表面裂缝主要表现在外壁、内壁两种裂纹，这两种裂纹产生的原因各不相同。外壁裂纹主要是混凝土强度偏低，在脱模放张后端头（特别是梢端小头）承受不了钢筋张拉放松后产生的回缩力，从而产生外壁裂纹。内壁裂纹主要与混凝土的配合比、离心制度、成品的水养护关系较大，在堆成，特别是温差较大的露天情况下，内壁易产生裂纹。

4.4壁厚不合格

在生产过程中应保证电杆离心平稳，挡板厚度符合设计要求，在离心最后阶段用φ14～φ20的螺纹钢压大头内壁旋转，即可保证壁厚均匀，也能去余浆。离心后，钢模倾斜，倒去余浆。在离心时注意检查，偏薄杆进行补料再离心，偏厚杆刮除余料。

5结论与建议

5.1混凝土电杆混凝土强度有待加强

从抽检杆和生产现场分析，混凝土强度在批量生产时，50%的供应商未达到C50强度要求，在进行承载力检验时，裂缝宽度检查时经常发现裂缝局部崩塌现象。影响产品混凝土强度的因素有以下几个方面：

（1）混凝土配合比和原材料质量：要用花岗岩碎石，碎石含泥量严重影响混凝土强度。配合比中的砂率（石粉率）不能为了易离心成型刻意加大，建议对砂石进行冲洗后才配料。

（2）离心速度和时间：离心速度上不去，高速离心时间不够长，混凝土不密实，强度肯定不高。

（3）应坑式蒸汽养护：部分供应商有坑不用，采用胶管直通养护，导致电杆脱模早期强度过低，容易弯杆和出现纵向裂纹。

5.2力学试验台必须满足要求

目前，个别供应商的电杆力学试验台不能满足抽检15米电杆要求。现在电杆进行升级，很多厂的试验台如不进行加固或重建，到时试验时会破坏很多试验台。试验台必须混凝土整体浇注基座，基座至少埋入地下1米以上，左右两面受力墙必须在基座用钢筋连接，同时必须保证2.5m的夹持长度和2m宽度、15m长度的电杆移动空间，加力锚固点必须保证不松动。如果试验台不能满足要求，依据电网规定，可直接判产品不合格。

5.3完善离心制度，保证离心时间

云南省混凝土电杆普遍杆内壁质量很差，主要原因是用石粉代替河砂、离心工艺和混凝土配合比。为了容易成型，很多厂将砂与水泥的灰砂比放大到1.4以上，离心后又不倾倒余浆，这导致电杆内壁余浆特多；同时离心的高速速度不够、时间不够，甚至钢模跳动厉害，导致杆砂浆层和净浆层过厚，电杆脱模后又不及时进行水养，内壁裂纹特容易出现。在检测时不管外壁裂纹，还是内壁裂纹，均是A类项（即否决项）不合格。

5.4注重判定标准的变化

（1）以前电杆力学样品必须在外观尺寸检验合格的样品中抽取，现新标准是：电杆力学样品在检验批中随机抽取，加检杆也是在检验批中随机抽取，因此需抽样10～14根。

（2）保护层厚度加检的2根杆，在受检批中抽取，不是原来的加检另1根经力学性能试验的杆，同时在外观尺寸检验杆中随机抽1根。

（3）可以在供应商评定混凝土强度：在供应商检查受检批电杆出厂混凝土抗压强度或28天混凝土抗压强度的试验记录，再根据GB/T5010-2010直接进行评定，判定混凝土强度是否合格。因此供应商要按要求配备混凝土抗压强度试验机，每天进行混凝土强度试验，并保存试验记录。

参考文献：

[1]谢智文；不同龄期环形预应力电杆试验分析[J]；电力建设；1997年05期．

[2]方强；高强度环形部分预应力混凝土电杆的设计[J]；电力建设；1999年05期

[3]高润东，李晓克，赵顺波，张天光；等径离心成型钢筋钢纤维混凝土电杆试验研究[J]；电力建设；2005年02期．

[4]张永达；混凝土电杆制作的几个关键问题[J]；电力建设；1996年11期[5]谢智文；不同龄期环形预应力电杆试验分析[J]；电力建设；1997年05期．

[5]宋永发，王清湘，宋玉普；无粘结部分预应力高强混凝土梁闭合弯矩计算[J]；大连理工大学学报；2000年03期

[6]宋永发，宋玉普，金载南，李利；钢纤维混凝土电杆试验研究[J]；大连理工大学学报；1997年01期

[7]苏格兰；离心式钢筋混凝土管涵设计与成型工艺的探讨[J]；湖南交通科技；2000年04期

[8]彭润生；我国水泥电杆的发展趋势[J]；广东电力；2003年06期

作者简介：

石卓义（1979），男，工程师，云南电网公司物流服务中心，从事物资品控工作.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d89a80cfe81897a3e4907627.html