# 涂装废水处理技术研究

浙江天川环保科技有限公司浙江杭州310015

摘要：工程机械产品在生产制造期间所产生的工业废水就属于涂装废水，该废水中存在较多毒害物质，会对水源质量造成极大影响。因此，工业企业必须深入分析和研究涂装废水处理技术，通过分析此项技术的处理工艺，提出合理性地处理措施，希望能够对相关人员起到参考性价值。

关键词：涂装废水；处理技术

涂装属于表面制造工艺，能够对产品起到较好的防锈蚀作用，增加产品美观性，因此被广泛应用到电子行业、机床行业以及建筑领域。由于在涂装加工极易产生涂装废水，来源于喷面漆工序与脱脂工序中。由于涂装废水中含有大量活性剂、树脂以及颜料等污染物，且内含物质成分比较复杂，且可生化性较差，极易影响涂装废水处理效果。当涂装废水被排放到水体中，就会严重污染水体生态环境。因此必须针对涂装废水采用有效地处理技术，以此维护水体生态环境的良好性。

1、涂装废水处理存在的问题分析

1.1水量、水质不稳定，增加处理难度

在处理涂装废水时必须考虑到企业实际情况，以此设计出负荷冲击与抗水力处理工艺，采用强化进水预处理技术提升废水可生化性能，以此实现废水高效处理。

1.2废水成分复杂，水质变化大

企业应当合理分类不同涂装废水，之后采取针对性处理技术与工艺。可以分别处理难降解有机废水、重金属废水等，以此缩短水处理时间，还能够减少处理费用。通过应用新技术工艺，能够有效补充传统工艺技术所存在的弊端，从根本上提升废水处理效果。

1.3重金属去除难度大

在涂装废水处理过程中，必须对水质进行合理调节，采用以废治废方式。技术人员应当开发研究出新型技术工艺，从根本上提升涂装废水的处理效果。对于化学需氧量高且含盐量比较高的废水来说，需要采用系统化管理措施，去除废水中的单一组分，以此实现以废治废效果。

1.4水处理周期长

由于废水中厌氧处理时间比较长，且混凝沉淀所需时间也比较长。因此需要应用新型废水处理工艺，并且降低废水处理成本，以此弥补传统处理技术的弊端。其次，当前多数工业企业涂装生产技术比较落后，再加上管理力度不足，极易对水质环境造成影响。为了减少涂装废水对环境的影响，通常都是应用涂装封闭加工方式进行生产制造，以此降低利用率，避免使用降解难度大，且污染度比较高的材料。创新和改进现有管理模式，实现智能化和现代化管理模式。

2、涂装废水处理技术分析

2.1物化法

第一，混凝沉淀法：混凝沉淀法在处理涂装废水时主要应用无机絮凝剂和高分子聚合物絮凝剂。前者主要是应用金属盐类物质进行处理。由于该类物质中含有正电荷絮凝体，其能够对水中油类物质起到中和作用，对水体中污染物稳定性产生破坏影响。后者所应用的处理技术主要是应用网捕、吸附架桥等方式促使水体中污染物絮凝沉淀，以此分离水体污染物。

第二，化学沉淀法：此种方法是将石灰和氯化钙投加到涂装废水中，促使其与水体中正磷酸盐、聚磷酸盐产生化学反应，以此生成石灰石沉淀。将石灰乳等加入到废水中，可以迅速增加废水pH值，去除水体中的重金属。然而由于化学沉淀法成本比较高，可以应用到小水量涂装废水处理中。此外，还可以采用后置化学辅助去除涂装废水当中的毒害物质，该技术主要是指将投药点设在生物反应之前。如在沉砂池、初沉池等地点中投放化学药剂，沉砂池通常需要设置能够形成涡流的装置，这样就可以将相应形成的沉析产物在沉淀池当中进行沉淀，这样就可以轻易将其进行分离。

第三，絮凝气浮法：此种废水处理方法会形成小密度絮状物，由于其自身无法沉淀，因此需要借助气浮装置去除水体污染物。气浮装置混合不溶于水的气体和液体，形成小粒径气泡，通过粘附在水体的絮凝状物质浮升至水面，以此分离固体和液体。

第四，超滤膜法：超滤膜属于微孔过滤膜，将压力施加给膜体之后，能够将小孔径溶质分子筛出。此种处理方法属于最早高分子分离膜法，可以有效应用到工业生产中。超滤膜法能够有效去除涂装废水中的悬浮物，还可以将水体中的重金属和维生素去除掉。

2.2生物法

在工业废水处理中，生物法属于最常应用的处理技术。此项水处理技术主要包括以下几种：（1）生物滤池法处理技术：该种处理技术主要应用在生物滤池当中，第一步，将大量微生物附着在固体载体表面，之后将污水依次流过滤料的便面，这样就可使固体载体表面上附着的微生物吸附和降解污水当中的有机物，这样可以显著提升污水处理的实效性。（2）好氧生物法：涂装废水中含有较多有机物，采用鼓风机曝气方式能够为好氧微生物提供氧源，利用新陈代谢作用降解废水有机物。然而由于涂装废水中含有较多的重金属物质，会影响微生物降解效果，因此在处理期间需要应用预处理方法加强涂装废水可生化性。比如可以将混凝沉淀池、调节池等添加到好氧工艺前。当前所应用的好氧技术主要包含氧化塘、接触氧化法以及活性污泥法。（3）物化生物法：此种方法主要是采用物化法处理涂装废水，确保废水水质达标，因此在工业领域得以广泛应用。采用物化生物法能够有效处理涂装废水中重金属、悬浮物等。结合好氧生物法和物化生物法能够有效处理涂装废水。

2.3新型处理技术

第一，微电解法：微电解法应用时不需要额外设置电流，通过铁碳颗粒能够产生电流电压，以此对涂装废水进行处理。此种处理技术的原理牵扯到絮凝反应原理、氧化还原原理以及原电池反应原理等。利用电沉积能够将废水中的重金属收集在一起，经济性比较高，且能够提升废水处理效率。此种涂装废水处理技术能够有效作用于重金属废水处理中，然而此种处理方法花费的时间比较长，无法增加重金属回收效率。

第二，高压脉冲电凝法：此种处理技术主要是应用高电压小电流方法，能够强化传质过程，减少铁耗和电耗，还能够有效提升设备安全性和去污效果。利用外加高电压方式能够产生电化学反应，利用电凝设备可以将涂装废水中的有机物和重金属去除，并且该设备所具备的还原能力，可以促使重金属沉淀。此外，应用高压脉冲电凝法能够将涂装废水油脂和悬浮物去除。

第三，高级氧化技术：此种涂装废水处理技术主要应用在大气污染与水污染治理中，且处理效果比较好。通过高级氧化技术可以将大量微生物杀灭，还能够起到脱色与除臭效果。该项技术能够对所有无机物和有机物进行氧化，降低毒害有机污染物影响。在对有机物进行降解处理时，不会对水体产生二次污染。但是由于此项处理技术经济成本比较高，无法实现规模化推广应用，在一定程度上限制了技术的普用性。

3、结束语

综上所述，涂装废水中含有较多污染物，不同物质的成分也比较复杂，车间排放无规律可循，再加上废水可生化性低下，污染浓度比较高，极易影响涂装废水处理效果。此次研究介绍了当前工业企业常用的涂装废水处理技术，包括物化法、生物法等，在此基础之上还介绍了较多新型涂装废水处理技术，希望通过各项技术应用全面提升涂装废水处理效果。

参考文献

[1]谢义江.水解酸化-SBR-BAF技术在涂装废水提标改造中的应用[J].广东化工,2019,46(08):152-153.

[2]杨丹丹,周安澜,刘绍根.SBR反应器中好氧颗粒污泥培养及处理汽车涂装废水试验[J].工业用水与废水,2019,50(01):8-12+18.

[3]付海娟,池勇志,赵建海,等.pH对中和沉淀法处理涂装废水效果影响及作用机理[J].环境工程学报,2018,12(07):1896-1906.

[4]刘绍根,夏晴.好氧颗粒污泥对汽车涂装废水中有机污染物的吸附特性[J].安徽建筑大学学报,2018,26(01):49-54.

[5]伊学农,耿成,董艳玲,蒋泽平.Fenton+水解/接触氧化处理涂装废水工程改造与调试[J].中国给水排水,2017,33(22):119-124.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d8d89d5292db6bc172f32617.html