# BIM技术在工程设计概预算中的应用

中南建筑设计院股份有限公司湖北武汉430071

摘要：文章探讨了BIM技术的概念，分析了BIM技术运用于工程造价管理中的优势。在此基础上，阐述了BIM技术在设计概预算管理中的运用，发现BIM技术能够有效减少工作量、有助于控制成本，能实现对工程造价的优化，也能通过碰撞检测功能极大程度上减少设计失误，对保证工程设计概预算的合理性具有重要意义。

关键词：建筑信息模型；工程设计；概预算管理

引言：近些年来BIM技术在设计过程中得到了广泛的应用。BIM技术在设计领域中的应用对概预算管理来讲也具有着举足轻重的作用。BIM模型不但能使设计人对整个项目从多维角度去分析、管理，而且BIM模型还能从软件中导出具体项目的工程量明细表提供给概预算人员，使其及时能够对整个项目进行造价的计算、分析、控制。从而真正做到设计与经济相结合。解决了工程设计中面临的限额设计等关键问题，严防后期发生超概等现象。

1BIM技术概述

建筑信息模型（BuildingInformationModeling，BIM）是运用于工程管理、建造以及设计的数据化工具。其核心是建立一个虚拟的建筑工程的三维模型，并采用数字化技术构建一个与实际情况相同的建筑工程信息库，信息库中包含了建筑物的状态信息、专业属性以及几何信息的同时，还包括状态信息如运动行为、空间等。在设施的全过程中，不同的利益相关方都能在BIM中提取、插入、修改以及更新信息，进而反映并支持自身的职责，也能做到协同作业。

2BIM技术在工程造价管理的又是与作用

2.1工程造价管理过程中运用BIM技术的优势

编制工程造价文件最重要的工作之一是精确计算工程量，最原始的方法是采用手工计算，近年来又逐渐兴起软件计算。而与以上两种计算方式相比，BIM技术具有自动算量的功能，这一功能使得计算工程量的过程中能够减少人为因素对计算结果造成的影响，因此BIM技术计算工程量的过程中，能确保计算结果的准确度与客观性。由于构建了三维立体模型，计算工程量的过程中，无论构件是否规则，采用BIM技术都能做到准确计算。由于采用了BIM技术计算工程量，概预算人员就不用长期埋头于沉重、繁杂的算量工作中，因此概预算人员能够将自己的精力与时间投入到更有意义的工作中，例如概预算人员将可以研究对工程项目成本的预测与研究、分析市场对项目全周期投资造成的影响以及把控人、材、机等的市场价格及研究定额、取费文件等工作中。

2.2工程概预算在设计部门中的作用

概预算决定了设计部门的设计方向、设计理念、设计范围，对设计部门有着直接作用性，其主要表现在：

2.2.1概预算是建设计划以及基本投资的依据

国家所编制的基本建设计划，确定计划投资额度以及构成数额，需要根据国家所批准的概预算标准为主，如果没有经过批准的工程设计则不能列入到年度基本计划当中，所批准的投资额度，是控制工程投资的最高额度，并且在工程设计中通常不可突破这个额度。

2.2.2概预算是设计部门开展工作的优选依据

概预算文件作为确定工程价值的重要文件，决定了工程经济活动范围，确保工程设计部分所提出的设计方案符合实际。在设计部门提出设计方案之后，需要结合概预算中的造价指标、工程概算指标、单位产品面本指标进行经济性对比，并在对比中发现问题，促使设计部门进一步优化设计，从中选择最优方案。设计方案中的设计意图与工程量、各项费用直接挂钩，全部都会反映到概预算文件当中，而这些货币指标对比就可以在满足设定要求的基础上挑选最佳经济方案，实现优化设计。

2.2.3优化设计部门设计指标

对于设计部门来说，设计部门为建设方提供设计服务，而建设方需要提供概预算标准，所以设计服务于概预算。结合概预算的具体标准，对工程设计指标进行优化，确保每个设计环节都符合相对应的概预算环节，这样工程设计方案才能够符合建设单位的要求，发挥设计部门自身的价值。例如某项房建工程地基工程概预算为50万，则在地基设计中，需以50万作为上限，并挑选出最优的设计方案。

3BIM技术在设计概预算管理中的运用

BIM技术具有协同化、数字化、可视化的特点，这几大特点给工程造价审核单位、建设单位以及设计单位等都带来了极大的便利。

3.1减少工作量

工程造价的审核过程中，充分利用BIM技术将能极大提升审核的效率，约能节省25%的设计周期，提高工程审核效率接近1倍。以往计算概预算的过程中，需要先对工程量予以统计，这工作需要在图纸设计完毕之后，采用手工计算或利用软件建模算量时，因计算人员专业水平差异和图纸本身的复杂程度不同，对定额和计算规则理解不一时，就容易导致结果错误。采用BIM技术进行计算，能够在三维可视化图纸上采用实物图形的方式将工程量展现出来，由于具有协同工作的能力，概算人员能够直接利用设计人员提供的BIM模型，不再另外建模和处理相关构件属性信息，仅需要对输出结果进行调试校正，从而极大减轻了造价人员的算量工作，实现造价编制过程的集约化。

3.2控制成本

将BIM技术与工程造价系统联动协同，将工程数据导入工程造价软件中，将能够确保工程造价的计算过程中能够充分考虑到工程信息。这种做法既有利于工程设计师更好地控制设计方案的成本，也使得工程造价师能够将及时予以反馈造价。

3.3实现对工程造价的优化

工程设计阶段可以分为初步设计、技术设计以及施工图设计三个阶段，初步设计阶段需要编制工程概算，主要是负责对项目的全部建设费用予以估算控制；技术设计阶段需要对编制好的工程概算予以修正，要求根据相关机关的批准，以初步设计概算为依据控制工程项目的总投资额；施工图设计阶段则需要计算施工图预算。对工程造价进行计算的过程中，设计单位与建设单位可以随时采用BIM技术修改建筑信息模型，通过修改建筑信息模型实现对设计方案的优化与调整[1]。这一模型在直观的提供了造价数据的同时，也能够帮助设计单位展开设计优化，帮助建设单位进行方案选取，实现更有效地控制工程造价。

3.4对不同建设阶段的造价予以模拟

施工图预算与设计概预算的计算过程中，采用BIM技术进行计算能够实现对不同建设阶段的成本的预见与模拟，为各方协同进行限额设计提供条件，也能为后期控制造价提供针对性的依据，能保证后期施工阶段紧跟设计方案，做到二者不脱节[2]。

3.5碰撞检查功能

碰撞检查功能是BIM技术的最大亮点，BIM技术将建筑物可能涉及到的多种专业模型（如机电模型、结构模型、建筑模型）等集成在三维模型之中。由于具有可视化的特点，设计者能够通过审查该模型发现各专业结构集成于建筑模型后存在的设计错误，也能发现不同专业模型之间存在的冲突，对发生“缺、漏、碰、错”等现象的模型予以及时修改调整[3]。BIM技术的碰撞检查功能使得能够在设计阶段消除施工过程中才可能发生问题，能极大程度上减少施工过程中返工、设计变更等，进而实现对工程概预算的有效控制。

结束语

BIM技术以其自身的优势在建筑领域得到了广泛的使用，在工程设计概预算管理过程中不断加强BIM技术的运用，能使得不同的利益相关方同时参与其中。能有效避免以往计算过程中的协调不当、信息之后、预算粗糙等问题，因此需要我们提高对BIM技术的重视度，积极采用BIM技术开展工程设计概预算管理。

参考文献：

[1]韩春媛.BIM技术在工程设计概预算管理中的应用探讨[J].建材技术与应用，2016（06）：41-43.

[2]李永德.BIM技术在铁路工程概算编制中的应用[J].铁路工程技术与经济，2017，32（01）：44-47.

[3]汤志辉.浅谈BIM技术在铁路建设项目中的应用[J].黑龙江科技信息，2016（15）：144.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d8e5db60b87dc1399326773c.html