# 建筑工程电气安装施工技术探讨彭君涛

山东天元安装工程有限公司山东临沂276003

摘要：电气安装工程作为施工过程中的关键环节，直接影响到整个施工项目的质量。在施工和施工过程中，可以采用一系列先进的施工技术，最大限度地保证工程安装质量，从而提高施工单位创造的经济效益和社会效益。

关键词：建筑工程；电气安装；施工技术

1建筑电气施工管理需要遵循原则

1.1专业性原则

建筑电气系统中有许多内容，如电缆、管道、接线盒等，通常设置在墙上。因此，建筑的电气施工具有很强的隐蔽性。在施工过程中，主要集中在管道、管线、箱体、孔等预留工作，需要与土建工作相结合。电气工程位于建筑结构的主体部分，在质量标准上难以控制。如果有问题，就很难找到它们，也很难返工。因此，建筑电气施工管理必须遵循专业化，以减少问题的发生。

1.2整体性原则

建筑电气施工中有许多独立的项目，但它们在施工过程中相互影响和联系。子系统包括供电配电、照明、供电、消防等相关系统。这些系统不是完全独立于彼此的，也不是分阶段的。它们是相互联系的。因此，在建筑电气施工管理过程中应遵循诚信原则。电气设计人员、施工人员和管理人员应具有全局思维，对施工进行总体规划，在整体施工的基础上对各个子系统进行整体的管理和控制。

1.3针对性原则

电气工程施工工序多，工期长，所以电气工程施工基本贯穿于整个施工过程，有时会超出主体施工。正常情况下，建筑电气施工包括接地、地埋管、穿线、配电箱等，施工周期基本等于整个建筑的总施工周期。因此,在电气施工管理的过程中,我们应遵循针对性原则,组织专门的电气施工管理团队,在电气施工管理投入更多的人力和时间,提高电气施工管理的力量,保证整个工程的施工质量在此基础上。

2建筑工程电气安装技术要点及应用

2.1电气安装施工

建筑电气工程在进行安装施工前，施工技术人员一定要从整体上去对电气工程的施工图纸有一个比较全面的认识，并且对施工作业的有关要求给予满足。电气工程在进行安装的时候，施工人员需要严格去对相对的规范要求给予执行。

2.2配电箱的安装

该项目中主要配备了配电箱与暗箱，在对其进行设计的时候需要按照有关的要求去完成。在对基础型钢进行安装的时候，还需要尽可能地对整钢的类型进行调整，其次需要按照设计的图纸去对基础型钢架进行加工，在加工完成之后其还需要将防锈漆，按图示位置架设在預留铁件上，用水平尺找平找正，用电焊固定，将接地扁钢与涂刷好，使基础型钢的两端保持牢固，同时进行焊接的长度也能够保持在扁钢宽度的2倍；配电柜安装则需要按照图纸去将其放稳，将其放稳之后还需要把两端找正，再在柜高2/3位置去放线，最后再用0.5mm的铁片对其进行调整。

2.3电缆的敷设

在对电缆进行敷设前，需要合理的选择电缆的型号和规格，使其能够与设计的施工要求保持一致，并且令电缆不会出现破损的同时使其自身的绝缘效果得到提升。在对电缆进行敷设的时候，还需要使电缆保持整齐的排列同时使其自身保持稳固，不可以令电缆存在交叉的情况，同时将电缆接头的以及对电缆进行敷设的位置标出。

铺设电缆时，在接头和端子附近保持一点长度，待埋设的电缆应保持较小的长度。当温度低于0°C时，它没有铺设。在其他情况下，铺设时采用波浪法，电缆弯曲半径不小于电缆直径的10倍；电源线和控制电缆的顺序配置应从上到下。普通支架上的控制电缆可以铺设一层，桥上的电缆不应超过三层。在电缆安装中，安装人员必须确保施工环境良好，无污染，无尘，工作环境防尘。请勿将电缆连接器或端子长时间暴露在环境中，以免电缆端子和连接器受到污染。

2.4开关插座的安装

严格依照安装图纸的需要去对开关和插座进行安装。首先是安装暗座。同时对暗装插座其自身的开关进行安装的时候需使开关和插座的面板和线盒中的导线之间进行有效的连接，并且还需要把进行连接的导线防止在线盒中，同时使用螺丝去对其进行固定。其次是对明座进行有效的安装。在对装插座和开关进行安装的时候，还需要将塑料台的孔中去把线盒里的导线引出，使其能够封盒对齐之后在去固定塑料台。

3完善建筑电气安装技术的策略

3.1提高施工单位电器质量管理人员的综合性的素质

很多施工单位在施工人员上的配置不充分以及电器质量管理人员阻塞的素质不符合相关的要求，这样就使质量检查工作的开展进行被限制。对企业电器质量进行管理和检测以及监督人员其自身应该拥有一定的专业性，并且对这些人员采取一定的考核制度，激励员工去积极的去参加一些相关的节能培训，充分的认识更多的有着较强专业性的理论，形成一种主动学习的积极性，并且还需要对整体团队在工作上的质量给予提升。不同级别的质量管理人员以及相关的技术人员，也应该严格参照施工质量有关的验收规范去对质量管理计划给予制订，并且可以选择定期或者不定期的方式去对电气人员对的施工质量进行分析，对关键性的部位和当前所出现的质量通病使用一定的质量保证措施。

3.2做好检查并严把常用设备与材料的质量

针对施工所使用的设备和材料出现的问题，在电气设备以及材料进入施工现场之后，就应该安排相关的人员其对材料和施工要求的质量是否保持一致进行确认，同时还需要对材料的外观进行统一的检查，在检查完成后对其给予详尽的记录，同时对所记录的这些书籍给予妥善的保管；对其中使用到的主体材料，需要要求其具备出厂的合格证或者是相关的质量证明书等。同时对材料质量存在怀疑的时候，也需要现场去对其进行封样，在进行封样之后将其送到具有相关资质的检测部门完成检验，只有坚持合格之后才能够将其使用到施工中。

3.3做好室内线路的敷设

在不断进行施工之后通过所积累的室内线路进行敷设的经验，严格的按照相关的设计以及相关的规范去下配管料，同时在进行下料的时候还需要有专业的监理工程师对其给予把关，管材如果与要求不一致那么就不能够进行施工。镀锌管和薄壁钢管切忌使用割管器去对钢管进行切割，使用钢锯锯口则需要切割的平整，管口需要使用圆锉去将切割出现的毛刺给予有效的处置。其自身的直径需要超出或者是等于40mm的厚壁管对接的时候使用焊接形式。

结束语

伴随着中国基础建设的快速发展以及工程技术的持续进步。电气工程已经成为了城市建设过程中不能够缺少的一项基础设施，因此在其进行安装的过程中进行有效的管理就十分有必要了，如果想要令电气系统能够试想优质和高效以及降低耗能的目的，除可其自身需要具备一个适合的设计方案之外，电气系统和配电线路，还有低压开关的安装等质量上的好坏也会对日后其自身的使用造成比较严重的影响，为了能够使建筑电气在具体进行使用的时候充分将其自身的安全和稳定以及高效作用发挥出来，建筑电气系统所进行的安装和施工技术还有就是质量的保证也变得非常主要。

参考文献：

[1]韦衍都.防雷接地技术在建筑电气安装中的应用[J].工程技术研究,2018(9):118-119.

[2]焦大林.建筑电气机电设备安装的问题与技术措施[J].住宅与房地产,2015(S1):53+149.

[3]胡云韶.建筑电气的低压电气安装技术探微[J].信息化建设,2016(4):112-113.

[4]黄超.建筑电气工程施工管理及质量控制的要点分析[J].建筑技术开发，2018（5）.

[5]徐斌.建筑电气工程供电设施设计及施工技术应用探析[J].建材与装饰，2018（21）.

[6]张晓莹.智能化技术在建筑电气工程中的应用分析[J].建材与装饰，2018（19）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d8f34d0d0f9342cf65b41c17.html