# 幅频效应论文-余红兵,周建敏,赵明生

导读:本文包含了幅频效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:结构面,地震波,衰减率,能量分布

### 幅频效应论文文献综述

余红兵,周建敏,赵明生[1]（2015）在《结构面对爆破地震波幅频衰减效应影响分析》一文中研究指出结合贵州某露天矿爆破施工工程,分别采用ANSYS/LS-DYNA数值模拟软件和小波包分析方法对结构面影响下的爆破振动的幅频衰减规律进行分析研究。数值模拟结果表明,爆破地震波在未穿过结构面之前和穿过结构面后,振速峰值没有明显的衰减,其平均衰减率分别为7.96%和8.74%。而地震波穿越结构面时,振速峰值衰减明显,其平均衰减率为54.04%。小波包分析结果表明,当地震波穿越结构面时,50 Hz左右频带的能量均呈衰减趋势,其中水平向信号能量降幅为33.78%,垂直向信号能量降幅为31.68%。而20Hz左右频带的能量呈增加趋势,其中水平向信号能量增幅为18.09%,垂直向信号能量增幅为16.12%。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2015年12期）

钟哲强,张彬[2]（2012）在《不同宽带脉冲在钕玻璃放大器中的幅频效应》一文中研究指出宽带脉冲在钕玻璃放大器中传输时,由于受到增益窄化和增益饱和效应的影响,脉冲频谱将受到调制,从而产生边带丢失或者频谱两侧失衡,进而导致脉冲时间波形产生调制。针对不同的宽带光源模型,数值模拟了放大器输出波形的幅度调制,分析了增益带宽、输入脉冲带宽及增益曲线中心波长相对输入脉冲中心波长的偏差等因素对输出脉冲调制度的影响。结果表明:不同的宽带光源脉冲经过钕玻璃放大器后,均会产生不同程度的幅度调制;啁啾堆积脉冲比正弦相位调制脉冲产生的幅度调制小。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2012年12期）

黄浩,陈志远[3]（1987）在《旋转Y切石英谐振器的幅频非线性效应分析与研究》一文中研究指出通过对幅频非线性效应的分析,详细地推导了旋转Y切石英谐振器的纯厚度切变模的幅频公式,并计算了幅频效应曲线.分析结果表明,通过选择切型可获得尽量小的幅频系数D,以及通过控制激励幅度来减小幅频影响的途径,从中也发现了石英谐振器的Q值(品质因素)对幅频曲线有影响.(本文来源于《电讯技术》期刊1987年01期）

J.P.Valentin,C.P.Guerin,R.J.Besson,李自忠[4]（1983）在《谐振器工作在两频率上的简接幅频效应》一文中研究指出使用单个石英谐振器,能够在加上几种激励电压情况下,同时得到几种谐振频率。几个振荡器可以使用同一个谐振器。但在信号幅度增加时,不会出现线性效应。各种不同振动之间的耦合,主要由下列两方面引起:1)振荡器之间的电子耦合。2)振荡材料本身引起的耦合(通过非线性效应)。文中只考虑了两个谐振频率之间的耦合,其实验数据符合 B.V.A 谐振器。为了消除振荡器之间的电子耦合,可用两个隔离的频率综合器对谐振器进行无源测试。主振模的频率变化,是根据其它模的幅度进行测量的。为了明确起见,把这种效应称做间接幅频效应(或引入的幅频效应)。这里介绍的一些特殊情况包括:采用叁次和五次泛音和 B 模的5兆赫 AT 切和 SC 切晶体。本文给出了一些实验结果和曲线图,同时提出了一些应用。(本文来源于《宇航计测技术》期刊1983年S1期）

### 幅频效应论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

宽带脉冲在钕玻璃放大器中传输时,由于受到增益窄化和增益饱和效应的影响,脉冲频谱将受到调制,从而产生边带丢失或者频谱两侧失衡,进而导致脉冲时间波形产生调制。针对不同的宽带光源模型,数值模拟了放大器输出波形的幅度调制,分析了增益带宽、输入脉冲带宽及增益曲线中心波长相对输入脉冲中心波长的偏差等因素对输出脉冲调制度的影响。结果表明:不同的宽带光源脉冲经过钕玻璃放大器后,均会产生不同程度的幅度调制;啁啾堆积脉冲比正弦相位调制脉冲产生的幅度调制小。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 幅频效应论文参考文献

[1].余红兵,周建敏,赵明生.结构面对爆破地震波幅频衰减效应影响分析[J].矿业研究与开发.2015

[2].钟哲强,张彬.不同宽带脉冲在钕玻璃放大器中的幅频效应[J].强激光与粒子束.2012

[3].黄浩,陈志远.旋转Y切石英谐振器的幅频非线性效应分析与研究[J].电讯技术.1987

[4].J.P.Valentin,C.P.Guerin,R.J.Besson,李自忠.谐振器工作在两频率上的简接幅频效应[J].宇航计测技术.1983

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d98eca62dd2c8fd4dffa6f46.html