# 水文工程地质条件及其渗漏措施探析

身份证号：45262419890609xxxx

摘要：在进行水文工程地质施工之前，应该先做好其地质条件的勘察，并且需要根据这个地区的水文条件、地下水和附近相关的地质结构，做出一个系统的勘察研究工作。在进行水文勘察中，不仅需要对当地的水质进行研究与测绘，还需要在后期对水质做出严格的分析与研究，确定其是否符合条件。本文主要论述了在水文工程施工之前做好水文勘察的目的以及几种常用的水文地质试验方法，并介绍了相关的渗漏措施。

关键词：水文工程；地质条件；渗漏措施

引言：随着经济的发展，越来越多的工厂建立起来，人们的生活水平越来越高，越来越多的人开上了私家车，人们对森林的毁坏等多种原因，都导致了现在的气候越来越恶劣，出现暴雨和洪水的次数越来越多，但有时也会出现干旱，改变了原来的水文地质条件。所以在进行水文工程施工之前，都需要先做好地质勘探，确定是否符合地质勘探的条件，如果符合，还需要保证其渗漏量，把渗漏量控制在可以施工的范围之内，做好渗漏措施。

1水文地质工程勘察的目的

根据水文地质工程勘察不同的需求，可以把勘察的目的分为以下三种。

1.1专门性的水文地质条件勘察

这种水文地质条件勘察的目的主要是为了解决某一个特定的问题而进行的一项专业调研，是为了能够解决把生产上和地下的水相互挂钩而进行的地质活动研讨，如某个地区的水质条件是否能够作为饮用水井来供给居民饮用，或只是能够作为工业用的水源开采基地等。

1.2综合性的水文地质条件勘察

这种水文地质条件勘察主要是针对某一个特定的区域而进行的，比如对某一个观光区域或者一个农村及农业基地进行勘察，目的就是为了对这一个特定的区域进行水文地质条件的分析，这样才能够确定是否适合在当地开展一些基本的生产活动，比如为农业生产活动提供一些相应的基础资料等，这项勘察会直接影响到本地区生产活动的展开。

1.3工程地质的勘察

这种勘察活动主要针对的是，某一个地区的地质条件。因为有一些特定的区域需要建造一些特定种类、具有特殊用途的建筑物，如果在施工之前就对本地的水文地质条件做好了细致又深入的研究，就能够很容易的避免在生产之后产生难以解决的问题。并且，在前期对该地段进行详细的水文地质勘查，也能够为后期项目具体的设计与施工提供更加科学的依据，从而保证项目更加安全有效的实施。但是因为每一个建筑物的类型、功用以及结构等都不同，所以在进行水文地质条件勘察时也需要根据具体的情况来落实相关的信息，确定勘察的内容与项目。但是不管怎样，在之后都会进入施工建设阶段，前期水文地质条件勘测的结果就为施工提供了依据，是非常重要的一项工作。

2水文地质试验的基本方法

2.1抽水试验法

抽水试验（pumpwatertest），是通过抽水设备，在揭露含水层的钻孔、竖井、民井、试坑中抽水，可以获得一定的水位降低值（降深）和相应的流量，依据降深和流量，按不同的边界条件采用相应的计算公式，计算含水层的渗透系数。这种方法主要是测量在一个特定的区域内，其含水量和水中含有的各项物质。这种方法需要先在水井或者钻孔当中抽出一部分水，根据水量和所含物质成分的变化进行相应的观测与记录。

2.2试坑渗水试验法

这种方法是水文工程地质条件勘测中使用较多的一种方法，首先需要在待勘测的地表挖出一个大小适中的水坑，需要保证这个水坑所在的地表下面具有一定厚度的水层，保证水均匀的向下渗透，记下单位时间内所渗透的水量，计算出相应的函数关系，从而得出相应的试验方式。

3水文工程渗漏措施

3.1渗漏水检查

根据出水面积的大小我们可以将工程漏水的种类分为三大类，也就说通常所说的点漏、缝漏以及面漏。从渗水量的大小来判断，我们又可以将其分为漏水和涌水。我们主要依靠四种方法来检查。第一，宏观上找漏。如果漏水现象发生地比较集中而且十分严重的话，我们可以直接使用肉眼来检测，找出漏水点所在。如果障碍物阻挡视线，可以凿掉障碍物以便发现漏点。第二，使用干水泥粉来找出漏点。如果为点漏水则渗水较慢，每日的渗水量也不大，通过肉眼观测难以发现准确的漏水点。我们可以先将渗水的部位大体上擦干，然后撒上一层干燥的水泥粉，通过一段时间的仔细观察，出现湿点以及湿线的部位就可以判断为具体的渗水孔洞或者缝隙。第三，利用胶浆找缝。如果出现渗水面积较大但是渗水程度较轻的情况，上述两种方面均不适宜用来找漏。我们同样可以先将渗水部位擦干，先行涂抹一层水泥浆，在水泥浆上撒下干的水泥粉，这时同样是在干水泥粉上寻找代表渗漏部位的湿点以及湿线。第四，凿槽找漏。有时在工程转角的部位容易出现漏水现象，我们在寻找漏水源头的时候很可能需要在结构上凿槽，这样有助于发现渗水之处。

3.2渗漏水的处理技术

我们处理渗漏水的原则是将“排”作为主要的方法同时结合“堵截”的办法。具体来说就是要将岩土中的渗漏水及时排走，并且要果断将地面向工程内部渗水的通道堵住。

首先，我们要做好“引排”工作。渗水量较大的的时候，我们一般可以看到渗水呈现出滴水或者线流，更大的时候呈现出涌流的情况。这时我们要及时引排，将渗出的水引入排水沟。第一，明排引流。当漏水点是点状、短缝状或者是小范围的蜂窝状并且其出水量达到一定的程度时，我们可以考虑采用明排引流的方式。找到具体的渗漏点后将其凿出适当的深度，之后将聚水漏斗埋设进去，在漏斗的底部添加塑料管道，管道另一端连通排水沟，这样就能将渗漏水引入排水沟。但是这样方法只能应用在等级较低的工程。第二，暗排引流。当渗漏呈现出较大的裂缝时，我们应该考虑在渗漏处凿出Y型槽并且将其连通排水沟，再做好相应的引水通道将水引到排水沟，还需要做好表面的防水封闭工作。

其次，是封堵工作。主要有以下几个方法：第一，修补。针对出水量较小的孔洞以及裂缝我们可以采用水泥或者专业防水涂料加以封堵。第二，抹面。针对大面积的出水情况，我们也能够使用多层抹面和防水砂浆方法来打造出一个刚性的防潮层。第三，涂刷。大面积出水的时候可以做出柔性的防潮层，此时应该先检查引流排水通道有没有被阻塞，保证柔性防潮层不被静压力破坏。第四，压浆。采用先进的防水材料封堵住漏水点。

3.3渗漏水的处理措施

对于一些大面积的渗漏处，一旦发现，就应该及时的找到漏水点，提前做好准备工作；在找到漏水点之后，应该使用相关的工具把其封堵，需要在严格的清理了漏水点的表面之后，才能够堵住漏水口。接着应该做好表面加固工作，一般都使用抗裂砂浆涂在渗漏表面上，最后应该做好表面的养护，严格确保防渗漏功能。如果渗漏处的裂缝比较大，就应该在其内部注射一些容易凝结的浆液，保证其表面的坚固，防止其再次漏水。

4结束语

总之，在很多工程项目开展之前，都需要先深入的做好水文地质条件勘察工作，勘察的数据为后期工程项目设计和施工提供相应的科学依据，对有些项目的设计工作提供了参考，同时也能够大致了解后期施工过程中可能会出现的问题，以便提前备案，确保施工的顺利进行。而现在针对地下工程渗漏的情况，已经有越来越多的解决方法，在修补的过程中，应该充分的结合排和堵，考虑到当地的地域环境和气候状况，制定出合理的治理措施，防止后期再次渗漏。值得注意的是，在工程维护的过程当中，一旦发现了渗漏，就应该及时处理，对每一个渗漏处进行详细的备案，方便以后的查询和参考。

参考文献：

[1]刘俊.水文工程地质条件及渗漏措施初探[J].科技创新与应用，2017，12.

[2]王忠龙.浅议水文工程地质条件及渗漏措施[J].科技风，2015，10.

[3]周游.水文地质条件工程地质分区在工程中的应用[J].铁道勘察，2018，06.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d9c7afe505cdacd101be5760.html