# 浅析变电运行管理中危险点及其控制王晶

（国网公司萧县供电公司安徽省宿州市235200）

摘要：近年来，随着我国经济的不断进步和发展，人们日常生活方式与出行方式均发生了很大的变化，生产生活机械化、自动化的程度越来越高，与此同时，整个社会的运作对电力的需求逐年增加。在这样的大环境下，寻找有效途径提高变电运行管理质量，提升用电安全性和用电效率迫在眉睫。现阶段，我国电力系统对于电力的输送采用的是通过不同等级的高电压传输电力至不同地区，然后再由当地变电站或配电所进行降压处理后分别配送至各个用户终端，在此过程中，变电运行管理起着非常关键的作用，将直接关系到用户用电的稳定性与安全性。尽管目前我国的电力传输方式已较为成熟，但具体的变电运行管理中仍存在着诸多一些危险因素，严重影响、制约着变电运行管理水平，对此，必须针对危险点采取行之有效的变电运行管理措施，进一步提高变电运行质量。

关键词：变电运行管理；危险点；控制

1变电运行管理危险点分析

1.1母线倒闸

母线倒闸作为倒闸操作关键环节，要求在操作之前做好准备工作，并严格按照规范程序进行操作，如果准备工作不到位或操作不规范，则极有可能造成危险。此外，在实际操作过程中也存在一定危险，比如会产生带负荷拉闸事故，继电保护误动与串联谐振等。倘若这些危险没有及时发现，也未能采取有效措施予以处理，必将危及变电运行安全，发生不同程度的安全事故。

1.2变压器操作

在对变压器进行操作时必须认真谨慎，微小的疏忽都有可能造成危险或事故，继而产生无法挽回的严重后果。一般而言，在对变压器进行操作时通常会产生以下两类危险点：①对空载变压器实施切合时有产生过电压的危险，过电压一旦产生将直接破坏变压器绝缘，造成事故；②空载电压大幅上升也会使变压器遭到破坏。因此，为避免危险发生，必须规范、正确操作变压器。

1.3回路操作

回路操作尤其是直流回路操作是现场值班人员最常涉及的操作项目，虽然回路操作较为常见，但同样存在一定危险。若回路操作中方法选择不当或操作不规范，将使保护装置发生误动作，继而产生不同的事故与危险。因此，值班人员综合素质及业务水平是决定回路操作危险发生的关键，要求企业切实做好人员技能培训工作，以此降低危险发生几率。

1.4其他因素造成的危险

除以上人为因素外，天气等其他因素也会造成一些危险点，如冬季充油装置液面过低和导线处于紧绷状态；大风天气导致引线和其他物体发生缠绕；大雾天气装置产生闪络；雷雨天气线路或装置遭到雷击等。这些现象都会发生危险事故，并且还具有较强的危害性，必须做好防范，落实各项安全防护措施。

2准确对危险点做出分析

我们想要了解危险点是什么，就要准确的对危险点进行分析，这样才能做出有效的控制。危险点是在生产作业工程中有可能造成危险的作业环境，机器设备，操作人员，不按照安全规程的不恰当操作。我们第一步应该对时间段进行分析，变电站有一个明确的检修时间计划和雨季期很容易发生绝缘闪络情况。然后还要对工作的内容进行分析。变电站的运行工序很多，经常因为工作人员的失误引起的错误操作才发生事故，所以提高工作人员的综合素质就显得至关重要。最后，工作人员对设备的了解程度不同，自己比较了解的设备在做各项工作时就比较熟练，不了解的设备的操作就漏洞百出了。据以上三方面进行分析，我们应针对人员的特性来分配不同的工作，并对广大的职工进行传播和培训，使他们更加了解变电运行的原理，提高安全意识，有效地预防安全事故发生的几率。

3变电运行管理危险点控制

3.1充分结合大修或改造实现针对性预控

在变电站的年度大修或改造过程中，工作票执行与倒闸操作较为频繁，是一年内工作最为繁忙和复杂的时期，同时也是确保系统运行可靠性与安全性的重要时期。大修或改造过程中涉及的针对性预控表现为：大修或改造开始前，连同检修部门一同制定工作计划，掌握各个设备实际运行情况与健康状况，找出潜在的问题、隐患，落实好检修人员、设备和备件，采取班组会等形式对组织措施与技术措施进行讨论，分析需开展技改活动的项目，明确在应用技术措施时可能发生的危险点，并探究制定有效的预控措施。在实际工作中还需注意，应做好检修和改造记录，比如对接地线安装数量和位置进行记录，以此避免由于漏接地线引发危险或事故。

3.2确保日常操作的规范性与标准化

在变电运行过程中，如果接地线装设不合理，存在一定危险点，则为了避免产生误操作，需要借助两端定位法。该方法是指根据接线方式与设备类型，在一致的检修作业方式下，必须实现接地端与导体端之间的可靠连接与固定，具体要求如下：（1）对开关柜而言，由于其安装长手柄接地线有很大的难度，所以可采取以下方法进行处理：运用标准手柄对外侧相进行接地，完成后再对内侧相实施接地。（2）针对闸刀一侧带电，另外一侧不带电的实际情况，需在不带电的一侧上安装接地线，同时在对导体端进行选择时，需确保带电侧保持足够安全距离，以免造成意外。（3）对一侧带电的闸刀，不得在闸刀中央设置梯子等工具对接地线进行拆装，并且在安装接地线时，也不能接触闸刀的另外一侧。（4）在户外的接地端上，需要具备带接地线合闸与避免带电挂接地线的作用，具体工作中可采用安装防误挡板等方法。（5）在户内的接地端，需在网门外或者是开关柜上进行设置，但不能将整副接地线都在开关柜中进行设置，如果无法避免，需采取有效防误措施。（6）综合分析接地端和导体端闭锁功能。

3.3提升管理人员业务素质、建立健全管理制度

（1）提升管理人员业务素质、转变管理人员被动管理观念是提变电运行安全性的关键，为此，相关单位应当定时不定时的组织知识讲座、讨论会，对工作人员进行多种形式的再教育和再培训，全面提高变电运行人员工作能力，使其能够更好地胜任变电运行管理工作。（2）建立健全管理制度，加强对危险因素的预防。变电运行管理过程中出现问题的工作设施有很大一部分均在室外，具体来说，导致室外设施出现问题的主要原因在于自然灾害以及动物破坏和人为干扰。针对不同原因采取不同管理措施：①对于自然灾害，相关管理部门应当积极总结经验并通过天气预报等途径提前对恶劣天气进行预防，做好相应的灾害应对措施；②对于动物破坏和人为干扰，管理部门应当成立巡逻小组，加强对设施周边环境的巡视，实施责任制，将具体的巡逻任务落实到个人或部门，将工作人员的巡逻表现和绩效直接挂钩，表现优异的个人或工作人员给予必要的鼓励，表现较差的工作人员给予必要的惩罚，进而更好的激发工作人员的巡查积极性与责任意识；同时在设施附近安装摄像头，避免监控死角的出现；最后，还应当积极配合国家司法部门进行监督整治，对于蓄意破坏变电设施的行为给予严惩；③完善变电运行检修工作，结合变电实际运行情况，对变电设施定时检修，以及时消除变电运行存在的安全隐患。

3.4加强运行设备的巡视

在变电运行管理中变电设备的巡视就显得尤为重要了，它对我们掌握设备的运行规律和运作状况还有确保安全运行有着重要意义。然而，目前许多变电站并没有加强对运行设备的巡视，甚至有些都忽略了，从而的引发了很多的安全隐患。因此，我们应该加强对运行设备的巡视，以大大减少安全隐患发生的几率。

结束语

新形势背景下，变电运行为满足日益增长的社会需求正致力于快速发展和进步，这对变电运行管理而言，无疑提出了更为严格的要求。然而，实际的变电运行管理存在很多危险点，主要包含人为操作和外界环境两方面，不仅影响变电运行的可靠性，还制约了行业不断发展。对此，作为变电运行专业的管理人员，首先需要意识到危险点控制对确保运行安全的重要性，然后结合变电运行特点及发展要求，采取有效措施预控各类危险点，力争把危险发生几率降至最低，从而为变电运行提供有力的安全保障。

参考文献：

[1]刘婕.变电运行管理中危险点与控制探究[J].科技与企业，2015，17：55.

[2]张丽君.变电运行管理中危险点及控制分析[J].江西建材，2015，24：237.

[3]陈俊梅.新形势下变电运行管理中危险点的控制[J].通讯世界，2015，24：193-194.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/d9f482f18d0950fc193b6e4c.html