# 房建施工技术与质量控制措施研究杨华东

滕州市城市建设综合开发公司山东滕州277599

摘要：就现阶段来说，我国房屋建设对施工技术以及质量控制方面已经取得了较为长足的发展，而且由于国外先进的施工技术的不断引进，对我国的房建事业有着积极的促进作用，使我国的房屋建设施工技术和质量控制得到了全面的提升和进步。但是，我国目前的房建施工技术以及质量方面还存在着许多不足和问题，因此，在施工过程中就要求技术人员针对这些问题不断地进行研究和总结，逐渐完善房建工作，从而有效的保证施工安全和提高施工质量。

关键词：房建施工；施工技术；质量控制

1房屋建设中施工技术与质量控制的重要性

目前，随着时代科学技术的迅速发展，许多先进的、新兴的施工技术和施工手段在房建施工过程中得到了广泛的应用，从根本上有效的提高了房屋建设的施工质量。因此，在现阶段，施工单位必须始终对施工技术进行有效的更新和改进，坚持与时俱进，推陈出新的原则。近年来，我国的建筑技术一直走在行业的前沿。由于目前经济条件的不断改善，人们对生活的需求日益增加，因此，这就要求施工单位要合理的利用先进的施工技术及施工手段来保证有效地提高房屋建设质量。而且，在施工过程中将先进的施工技术有效的应用于实际房建过程中，它对于房屋的使用性能有着相当大的影响。因此，施工技术人员在对施工技术进行不断提高的同时，还要格外重视对施工技术的合理应用，从根本上提高施工效率和质量，使其得到有效的保障。

2房屋建设中施工技术要点

2.1钢筋工程施工技术

（1）钢筋在其进场时应对原材料实施检测和试验，检验合格后才可以交付，现场使用前还必须对钢筋按照要求进行抽检，抽检合格后方可使用。（2）在施工前，应当对钢筋进行认真的检查，做好翻样及交底工作。在进行钢筋制作之前应依照要求及相关规范对钢筋进行核查检验，包括钢筋的规格、类型、材质及其质量等，保证钢筋表面清洁，不宜出现损伤。钢筋下料单应当经过现场技术管理人员的复核，最后对成形钢筋进行标识，注明其详细信息。（3）对于钢筋绑扎，其重点就是按照规范要求确定锚固长度，在接头的位置以及梁柱相应交接处对钢筋绑扎质量进行严格的检查，确保其能够与工程设计及规范要求相符合。（4）钢筋工程完成以后，质检人员应及时对钢筋予以严格检查，并做好隐蔽验收。针对钢筋的种类、直径以及质量等实施严格的查验，保证其能够与相关技术及设计要求相符合。（5）在工程的施工过程中经常会出现钢筋偏位的问题，此时应当二次放线，并对墙以及柱筋进行复核，且在浇筑混凝土前，还要对墙、柱筋位置进行严格复核。

2.2混凝土工程施工技术

（1）混凝土施工技术在进行建筑房建施工时，需要使用到的原材料为水泥、砂石、集料与添加剂等，对于这些原材料，每种施工材料的使用数量、规格与性能，应当根据建筑房建工程的施工要求进行选择。（2）选择完施工所需的原材料后，需要对混凝土进行配置，在配置时，应当按照规定要求进行比例控制，且需要安排专业人员进行混凝土拌合操作，以使得混凝土最终拌合的效果，能够具有较强的粘合性与稳定性。（3）对混凝土进行浇筑操作时，需要合理规划泵车、供给站及施工人员，使得混凝土能够在浇筑时，能够快速按照相关要求进行工程浇筑。对于混凝土的浇筑稳定，则可以使用专用温度仪进行温度测定，以严格管控混凝土的内外温差，进而确保混凝土最终浇筑的质量。

2.3模板工程施工技术

模板工程将会对工程质量有很大影响，因此，工程秉承“一次成优”原则，进行质量控制，为后续结构工程相应的施工提供便利条件。（1）工程相关技术人员应在施工前将所负责的施工模板的结构安装内容详细绘制出来，在支模前，由专门的技术人员进行复核，然后交由施工人员根据图纸展开施工，现场的质检人员应当严格依照图纸予以检查和验收。（2）及时完成各工序相应交接检验工作，在钢筋工程完工后，应安排钢筋与木工班组进行工程的详细对接和检验，针对钢筋工程进行严格的检验，并针对出现的问题进行整改。（3）根据模板施工质量标准，严格检查其垂直度和平整度，确保其在合理范围内。（4）对于已经支好的各类模板进行严格的核验，包括其轴线、标高与几何尺寸等是否与工程设计相符合，保证模板工程的稳定性与可靠性。模板对接处的缝隙，应控制在合适的范围内，为保证板缝能够达到标准要求，可以运用海棉条对模板缝隙进行封补，从而避免漏浆事故的发生。

3房建施工质量控制的有效措施

3.1合理选择施工材料，做好材料管理工作

（1）为了提高材料采购人员的自制力，使之能抵挡来自外界的利益诱惑，施工企业要加强对采购人员的职业道德教育，增强采购人员的道德意识和质量意识，在材料采购工作中始终站在企业的角度出发，通过市场调研了解材料价格，尽可能的购买质量较高。价格低廉的材料，给房建施工保质保量的开展创造有利的条件，维护施工企业的经济利益。（2）采购人员在购买材料时需与信誉可靠的供应商合作，仔细检查材料的出厂证书和质量合格证书，确保材料的质量、型号、规格都能够满足房建施工的具体要求，通过建立供应商库，将所购材料与其供应商逐一对应，以便在发现材料质量问题时能够迅速查明其来源渠道，与供应商协商退换事宜。（3）材料进场时应进行详细的验收，检查材料的数量、型号、外观，是否具备质量合格证和检测报告，以上文件都要配置齐全，还要对施工材料进行抽样检验，检测不合格的材料不可使用，要在这些材料上做出清晰的标识，责令相关人员将材料与其他合格材料分隔开来，并尽快运出施工现场，整个材料验收环节都要做好相关记录工作。

3.2施工阶段质量的质量管控

第一，重视施工技术交底工作。每个单位工程在具体施工前，相关技术人员都需要就施工技术、施工工序、施工机械设备、施工原料等进行全面的交底活动。众所周知工期长且施工复杂是房建工程的基本特征，可将其整个施工过程具体分为基础、构架、组装和装修几个阶段，依据阶段进行施工技术的交底。分析工程在具体开展施工前，技术人员、班长、组长等相关施工人员由项目负责人交底具体的施工技术；基层施工人员和施工组长的技术交底工作则由负责施工的技术人员负责。图纸、施工设计、施工工序、施工工艺、施工需求以及施工安全等是技术交底的主要内容。技术交底活动可进一步明确材料规格、施工尺寸、标高、预埋件、轴线、预留孔洞以及配合比等具体要求，进而为施工质量的保证打下良好基础。第二，控制施工的各个工序。施工工序即为常说的施工作业，属于建筑房建项目建筑过程中的基础阶段，是构成房建工程的基本单元。施工过程中要做到对各个施工工序质量的严格管控，主要是抹灰项目、混凝土项目、模板项目以及钢筋项目等，为确保建筑房建工程的施工质量夯实基础。

4结束语

为了切实于提升建筑房建施工工程的质量，满足社会对建筑房建施工工程提出的各种需求，需要在进行建筑房建施工技术运用时，按照规范要求进行各项技术的施工，且需要注重于各项施工环节的质量管控，以使得建筑房建工程施工技术与质量管理的水平能够得到有效保障，为人们提供质量可靠、安全性更强的建筑房建工程。

参考文献：

[1]赵东歆.关于强化房建施工管理与质量控制的策略分析[J].居舍，2018，15：147-148.

[2]张庆有，陈振，钟名铅.分析强化房建施工管理与质量控制的措施[J].建材与装饰，2016，17：205-206.

[3]栗小明.探究加强房建施工技术及质量控制的措施[J].建材与装饰，2016，25：3-4.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/da0af6dd05febff3d94ee334.html