# 新形势下浅析当前地质矿产勘查及找矿技术邓婷婷

黑龙江省地质资料档案馆黑龙江150090

摘要：我国社会经济水平提升迅速，各个领域对能源、资源的需求量也越来越大，尤其是矿产资源。改革开放以来，我国在地质矿产方面下了很大的功夫，不断推进地质矿产勘查项目，才能使得我国经济得到可持续发展。而就目前我国矿产企业发展现状而言，发展比较缓慢，明显落后于西方发达国家，因此对矿产资源的勘查和找矿技术进行完善十分有必要，本文主要分研究新形势下地质矿产勘查及找矿技术发展现状、完善矿产勘查及找矿技术的必要性和相应方法这三个方方面进行分析，具体内容阐述如下。

关键词：新形势；矿产勘查；找矿技术

随着经济水平的不断进步，使得各行各业的发展对矿产资源的需求量不断增加，要想满足现代化经济建设的快速发展需求，研究人员应规避以往矿产开发建设采用科学技术存在的弊端，即通过改进与更新地质矿产勘查技术与找矿技术，来提升矿产资源的开发利用效率与技术运用水平。如此，各类矿产资源的开发就能以可持续状态作用于实践，以服务于现代化经济建设的全面发展进程。

1地质矿产勘查的要点与理论基础

广义的地质矿产勘查工作是通过各种技术确定矿产资源目标，然后锁定目标开展找矿工作，以矿床类型的差异来定位矿产资源信息，结合地质勘查技术来辅助勘探工程的正常开展。具体来说，需细致分析我国的地质条件与资源分布特征，提升地质勘查工作的有效性。当然，勘查工作并不是单纯地从地表向地下工作，应该在此基础上对地质状况进行合理分析，了解并深入分析地层物理性质与化学性质、矿藏深度、成矿过程等，可为后续的分析工作提供有效信息。在大型的矿山勘查工作当中，合理部署，以点带面式的勘查方案不仅能合理确定矿藏状态，还能以良好的勘查手段作为技术保障，往往能取得更有效的结果。

2新形势下地质矿产勘查及找矿技术的运用现状

在当前的社会发展形势下，城镇化的发展速度不断加快，这就使得越来越多的建设对矿产资源的需求量不断增加。而此发展背景下，与现有矿产资源的开发利用水平不匹配。具体来说，就是作为不可再生资源，矿产资源的存量存在巨大的消耗且无法满足社会进步与快速发展所提出的需求。为此，相关建设者应加大对地质矿产勘查与找矿技术的应用研究力度，即将现有的科学技术成果充分利用起来，以优化地质矿产勘查与找矿技术运用的技术环境。在此之前，研究人员应对新形势下地质矿产勘查与找矿技术的应用现状进行分析，即从问题角度出发来提高技术运用控制的针对性。经权威数据统计，新形势下地质矿产勘查及找矿技术的运用问题主要集中在两个方面，即资金保障不够与科技创新水平不高。在资金方面，由于我国能源与矿产资源的需求结构发生了重大变化，即朝着新型工业化、绿色发展以及城镇化的方向不断前进，因此，对于技术的创新应投以更多的资金支撑，来加快矿产资源的勘查发展。然而，受矿产储备增长缓慢问题的影响，导致勘查资金无法为其提供必要的保障。在科学技术的创新方面，因矿产资源储备不断减少，对矿产勘查与找矿技术的应用需求增加，增加了技术应用效果的控制难度。但实践的情况为，多采用人工勘查的方式，这种工作效率低下的技术无法作用于地形条件较为复杂且区域存在一定危险的矿产资源勘查工作。此外，地质勘查部分使用的勘查设备较为老旧，缺乏创新技术手段的运用，降低了整个矿产勘查工作流程规划的整体性与合理性。此问题环境下，人员伤亡事故无法得到有效的控制。故而，相关人员应将更具效用的技术内容作用于地质矿产资源的勘查，以保证找矿技术的运用满足矿产行业快速发展所提出的需求。

3新形势下的找矿技术

由于找矿工作性质特殊，某些矿床也具有明显的岩性组合与产出环境特征，找矿技术的选择也需要结合实际需求，选择合理的研究思路和技术手段。研究表明，某些特殊的矿体存在特定的岩相当中，矿体定位需要准确地确定其空间区域，并采用合理的技术手段展开分析。

3.1瞬变电磁法

瞬变电磁法即时间域电磁阀（TEM），利用不接地回线发射脉冲磁场，在一次脉冲磁场间歇期间利用线圈或接地电极观测地下介质中引起的二次感应涡流场，从而探测介质电阻率，通过电磁感应定律来进行地电特征分析。在人工电场的作用下，矿体发生电化学溶解，溶解产生的金属阳离子沉淀于电极的阴极位置，从而获取找矿信息。瞬变电磁法的测量结果体现出显著的低阻异常，矿体状态与异常形态之间具有良好的对应。从异常形态来看，会表现出长条状的不规则团，视电阻率与异常宽度都符合技术要求。例如有研究利用该方案确定了某矿区岩体周围的电阻率变化趋势，结合地质信息分析，结果表明矿化体引起了局部低阻的异常状况，对于矿体的定位和找矿工作具有显著的作用。从地质矿产勘查的角度来看，由于其灵敏性的优势，即便在高阻围岩当中仍然可以具备显著的优势，不会受到地形影响。此外，它与探测目标之间有良好的耦合，形态简单，可以具备异常相应与分辨能力。测量过程中，技术人员需要纪录岩石特征，并且做好地层构造的分析并校准，保障找矿工作的准确性。

3.2地电化学法

由于在自然界中，矿体会产生电场，尤其是在潜水面以下的部分会被氧化，起到阴极作用，而还原吸收电子发挥的是阳极作用，矿体此时变为道题，溶液以离子导体的形式构成回路后，在矿体上方形成电化学异常模式。地电化学法的研究工作开展时间较长，例如有研究在某矿体上方进行了地电化学剖面试验，然后验证了矿体的有效性，结果表明，地表上方区域出现显著的地电化学异常现象，矿体赋存区域与元素异常间有良好的对应。这说明该方法可以将成矿信息准确地体现在地电化学剖面之上。

3.3感应电磁勘探法

该方式是以介质的电磁性差异作为基础，观测和研究电磁场空间分布规律来达到勘查目的。岩石和矿石会发生电学性质的变化，电磁场的空间分布状态同样会发生改变。此时勘查过程可以借助不同类型的仪器设备来进行状态观测与研究，了解矿产资源或地质目标的存在状态。在前期的勘查工作当中，矿体的实际位置与低阻异常对比结果中，矿体深度会低于低阻异常所展现的深度，再加上矿体的矿化程度与性质存在着差异，导致某些矿体位置的低阻异常并不显著，甚至可能会被高阻异常覆盖。因而，含矿变化较大的矿体对该方法准确度与效果都有影响，但是在找矿过程中，它仍然是一项重要的勘查技术，对于矿体的示踪作用非常显著。

3.4重力测量

重力测量是基于局部重力异常值根据力异常的一种规划方案。在某些矿区内，矿体重力值发生的变化会有变大的趋势，而重力异常的构造与隐伏地质之间的走向上体现出连续的特征。按照高阻异常值的分析，可以推测岩体性质，在侵入岩体的顶盖接触角岩带发育大量的矿脉，可以推测是断裂构造系统所导致的岩石碎裂反映。对于一些高密度的岩体，重力测量方案可以进行有效的定位，与组合异常间同样有较好的对应关系。

结语

在当前新的经济形势之下人们对于矿产资源的需求较之从前增加了很多，随着越来越多的高水平科学技术被应用到矿产勘查和找矿过程中后也使这一技术得到了一定的完善和发展，相关的技术人员在不断对经验进行积累的过程中能够实现对一些地质矿产勘查和找矿技术的深入了解和灵活运用，由此也可以在一定程度上促进国家经济发展过程中对人类资源的可持续利用，进而使地质找矿能力能够最大化的发挥出来。

参考文献：

［1］保守礼，祁俊霞，吴远安．新形势下地质矿产勘查中的找矿技术分析［J］．世界有色金属，2017（8）：115．

［2］白大明，聂凤军，江思宏．蒙古国欧玉陶勒盖铜（金）矿床物探找矿技术分析［J］．地球学报，2010（3）：443－448．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/db362397fbb8d75d739e0fac.html