# 路面养护管理系统论文-赵倩倩

导读:本文包含了路面养护管理系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:MEPDG理论,季冻区,水泥混凝土路面,SOM神经网络

### 路面养护管理系统论文文献综述

赵倩倩[1]（2019）在《基于MEPDG的季冻区水泥混凝土路面养护管理系统的研究》一文中研究指出水泥混凝土路面随着使用年限的增长和交通荷载作用次数的增加,会出现各种类型的病害,低温多雪和极端气候的季冻区水泥混凝土路面病害有其特殊性。气候变化对水泥混凝土路面影响的研究已有诸多报导,公路水泥混凝土路面技术状况评定也已形成规范,但极端气候条件下的季冻区水泥混凝土路面技术状况评定的研究成果却鲜有报道。为了体现极端气候特点,补充完善季冻区水泥混凝土路面技术状况的评价指标体系,建立适用于季冻区水泥混凝土路面的养护管理系统,选定了 7条季冻区典型水泥混凝土路面的公路,对其技术状况进行了检测分析,并调查了路段交通量、气候状况、路面使用性能和结构性能,分析了现有水泥混凝土路面技术状况评价指标存在的不足,研究提出适用于季冻区的评价指标;利用有限元分析了路面板脱空位置、脱空面积和脱空深度对混凝土板变形的影响,研究不同传荷能力和脱空面积下,板边与板中弯沉差、板角与板中弯沉差,分析弯沉差与路面板底脱空的关系,利用室内模拟试验和现场钻芯取样进行验证;用MATLAB创建SOM神经网络,以季冻区典型路段路面技术状况指标作为SOM神经网络的训练样本及识别样本,将样本进行归一化处理,调整包括训练步数和学习速率在内的网络各项参数,研究确定评价指标最佳权值;以MEPDG理论为基础,将气候和交通量作为重要参数对IRI预测模型权值进行修正,拟合因变量DBL与自变量CRK、SF的相关关系,进行回归分析,建立预测模型,并对建立的模型进行验证;利用HTML、CSS、javaScrip和jQuery等语言研究开发具有数据输入、路面性能预测、路面技术状况评价、养护和报表处理等功能的路面养护管理系统。研究结果表明:当PCI、RQI和SRI中的一个或几个指标评价结果处于次时,说明路面结构破损严重,仅用使用性能指标无法反映实际的路面技术状况,在已有评价系统基础上,增加板底脱空、传荷能力和结构强度叁个结构性能指标进行季冻区水泥混凝土路面技术状况评定,更加符合实际状况;针对水泥混凝土板不同的传荷能力,提出了利用落锤式弯沉仪检测结果判定季冻区水泥混凝土板底脱空的标准;利用SOM神经网络训练确定了增加结构性能评价指标后的季冻区路面技术状况评定模型各指标的权值,PCI 的为 0.36、RQI 的为 0.29、SRI 的为 0.08、PSSI 的为 0.08、TK 的为 0.07 和 KJ的为0.12;利用SPSS软件,建立了 IRI修正预测模型和DBL预测模型,模型的决定性系数方差贡献率均在90%以上,说明拟合程度高,两个模型的经验值残差和回归标准化残差都符合正态分布,新建模型的预测结果优于已有模型。开发了操作简单、界面友好、功能齐全的季冻区水泥混凝土路面养护管理系统,可确定合理的养护时机、适用的养护对策。研究结果可为季冻区水泥混凝土路面养护管理提供有效的技术支撑,具有实际应用价值。(本文来源于《东北林业大学》期刊2019-03-01）

赵志[2]（2018）在《高速公路沥青路面养护管理系统研究》一文中研究指出文章针对广佛高速度公路沥青路面养护管理中存在的问题,进行科学分析,并详细介绍广佛高速公路沥青路面病害原因、高速公路沥青路面养护管理系统的构建要点,希望能够给相关学者提供一定的参考。(本文来源于《工程技术研究》期刊2018年08期）

杨娟,向彦亮[3]（2018）在《高速公路沥青路面养护管理系统研究》一文中研究指出我国的经济快速发展,交通工具的普及化促使着公路网的建设,我国的公路体系快速建设,其中对于高等级的告诉公路的建设使用跃居世界第二位。高速公路除了平时为人们所熟知的行车速度快以外,还具有更加安全、舒适并且相比较于低等级的道路来说从长远的角度出发更加经济,但是高速公路的建设费用较高,为使道路的使用寿命更长,增加道路的长久效益,就要研究高速公路的养护管理方法以及道路的养护系统的管理。(本文来源于《建材与装饰》期刊2018年36期）

王温平[4]（2018）在《高速公路路面养护管理系统探究》一文中研究指出由于国民出行的需求,我国建设了大量的高速公路,虽然其建设的质量有了巨大的进步,但是其后期养护的不足严重影响了高速公路的路面质量。而且现在使用高速公路的居民与过去相比有了很大的增幅,这给高速公路增加了很大的压力,如果不关注高速公路的养护,就会导致高速公路路面损坏,不利于保障国民的安全出行。是以,笔者将对高速公路路面养护管理系统的现状进行探讨,并提出有效地改进方法,以此完善其路面养护管理系统。(本文来源于《科学技术创新》期刊2018年13期）

陈采霞[5]（2018）在《沥青路面养护工程拌合场生产管理系统开发与应用》一文中研究指出随着高速公路从"建设为主"到"建养并重"并逐步过渡到"养护为主"的重要阶段,社会各界对高速公路养护的要求也提升到新的层次。混合料生产过程中出现减少沥青用量偷工减料、私自改变配合比、混合料生产时违规补料、出厂数据检测数据据造假,混合料出厂覆盖不严等违规操作现象。加强对施工过程的管理,已成为行业内一个重要的研究方向。采用信息化手段,对沥青路面养护进行全过程管控是提高养护水平的必经之路。充分利用先进的物联网技术和相应的信息处理技术极大提高运作效率,进而提高公路养护行业的经济效益、社会效益和竞争能力。本文结合分中心拌合场生产信息管理系统开发、应用过程等全面概括,以期开发经验能推动中心信息化管理进程。(本文来源于《中国公路学会养护与管理分会第八届学术年会论文集》期刊2018-01-18）

张振东[6]（2018）在《关于大数据与路面养护管理系统应用》一文中研究指出习总书记在党的十九大报告中明确提出要建设交通强国,赋予了交通运输在新时代的新使命。路面养护管理系统是科学养护决策的有力工具,为交通强国的建设将贡献更大的力量,路面管理系统决策的依据是大量、精确的数据信息,"大数据"技术在各行业已取得不同程度应用,而在公路养护管理方面刚刚起步。本文根据路面管理系统特点,对数据采集与路面管理系统应用现状进行梳理,提出存在问题,并给出应对建议。(本文来源于《中国公路学会养护与管理分会第八届学术年会论文集》期刊2018-01-18）

丁武洋,吴昊,张丽丽[7]（2016）在《基于B/S架构的路面养护管理系统研发及应用》一文中研究指出随着计算机和云技术的快速发展,路面管理系统在体系架构和用户体验方面存在较大的提升空间。本文基于B/S架构的路面养护管理系统JSPMS研发工作,分析了B/S架构路面养护管理系统的优势,对该系统总体架构进行了介绍,并进一步展示了GIS技术在路面养护管理系统中的高效应用,可为同类项目提供借鉴参考。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2016年04期）

任娟,韩守兵[8]（2015）在《基于日常养护的路面病害识别与管理系统在滨州公路养护中的应用》一文中研究指出基于日常养护的路面病害识别与管理系统实现了路面病害的自动化采集和计算机同步自动识别,后台通过管理系统进行信息化管理。系统为路段级公路日常养护带来多方面便利,改善日常用户检测依赖人工观察和手工丈量的现状,实现日常养护中病害检测的自动检测;改善目前路段养护管理不成体系,难以追踪养护历史等现状,实现养护管理的信息化。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2015年07期）

张艳红,李金明,黄海明[9]（2015）在《国内路面养护管理系统的不足及其优化》一文中研究指出对目前市场上常见的几类路面养护管理系统进行了深入分析,总结出现行软件的主要不足,从数据接口、决策模型、界面设计、智能化应用等方面对系统的后续优化提出了建议。(本文来源于《河北交通职业技术学院学报》期刊2015年02期）

冯国杰[10]（2015）在《路面管理系统及预防性养护的探讨研究》一文中研究指出介绍了路面管理系统是通过系统分析的方法,综合考虑技术、经济、社会和政治等各方面因素,协调各项路面管理活动,促使路面管理过程系统化,通过路面性能预测模型确定最佳养护时机,采取预防性养护措施延长路面使用寿命。(本文来源于《山西建筑》期刊2015年18期）

### 路面养护管理系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章针对广佛高速度公路沥青路面养护管理中存在的问题,进行科学分析,并详细介绍广佛高速公路沥青路面病害原因、高速公路沥青路面养护管理系统的构建要点,希望能够给相关学者提供一定的参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 路面养护管理系统论文参考文献

[1].赵倩倩.基于MEPDG的季冻区水泥混凝土路面养护管理系统的研究[D].东北林业大学.2019

[2].赵志.高速公路沥青路面养护管理系统研究[J].工程技术研究.2018

[3].杨娟,向彦亮.高速公路沥青路面养护管理系统研究[J].建材与装饰.2018

[4].王温平.高速公路路面养护管理系统探究[J].科学技术创新.2018

[5].陈采霞.沥青路面养护工程拌合场生产管理系统开发与应用[C].中国公路学会养护与管理分会第八届学术年会论文集.2018

[6].张振东.关于大数据与路面养护管理系统应用[C].中国公路学会养护与管理分会第八届学术年会论文集.2018

[7].丁武洋,吴昊,张丽丽.基于B/S架构的路面养护管理系统研发及应用[J].公路交通科技(应用技术版).2016

[8].任娟,韩守兵.基于日常养护的路面病害识别与管理系统在滨州公路养护中的应用[J].公路交通科技(应用技术版).2015

[9].张艳红,李金明,黄海明.国内路面养护管理系统的不足及其优化[J].河北交通职业技术学院学报.2015

[10].冯国杰.路面管理系统及预防性养护的探讨研究[J].山西建筑.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dc2021de198f9dadd3b3dfca.html