# 危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用分析

瀚蓝绿电固废处理（佛山）有限公司广东佛山528225

摘要：基于危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用分析，首先应该结合材料和方法，对危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用进行分析，得出熔融固化技术，地聚物固化处理，不同配比及养护条件下固化体的抗压强度，不同配比及养护条件固化体的浸出毒性等应用措施，从而全面阐述危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用分析重要性。

关键词：危险废物；焚烧飞灰；固化处理

引言：我国经济结构的完善，促进建筑工业的繁荣发展。因此，在人类生活中，出现很多得生活垃圾和工业垃圾等，受到社会的重视，出现垃圾就应该考虑垃圾焚烧的问题。目前，社会主要倡导低碳经济发展，对阵垃圾焚烧飞灰等进行无害化处理，已经称为一种必然趋势。就目前情况进行分析，我国飞灰固化处理技术还存在一些问题，从而导致飞灰中存在大量的有毒气体和有害物质等，在一定程度上，影响人们的居住环境和生活质量。所以，垃圾焚烧飞灰的无害化处理技术应该称为社会发展中重点工作。

1.材料和方法

1.1样品采集和成分分析

相关人员需要到某个垃圾焚烧发电厂的垃圾焚烧飞灰取样，分别在不同时间段，采取多种样品，方便实验室备用。样品成分主要采用X射线荧光谱仪进行分析，但是一定要结合样品的需求，对电流进行控制，但是通常控制在160MA电流，同时还需要配备5个分光晶体等，对样品中的元素含量等，进行检测定量。

1.2浸出毒性的检测

结合固体废物的相关实验方法，对飞灰及固化体进行浸出毒性实验。因为飞灰及其固化体均为较强碱性，因此需要采用这样方式中的浸提剂作为重金属的浸出溶剂。相关工作人员需要控制旋转浸出的时间，最好控制为15小时左右，静置3h至固液分离后采用0.45μm微孔滤膜过滤，收集全部滤液即为浸出液。然后采用美国PerkinElmer仪器公司的电感耦合等离子体发射光谱仪对浸出液中的Zn、Pb、As、Cd、Cr、Ni、Cu等元素的含量进行检测。

2.危险废物焚烧飞灰固化处理技术应用

2.1熔融固化技术

在垃圾焚烧的过程中，会出现很多大量飞灰，但是通过加热溶解后。在高温之下，热量能够完全把飞灰内的有机污染物进行分解，熔渣在短期内，进行冷却从而形成玻璃体，这种玻璃体比较稳定，有效避免重金属的出现溢出的现象。处理飞灰熔断的现象，有效的改善城市污染，熔融中，会把灰渣变得非常紧密，相关工作人员需要考虑对熔渣进行循环利用，这对减轻飞灰的填埋负担，有效实现减容效果。

第一点，烧结造粒法

烧结造粒法这种方式，主要是对危险的垃圾废物还有玻璃等进行有效处理，例如出现的玻璃粉完全混合，在混合和造粒成型后，把他放置在1000度到1200度下，才能够将结成玻璃固化，同时还要结合玻璃体中的结晶结构，才能够保证长时间的固体化。

第二点，飞灰烧结轻骨料处理方法，主要是对垃圾焚烧飞物进行无害化的处理，对资源等进行有效应用，有效改善重度污染，对污染物进行分解。但是在焚烧的过程中，还有高强型轻骨料优势，这种优势应该应用到浇筑混凝土以及铺设路基当中。

第三点，熔融法，这种方式通常使用在燃料炉内，能够在高温加热的状态下，将飞灰在熔融一段时间后，再经过冷却之后形成熔渣。这种熔渣能够当作一种材料，通常在建筑中使用，实现资源循环利用的优势。因此，熔融固化技术的处理方法，能够把物料持续加温的熔点控制到最低，无论应用那种燃料，都会产生很大的费用和消耗很高能源。熔融法最大的优势就是能够有效提高建筑材料质量。

2.2地聚物固化处理

地聚物主要指应用水玻璃以及氢氧化钠，通过一定的技术，对工业废渣等进行激发，研制成一定新型材料。单硅铝、三硅铝及双硅铝等，三种结构构成地聚物。这种特殊结构能够将飞灰内的金属及其他的毒性物完全分割，最终完全吸收在聚合体内，进而实现固化的效果。同时地聚物具有丰富的原材料，价格低，污染物也比较低，在国外一些国家很受到重视。

相关工作人员等对于使用地聚物的固化处理方法，来处理垃圾焚烧后产生的大量飞灰，对其进行实验研究，同时和水泥固化处理技术进行对比，结果显示，在其他条件完全一致的情况下，地聚物的固化处理技术对飞灰进行处理后，其抗压的强度明显高于水泥固化处理效果，而且还表现出初期抗压强度较高的优势，且固化体内的重金属的浸出毒性非常低。

2.3不同配比及养护条件下固化体的抗压强度

抗压轻度是飞灰固化体中最重要的工程性质，在不同配比及养护的条件下，需要对固化体的抗压强度进行控制。结合相关实验结果进行分析，飞灰掺量越高，固化体的抗压强度就会越低。飞灰掺量相同的情况下，硅灰的添加会造成一定的影响，导致固化体的抗压强度没有明显变化。要是蒸养时间较短，会导致水化反应不够彻底，所形成的水化硅酸钙固化体具备初步的轻度。同时，蒸压养护压力对固化体的强度也具有一定的影响，但是通常在0.5MPa的情况下，6种固化体均有较高的抗压强度。当蒸压养护压力增加至1.5MPa时，所有固化体的抗压强度则降至10MPa以下，但是结合工程实验的角度进行分析，温度直线升高的情况下，从而对固体化的强度进行降低。主要原因就是压力上升过快，固化体内的温度不均匀所出现的。这就说明在蒸压养护的过程中，温度及压力的上升速度的减少，有效提高固化强度。

较长时间的自然养护和高压蒸养，固化体都能达到较高的物理性能，自然养护28d后，固化体抗压强度最高可达24.45MPa，略高于蒸养条件下的固化体最高抗压强度22.8MPa。但是，由于自然养护所需时间太长，导致占地面积大，在工业应用中难以实现。0.5MPa压力下蒸养4h制取的固化体的抗压强度均高于自然养护7d制取的固化体的抗压强度，因此，高压蒸养工艺能够最大幅度地缩短飞灰固化时间，提高飞灰处理效率。

2.4不同配比及养护条件固化体的浸出毒性

飞灰固化浸出毒性的高低主要取决于填埋场处理技术，在处理的过程中，需要进行妥善处理，要是没有进行妥善处理，在一定程度上会对城市造成严重的污染。固化处理对于降低飞灰的重金属浸出毒性有重要作用。在飞灰掺量不超过70%的条件下，经固化处理后，飞灰中各种重金属浸出浓度均低于废物填埋浓度限值，达到了进入填埋场填埋处置的要求。

结语：总而言之，垃圾焚烧所产生的飞灰对生态环境和人们生活造成严重威胁，因此，社会政府及相关部分应该高度重视。制定有效的完善措施。如果没有进行妥善处理，在一定程度上，造成严重不堪后果。近几年，我们对处理方式进行创新和完善，得出固化、熔融、使用化学药剂以及提取等四种方式。但是这些方法还存在一些缺点，因此，相关人员最重要的任务就是需要对垃圾焚烧的飞灰进行进一步处理，这样避免对空气和土壤以及环境的影响，进行合理排放。

参考文献：

[1]朱睿.江苏省2017年度危险废物焚烧企业废气排放情况调查与分析[J].污染防治技术，2018，31（06）：15-16.

[2]王有治，仇国贤.危废处置敢拼才能赢——甘肃金创绿丰危险废物焚烧系统技术改造侧记[J].中国石油和化工，2018（12）：63-64.

[3]蒋文博，许涓，郭瑞，郑洋.中国危险废物焚烧处置设施负荷率分析及对策研究[J].环境与可持续发展，2018，43（06）：161-164.

[4]赵曦，于岑，陆克定，李娟，熊波文，徐晶.固体废物焚烧厂周边土壤和植物叶片中重金属含量水平与来源分析[J].环境工程，2018，36（11）：141-146.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dc2e226e229a87017ed2f30d.html