# 市政道路施工质量存在的问题分析与解决措施

黑龙江龙捷市轨道交通工程有限公司黑龙江哈尔滨150000

摘要：文章分析了市政道路施工的特点，同时找出了存在的问题进行了分析，最后提出了解决对策。

关键词：市政道路施工质量控制存在问题解决措施

一、市政道路施工特点

随着现代化的加速和经济的发展，市政道路的施工规模越来越太。市政道路工程是城市建设的一个重要的部分，而在市政道路工程中所遇到的诸如场地狭小，工艺复杂，交通流量大等问题对施工产生了严重制约。因此，市政道路施工质量的控制具有重大意义。

（一）原材料投资大。城市道路工程材料的使用量很大，在工程造价中所占的比重极高，有些施工单位片面准求工程进度压低成本而不顾及质量，因此合理选材，严格控制质量是管理工程质量控制的一个重要节点。

（二）开工急，准备时间短。城市道路工程通常会对城市的日常生活产生。定的干扰，处于减少干扰这一目的，市政道路施工的工期要求一般较为严格，只可提前，不许推后，施工单位只能根据工期的要求倒排进度，不具有较强的周密性和完整性，甚至出现技术水平和材料选用不一致的问题。

（三）场地狭小，动迁量大。市政工程一般是在市内的街道进行施工，场地狭小，旧建筑拆迁量大，给施工路段的路段交通到来很多的不便利，也加大了工程进度和质量控制的难度。

（四）涉及多方利益。市政道路的施工常常涉及到各方面各部门的利益，牵扯到各单位的管理。许多问题和麻烦随之而来，施工困难程度加大，而地质条件，城市气候，当地环境都能影响到工程进度。

二、市政道路施工质量存在的问题分析

当前我国的市政道路施工申存在多家参建单位，多家单位交叉作业。施工队伍素质不一，常常出现违规的觋象。而且有很多质量问题在使用的初期是显现不出来的，这些比较容易被忽视。

（一）组织设计不规范，监管松散。

施工组织设计所要求的内容和施工企业在中标之后提交的组织计划的内容、格式、深度和广度都不够一致，这严重制约了设计作用的发挥。建设部门整体对工程的监理没有形成正确的认识，一般都是有业主方自行聘请一些人员进行监管，监理也都只是做到签字盖章，应付检查，以求顺利通过验收。他们没有相信监理的作用，不认为监理工作取得的成绩是监理人员的付出和成果，监理市场的发展先天不足。

（二）路基和路面问题。

路基作为路面的基础，在过度的负荷作用下会导致路面表面翻浆路面不平。而且城市道路在地下铺设了很多管线，沟槽回填也是一个问题，因为他的结实度对路基有很大的影响，如果不按标准进行，对道路质量则是一个严峻的考验。路基的的平整度不一致，有的高有的低，那么高的地方受重力就大，路面的受力程度不一就会导致路面的龟裂等诸多问题。路面一般为混凝土路面，养护不得当，路面表层会产生浅浅的细细的裂纹。并且水泥的安定性不够稳定，路面养护力度不够，负载过大会引起路面开裂。角隅处所能承受的压力较小，单位面积承受压力大，产生裂纹。路面片面要求平整性，忽视了承压力，材料配比不当。

（三）其他常见弊端

我国的市政道路在投入使用的过程中，除了以上所存在的诸多问题之外，以下几个方面的问题也是不可避免的：第一，路面与路面的接合处，经常会出现松散甚至裂缝等现象。第二，汽车道和人行道的差距设计的不合理，就很容易绊倒行人等现象．第三，假如管道基础条件不够合理，那么极易形成不规则的沉陷甚至积水，如果情况严重者还有可能会出现管道断裂的现象。此外，在路面与井的接缝处还会经常发生坍塌或者下沉的现象。

三、提高市政道路工程质量的对策

（一）建立健全的质量管理体系

首先要严格依据国家相关法律、法规内容，制定严密的质量管理细则，使市政道路施工管理工作更加规范化、科学化、制度化。其次，要严格按照施工章程办事，对于每一道工序的每一关键部位都要全方位进行监控。最后，在道路质量管理过程中，需要在工地设立必要的实验室。为了施工效率，可以对施工单位的检测数据进行必要的复检、抽检工作。

（二）道路路基工程的质量控制

（1）合理选择施工方法。目前采用的施工方法主要是综合机械化施工或机械化施工方法，主要是主机与辅机相互协调，共同形成主要工序。综合机械化施工方法能减轻劳动强度，提高施工质量，加快施工进度，保证施工安全。

（2）严格按照施工程序。施工人员应严格按照施工组织设计的要求，认真做好组织、技术、物质及现场四方面工作。

（3）严格控制不合格的图填入路基。在路基填土过程中要严禁不合格土填入路基。路基填土如果不经选择，把不合格土填入路基，会导致路基强度不均匀，出现路基沉陷现象。所以，在路基填实过程中，不同的土质不能混填，确保压实质量，保证达到压实标准。

（三）加强原材料的质量控制

当前市场上建筑材料品种样式繁杂，而市政道路的施工中所要用到的材料样式要很多，在原材料的采购问题上，对采购员可能起到一定的误导作用。所以说在原材料的采购方面，应总体把握市场动向，选取生产技术先进，社会信誉好，资金实力雄厚的生产厂家。完善招标体系，开放市场，避免垄断出现。让好企业有更多的中标机会。原材料在投入使用前要进行抽样测试，检查合格后方可进入施工现场。另外还应及时获取材料的供货能力、质量和价格。所购买的材料和设备必须有合格证，质量检测认证。

（四）加强对施工过程的控制。在沥青混凝土路面施工过程中，严格控制水灰比，严禁在混凝土表面挥洒干水泥或水，严格控制混凝土料的施工温度，并且要掌握好面层抹压光频率。混凝土搅拌站确保要有水泥存量，以保证水泥能够安稳供给。混凝土要按操作规程进行浇筑，脱模剂要涂刷均匀，严禁漏刷。在路面碾压完成后，必须要按照规范要求对各项指标进行检测，尤其是要对现场基层和面层的平整度进行检测。

（五）提升混凝土工程的施工质量。

在市政道路施工时，应确保混凝土的抗压、拉、弯强度。根据施工场地的环境，因地制宜对混凝土的水灰比例进行调整，采取不同的施工方法。配比设计要符合设计图纸的要求。

（六）重视监理工作。

工程质量监理的主要目标是建立一个全方位的质量控制体系，严格做好质量检测和验收，搞好监测。针对监理的程序和现存的现象进行分析，提出相应的解决办法，凡事是事前控制为主，预防质量问题发生，确保道路工程的质量，杜绝施工事故。质量的验收和评定要由建设单位，施工单位和监理单位共同参与，质量监督机构进项监察，对市政道路的质量进行一个最后的确认。

（七）提高人员素质。施工管理人员资质符合该工程要求。必须要持证上岗。培养施工人员良好的职业道德素质和心理状态，加强专业技能培训与考核工作，对施工人员进行必要的技术水平认证。

结束语

市政道路施工的质量控制是一项重要工作，需要工程技术人员以及管理人员各方面的配合，从实际出发，建立健全施工管理制度，严格按照设计要求进行施工，对于施工过程产生的问题，采取针对性解决措施，保证市政道路施工质量。

参考文献

[1]唐开勇．浅谈市政道路施工质量管理．中国高新技术企业，2010（30）：167-168．

[2]许渊，市政道路基层压实度问题分析及对策[J]，工程建设与设计，2010（11）

[3]张国超，市政道路施工质量控制与管理探讨，建筑工程技术与设计，2015年12月下

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dc56f3fa9399028770f92010.html