# 浅析建筑工程中模板工程施工技术孙宇航

孙宇航

北京崇建工程有限公司北京100000

摘要：对于我国家绝大部分的建筑工程，建筑模板是必不可少的，它对建筑主体结构质量的影响不可忽视。进入二十一世纪以来，我国的建筑行业随着经济的热潮也迅速发展着，人们对建筑的品质要求越来越苛刻。为了实现人们的需求，建筑行业开始重视模板工程的施工质量。在这种背景下，施工方应加强对建筑模板施工技术的把控，确保其技术的科学性、合理性，以此来保障模板构件质量。

关键词：建筑工程；模板工程；施工技术

一、模板施工的类型及基本要求

建筑模板是一种临时性支护结构，是按照设计的相关要求制作的能够承载其自重及混凝土结构的材料。其主要使用原则是保证混凝土工程质量与整个建筑的施工安全、加快施工进度，降低工程成本。建筑模板施工的类型可以分为四种类型，即组合式模板、工具式模板、胶合板模板以及永久性模板。其有四项最基本的要求：首先，模板与支架必须具备足够的承载能力，较强的刚度以及较好的稳定性，确保能够承受浇筑混凝土的重量以及其他荷载；其次，要注意定期对施工放线进行检查，确保工程结构与构件各方面的位置保持准确；第三，模板的拼接缝必须是十分严密的，切忌不允许漏浆情况的发生；最后，要注意尽量使其构造简单，装拆与绑扎方便，并且完全符合混凝土浇筑的标准以及养护等要求。

二、建筑工程模板工程技术要点

1、模板加工技术。模板加工是模板施工的基础技术，需要注意两个方面的内容。首先，柱、梁的模板加工要满足截面尺寸，对角线的误差应尽量减少，控制在小于2毫米的范围之内。第二，工具式大钢模板表面的平整度和拼接缝最好要控制在小于l毫米的范围内，还要做抛光和防锈处理，另外，需要仔细检查龙骨与吊环的焊接是否牢固，最好在模板背面喷刷两遍防锈漆。值得注意的是，这些模板加工完毕后，应当安排专门的技术人员或质检人员进行严格的验收，验收合格后才允许使用。

2、模板安装。模板安装是模板工程施工的关键环节，施工人员必须保证安装过程符合设计要求，同时还要保证配件位置的牢固性，使支撑面平整。施工人员在模板安装过程中应当保证各种孔洞和预埋件的位置与设计方案相符，安装过程规范并且安装牢固。建筑企业为了避免出现模板变形的情况可以找平模板底部，保证支撑点位置的合理性，校正平直度。施工人员应当在保证下层楼板可以良好支撑上层模板之后才能正式进行施工，而且在施工过程中不可随意拆除支撑部位，确保上下支柱垂直。施工人员应当在施工之前固定好施工设备，尽可能减少接头数量，保证支柱的承重性能。

3、模板拆除。施工人员在拆除模板之前首先应当检测混凝土的强度，只有实际强度符合施工要求才能正式进行拆模。在拆除工作开始之前施工人员还应当做好交接工作，增派相应的工作人员进行看护。施工人员首先应当拆除后支设以及不承重的部分，然后再拆除先支设的以及承重部分，这样可以保证拆除工作从上到下安全进行。建筑企业应当安排相应的监管人员对拆除工作进行指挥及管理，确保拆除过程的合理性及安全性。施工人员还应当及时加固活动性较强的部位，并在作业过程中高度集中注意力，避免模板坠落发生安全事故。

4、模板运输及保存。施工人员在运输模板时应当区分好模板的规格及尺寸，按照类型统一运输，同时还要在运输过程中确保模板的稳定性。当模板工具拆除之后施工人员应当及时清理灰浆，及时修复已经变形或者损坏的模板，在短时间内不会使用的模板应在其表面涂刷隔离剂，按照类型分类保存，方便施工单位进行后续的工程施工。建筑企业应当尽量将模板安放在室内环境中，尽量垫高模板底部，保证堆放地面坚实牢固，同时还要严格控制堆放高度，确保堆放过程的安全性。

5、模板维护技术。模板在日常使用中需要注意以下几点：第一，要轻拿轻放，避免大力的碰撞或敲击；第二，对于拆下的模板，如果发现不平整或者棱角损坏变形的情况，必须立即进行修理、固定；第三，应当加强使用中的管理，分规格堆放，加强保护严禁破坏。

三、建筑工程中模板工程施工质量控制措施

1、施工前期工作准备。改善建筑工程中模板的施工技术存在的问题，首先要做好施工前期的准备工作。在进行模板的施工工作之前，相关的设计人员需要对实际施工需求进行科学的理解，同时进行实地的考察，通过对施工现场进行考察，结合相关技术情况确定模板施工设计方案。然后进行模板的材料选择以及模板的配置工作，根据实地考察结果，选择符合施工条件以及满足施工需求的模板材料，确保材料的性能参数。对于施工要求较高的模板技术，不仅需要进行定性的考察，还要进行精确的测量，充分保证模板的设计方案科学、合理。模板的施工技术方案确定之后，制定合理的施工工艺，进行详细的施工规划，合理安排施工进度，保证施工的质量以及施工效率。

2、加强技术管理。在对建筑模板的配置方式进行确定的过程中，要严格按照施工的设计方案进行，对建筑模板的尺寸进行控制，而且要对建筑模板的内部结构进行科学的设置。模板工程的内部结构相对来说比较复杂，要保证施工方案的科学性及有效性，就需要将相关的操作规范及操作规定作为施工的依据，对建筑方案进行严谨以及完善的设计。可以对计算机进行应用，为施工方案提供相关的施工参数，避免出现误差的情况。

3、合理选择施工材料及施工工艺。如果要有效解决建筑工程中的模板工程技术存在的相关问题，就需要在施工过程中对施工工艺及施工材料进行选择。所以在进行施工时，需要将设计图纸中的要求作为依据，对模板的尺寸进行严格的控制，保证模板符合施工过程中的需求。在对施工工艺进行选择的过程中，优先考虑有利于后期拆除的方式，同时兼顾工程的特点进行优化。模板负载力也是重要的考察指标，保证模板自身的承载力及稳定性。

4、注意模板施工过程中的规范性。由于模板施工工程相对复杂，并且难度较大，对整个建筑工程的影响也相对比较大，因此需要对施工过程进行严格的把控。相关施工单位应加强对施工人员的技术培训，提高施工人员的专业技能，对模板施工技术流程进行考核，确保施工人员的规范性操作。同时，为了保证模板施工工程的顺利进行，还要制定相应的施工技术说明，严格控制施工的技术参数，对细节进行全面的把握，并加强相关部门的监督，确保工作人员对施工进程的严格控制管理，保证模板的施工质量。

结语

对于建筑工程，建筑模板施工技术的运用影响着整个工程的施工质量，如果说混凝土工程是整个工程的基础，那么建筑模板工程就是混凝土工程的基础，建筑工程的稳定离不开建筑模板的作用。在我国众多的建筑工程中，施工方往往会忽视建筑模板工程对整体工程的影响，因模板工程质量问题导致的安全事件数不胜数。由此可见模板工程对于整个建筑工程的重要性。所以，这就需要施工人员严格把控建筑模板工程施工质量，按照国家相关规范进行技术操作，以此保障工程项目整体结构质量，促进我国建筑模板工程施工技术的发展进程。

参考文献

[1]赵文龙.主体模板施工技术在建筑模板工程中的应用[J].科技与创新，2018（1）：155-157.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dc70ea8d32b793ce3b386e1e.html