# 基带干扰信号论文-徐瑞

导读:本文包含了基带干扰信号论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:超高频射频识别技术,数字基带,信道建模,自干扰信号抑制

### 基带干扰信号论文文献综述

徐瑞[1]（2018）在《超高频RFID读写器基带自干扰信号抑制技术研究》一文中研究指出近几年来射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术的相关产品已广泛地应用于智能生产线、智能物流、智能交通管理等军用和民用领域,其中UHF RFID系统可达到数米的识别距离,使该系统的应用范围得到了很好的拓展。RFID后向散射通信中,由于其同频、同时的全双工通信模式,读写器的接收灵敏度与收、发通道之间的隔离度直接相关。RFID后向散射通信中读写器发射的信号为未经过调制的载波(CW)信号,经过零中频下变频后(Downconvert to DC),信号能量集中在直流部分,可以使用电容直接去除。而载波携带的相位噪声会转化为低频幅度噪声,其功率大小将直接影响读写器接收灵敏度。抑制UHF RFID读写器的接收链路中自干扰信号的强度,进而提高其接收灵敏度和通信距离,是UHF RFID系统研究的关键技术之一。本论文针对UHF RFID系统中存在的射频载波自干扰信号抑制问题,设计了数字基带自干扰信号抑制方案,并对其抑制效果进行了理论分析与仿真测试。本论文主要内容及贡献如下:对UHF RFID系统的技术原理进行了简单回顾,通过对读写器工作原理的分析,对后向散射通信中自干扰信号的产生机制进行了研究和分析,并计算了自干扰信号对接收机性能的影响。针对自干扰信号的问题,设计了基于自适应滤波器的数字基带自干扰信号抑制方案。此方案可以与天线端和射频端的抑制技术联合使用,可以有效的抑制到达数字端的残余自干扰信号,进而提升UHF RFID读写器接收灵敏度。根据UHF RFID读写器基带自干扰信号抑制方案,利用自干扰信号和参考信号的相关性,设计了基于自适应滤波器的数字自干扰信号抑制算法,并对其理论抑制效果进行了分析和计算。对UHF RFID读写器基带自干扰信号抑制方案进行了仿真验证,重点对自干扰信号强度和数字抑制效果及其影响因素进行了仿真。并通过测试误包率验证基带自干扰抑制的实际效果。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-05-07）

许磊[2]（2013）在《卫星导航系统干扰信号源基带设计与实现》一文中研究指出干扰信号源主要完成导航对抗信号的产生,为导航应用系统和用户终端抗干扰性能的评估提供专用的测试设备,进而促进系统抗干扰能力的提升,增强导航系统在复杂电磁环境、对抗条件下的生存能力。随着超高速DAC、高性能FPGA等电子器件的迅速发展,利用直接数字频率合成(DDS)方法来产生任意波形信号得到了越来越广泛的应用。本文在通用的硬件平台上采用DDS技术实现了单频、扫频、脉冲、调制、高斯白噪声、跳频等多种复杂干扰信号的生成,基带板卡的中频输出在0~400MHz范围内连续可调,经测试验证产生的信号质量符合要求。(本文来源于《第四届中国卫星导航学术年会论文集-S6 北斗/GNSS测试评估技术》期刊2013-05-15）

余华章[3]（2009）在《ISAR基带干扰信号研究与实现》一文中研究指出逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar简称ISAR)是一种宽带高分辨率微波成像系统。在现阶段,ISAR成像已经应用于军事领域上的目标分类、辨识和战场上的敌我识别以及精确武器制导。因此,开展对ISAR雷达干扰的研究工作具有重要的意义。本文针对GBR雷达,开展其干扰信号的研究工作。根据其成像原理、雷达干扰信号产生体制以及雷达回波信号特性推导出了ISAR基带干扰信号数学模型,并在此基础上提出3种样式的ISAR雷达干扰信号。重点研究了该3种样式的基带干扰信号的硬件实现,提出基于IFFT数字信号处理技术的高效实时的硬件实现方案,介绍了在设计这种架构所遇到关键技术难题的解决方案,最终成功地利用Altera高端FPGA芯片EP2S180实现了该数字基带干扰信号的产生,其作为雷达干扰系统的核心硬件能够高速实时地产生基带干扰信号。仿真以及实验表明,通过该硬件系统产生的干扰信号经ISAR成像处理后得出预期的干扰图像,达到了预想的干扰效果。论文的主要工作内容和成果如下:1、简要介绍宽带ISAR雷达成像的基本原理以及各种体制雷达干扰信号产生机理,指出目前比较好的雷达干扰信号其特性应与雷达信号特性匹配;2、完成了由雷达回波信号到3种样式的基带干扰信号数学模型的理论推导;3、重点介绍了干扰信号产生核心部件基带干扰信号产生模块的实现方案以及具体实施方案;4、介绍了数字基带干扰信号产生硬件设计部分遇到关键技术的解决方案;5、完成了数字基带干扰信号产生系统的总体架构设计以及各子功能模块的原理、结构设计;6、完成了数字基带干扰信号的硬件设计、仿真,以及实验验证;7、基带干扰信号与由DDS产生的线性调频信号合成的ISAR干扰信号已经通过了外场实验验证,达到了预期了干扰效果;(本文来源于《电子科技大学》期刊2009-04-01）

### 基带干扰信号论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

干扰信号源主要完成导航对抗信号的产生,为导航应用系统和用户终端抗干扰性能的评估提供专用的测试设备,进而促进系统抗干扰能力的提升,增强导航系统在复杂电磁环境、对抗条件下的生存能力。随着超高速DAC、高性能FPGA等电子器件的迅速发展,利用直接数字频率合成(DDS)方法来产生任意波形信号得到了越来越广泛的应用。本文在通用的硬件平台上采用DDS技术实现了单频、扫频、脉冲、调制、高斯白噪声、跳频等多种复杂干扰信号的生成,基带板卡的中频输出在0~400MHz范围内连续可调,经测试验证产生的信号质量符合要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 基带干扰信号论文参考文献

[1].徐瑞.超高频RFID读写器基带自干扰信号抑制技术研究[D].电子科技大学.2018

[2].许磊.卫星导航系统干扰信号源基带设计与实现[C].第四届中国卫星导航学术年会论文集-S6北斗/GNSS测试评估技术.2013

[3].余华章.ISAR基带干扰信号研究与实现[D].电子科技大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dc7c1d718efa5964de61e054.html