# 冲击超宽带论文-刘彬,何广军,程果,孙盼平

导读:本文包含了冲击超宽带论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:导引头,反隐身,冲击雷达,超宽带

### 冲击超宽带论文文献综述

刘彬,何广军,程果,孙盼平[1]（2012）在《超宽带冲击雷达反隐身导引头研究》一文中研究指出分析了冲击雷达反隐身原理,提出了新型导引头组成方框图,概述了新型导引头的工作过程及其关键技术,从理论上阐明了反隐身冲击雷达导引头的实现,具有一定的借鉴和参考意义。(本文来源于《飞航导弹》期刊2012年01期）

陈慧华[2]（2010）在《超宽带冲击信号在穿墙雷达的应用》一文中研究指出超宽带雷达信号具有宽频带,高分辨率的优点,在探测目标和目标成像等许多领域具有广泛的应用前景。穿墙雷达可对固定障碍物后的目标进行定位和成像,在反恐战争、灾害救援、人质解救等方面有着巨大的潜力。因此本文将两者相结合,对超宽带穿墙雷达进行研究。本文首先对穿墙雷达的特点进行了分析,介绍了几种常用的雷达信号体制及其性能,其中主要研究了超宽带冲击信号,并根据电磁波的穿透特性,选择了合适的频带范围。然后根据穿墙雷达的工作原理,建立了回波信号模型,并对回波中的各个信号组成成分进行分析。根据回波信号中的各杂波成分不同的时域频域特性,采用不同的方法进行杂波滤除。由于杂波中的直耦波成分的能量强,对目标信号产生较大影响,因此本文主要研究了直耦波的去除,包括平均抵消法、主元分析法和横向滤波自适应抵消法。本文分析了叁种滤波算法在超宽带穿墙雷达中的工作原理并分别进行了仿真,验证其有效性。最后,本文对滤除杂波后的目标进行成像研究,针对传统雷达体制,在相干成像方面研究了反向投影算法,非相干成像方面研究了基于叁角定位技术的算法；针对新型雷达体制,研究了基于压缩感知的穿墙雷达成像算法。本文分析了成像算法的工作原理,进行仿真,并分析了参数估计误差对成像结果的影响。(本文来源于《南京理工大学》期刊2010-05-01）

单谭生,付红卫,盛浩,王欣[3]（2009）在《超宽带微功率冲击雷达的抖动噪声定量分析》一文中研究指出针对国内外其他学者对超宽带MIR接收机中的抖动噪声限于定性分析,提出了定量分析方法。基于抖动噪声的统计分布模型,推导出了在考虑波形失配的情况下的接收机效率统计分析模型,分析了其对相关接收机接收效率的影响,通过数学建模仿真分析,得到了波形失配下接收效率损失最小时的模板信号应为零阶高斯脉冲的结论,并得出了最佳的模板信号宽度。(本文来源于《探测与控制学报》期刊2009年04期）

刘鹰,马明[4]（2009）在《冲击无线电超宽带信道的建模与仿真》一文中研究指出目前冲击无线电在短距离高速通信中得到广泛的应用,对其信道的建模是目前研究的热点之一。本文介绍了IEEE 802.15.3a推荐的建模方法,并采用Matlab进行仿真,给出了仿真结果。(本文来源于《2008年中国高校通信类院系学术研讨会论文集（下册）》期刊2009-03-07）

龙小专[5]（2008）在《冲击脉冲雷达中时域超宽带天线的设计与研究》一文中研究指出冲击脉冲雷达,又称作无载波雷达和视频脉冲雷达,是超宽带雷达的一个分支和特例。冲击脉冲雷达所采用的冲击脉冲具有很宽的频谱,携带丰富的低频和高频分量,因此冲击脉冲雷达能兼顾探测距离和分辨率等指标,实现在树林、冰雪、沙土等媒质中隐藏目标的探测和识别。也正是由于采用的窄脉冲信号具有很大的瞬时带宽,所以雷达的发射和接收天线也和工作在频域的常规雷达天线有所不同。本文的主要工作是根据应用于隐藏目标探测的冲击脉冲雷达系统对其天线的特殊要求,设计并优化出满足雷达系统指标要求的收发天线。本文的主要贡献和创新点可以归纳为以下几个方面:(1)在分析和归纳Vivaldi宽带天线设计方法的基础上,结合冲击脉冲雷达的需求,提出了一种针对时域Vivaldi天线设计的评估方法,并设计了两类六种Vivaldi天线,分析评估了其时域性能;(2)结合天线性能对冲击脉冲雷达的影响,定义了天线时域性能新参量,为时域天线的设计与性能评估建立了依据;(3)提出了一种加载Vivaldi天线新形式,有效地抑制了接收脉冲拖尾,有力地支撑了雷达的隐藏目标探测成像实验;(4)运用所设计之Vivaldi天线,进行了基于电磁时间反转成像算法的目标探测与成像的前瞻性实验研究,得出了一些有意义的结果和结论。(本文来源于《电子科技大学》期刊2008-04-01）

张伟军,梁步阁,李毅,张光甫,吴锋涛[6]（2006）在《基于功率合成的超宽带冲击雷达研究》一文中研究指出用电路合成和空间合成技术,将多个数千伏、纳秒级、超宽带脉冲源合成为兆瓦级高功率脉冲源;文中设计了一套由功率合成的全固态脉冲发射机、超宽带平面喇叭收发天线阵、正交解调采样接收机、主控计算机四大部分组成的冲击体制雷达目标探测系统,介绍了系统的工作原理;给出了实际系统目标探测的外场试验相关试验结果,验证了系统的可行性以及信号处理算法的正确性和有效性,为高功率冲击体制雷达技术的发展奠定了一定的实践基础。(本文来源于《现代雷达》期刊2006年11期）

梁步阁,焦国栋,袁乃昌[7]（2005）在《超宽带冲击脉冲正交解调接收机幅相误差分析与校正算法》一文中研究指出对脉冲体制的超宽带正交解调接收机幅相误差模型进行了深入分析。并基于冲击脉冲信号形式,提出新的正交解调接收机幅相误差分析与校正算法。弥补了现有的基于线性调频信号形式而提出的超宽带正交解调误差校正算法的不足,其更普适于各种超宽带信号形式。在实际系统中获得了理想的效果。(本文来源于《信号处理》期刊2005年05期）

赵尚弘,杨晓铁,谢小平[8]（2000）在《超宽带冲击雷达与反隐形技术》一文中研究指出综述了当前国外飞机隐形技术的发展状况 ,分析了超宽带冲击雷达的主要特点和在反隐形技术上的应用研究状况。(本文来源于《空军工程大学学报(自然科学版)》期刊2000年02期）

### 冲击超宽带论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

超宽带雷达信号具有宽频带,高分辨率的优点,在探测目标和目标成像等许多领域具有广泛的应用前景。穿墙雷达可对固定障碍物后的目标进行定位和成像,在反恐战争、灾害救援、人质解救等方面有着巨大的潜力。因此本文将两者相结合,对超宽带穿墙雷达进行研究。本文首先对穿墙雷达的特点进行了分析,介绍了几种常用的雷达信号体制及其性能,其中主要研究了超宽带冲击信号,并根据电磁波的穿透特性,选择了合适的频带范围。然后根据穿墙雷达的工作原理,建立了回波信号模型,并对回波中的各个信号组成成分进行分析。根据回波信号中的各杂波成分不同的时域频域特性,采用不同的方法进行杂波滤除。由于杂波中的直耦波成分的能量强,对目标信号产生较大影响,因此本文主要研究了直耦波的去除,包括平均抵消法、主元分析法和横向滤波自适应抵消法。本文分析了叁种滤波算法在超宽带穿墙雷达中的工作原理并分别进行了仿真,验证其有效性。最后,本文对滤除杂波后的目标进行成像研究,针对传统雷达体制,在相干成像方面研究了反向投影算法,非相干成像方面研究了基于叁角定位技术的算法；针对新型雷达体制,研究了基于压缩感知的穿墙雷达成像算法。本文分析了成像算法的工作原理,进行仿真,并分析了参数估计误差对成像结果的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 冲击超宽带论文参考文献

[1].刘彬,何广军,程果,孙盼平.超宽带冲击雷达反隐身导引头研究[J].飞航导弹.2012

[2].陈慧华.超宽带冲击信号在穿墙雷达的应用[D].南京理工大学.2010

[3].单谭生,付红卫,盛浩,王欣.超宽带微功率冲击雷达的抖动噪声定量分析[J].探测与控制学报.2009

[4].刘鹰,马明.冲击无线电超宽带信道的建模与仿真[C].2008年中国高校通信类院系学术研讨会论文集（下册）.2009

[5].龙小专.冲击脉冲雷达中时域超宽带天线的设计与研究[D].电子科技大学.2008

[6].张伟军,梁步阁,李毅,张光甫,吴锋涛.基于功率合成的超宽带冲击雷达研究[J].现代雷达.2006

[7].梁步阁,焦国栋,袁乃昌.超宽带冲击脉冲正交解调接收机幅相误差分析与校正算法[J].信号处理.2005

[8].赵尚弘,杨晓铁,谢小平.超宽带冲击雷达与反隐形技术[J].空军工程大学学报(自然科学版).2000

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dcd0408b6450453ee04c3864.html