# 电厂电气运行故障及处理方法探讨杨恩明

华电能源股份有限公司富拉尔基发电厂黑龙江齐齐哈尔161041

摘要：本论文首先对电厂电气运行稳定的意义进行了说明，然后分析了电厂电气运行中存在的故障，最后论文详细阐述了电厂电气运行故障处理的具体措施。

关键词：电气运行；故障；处理方法

1电厂电气运转安稳的意义

在工厂里，电能尽管是工业出产的首要动力和动力，可是它在产品成本中所占的比重通常很小（除电化工业外）。电能在工业出产中的重要性，并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少，而在于工业出产完成电气化今后能够大大添加产值，进步产品质量，进步劳动出产率，降低出产成本，减轻工人的劳动强度，改进工人的劳动条件，有利于完成出产过程主动化。

2电厂电气运转中存在的问题

2.1发电机滑环碳刷冒火的疑问

发电机运转中滑环碳刷冒火是常见的问题之一，若不及时消除，可致使发电机滑环碳刷冒火构成环火。在机组运转中，尽管运用同一压簧、碳刷，但因为压簧的压力不一样，运用时刻长短不一样，出厂质量有不一样，使得碳刷与滑环间的接触点电阻不一样，使得同极滑环上不一样碳刷间电流不均，有些碳刷电流太大，构成压簧严峻受损变形，出现火花。碳刷类型尽管一样，但因为存在阻值上的区别，同极滑环上碳刷间电流分配不均，单个碳刷通流偏大，压簧发热变形，压力减小，出现火花。碳刷在刷盒中摇摆，碳刷磨损严峻，刷块边缘有脱落现象，集电环磨损不均及机组振荡致使碳刷颤振，刷盒和刷架积垢等都会致使碳刷冒火。

2.2高压厂用备用电源主动切换疑问

高压厂用电源主动切换（备用电源主动投入）有2种方法：无时限疾速切换；低电压闭锁限时切换（即慢速切换）。高压厂用电动机在备用电源投入时所接受的电压在高压厂用电源因某种缘由跳闸后，该段母线上所有电动机将减速运转，因为电动机定子绕组将出现变频反馈电压，即在母线上出现残压。该残压将随时刻而衰减，并且和体系的相位差随时刻而变化。

2.3低压体系备用电源主动投入设备的疑问

新近投产的电厂，低压体系的进线开关大都选用ME系列全能式断路器。此种开关功能优秀、布局合理，但作为进线开关，因为开关自身装有瞬时过电流脱扣器，动作时刻≤30ms，然后跟低压体系变压器保护不相匹配，构成低压体系保护全体无选择性，低压体系备用电源主动投入设备切换不成功，扩展停电规模。

2.4电气接地疑问

电气接地是电力体系确保设备和人身安全的重要办法。接地体的连线和接地引下线通常选用40mm×4mm的扁钢，有的接地引下线乃至选用25mm×4mm的扁钢。为了进步接地体系的牢靠性，大概从方案上就思考各种腐蚀要素对接地体的影响，用加大接地钢材的面积或采纳必定的防腐办法以确保接地体系的运用寿命。

3电厂电气运转问题处置的具体办法

3.1加强定时修理

定时修理也被称作是方案性质的修理。随时设备的运用，因为电气设备出现不良现象而致使的亏本显著增多，单纯的靠着事端性的修理活动很显然是不合理的。定时修理办法有非常多的优势，比方其时刻是固定的，并且不论设备的状况好坏都要在规则的时刻修理，进而避免了疑问的出现几率，确保了设备的运转安稳。不过它对比的耗费人力以及物力等资本。

3.2监测修理

状况监测技能是电厂电气设备修理的根底。状况监测，是指经过在线或循检的方法进行体系与设备的首要运转数的监测，经过剖析其运转状况和进行内部缺点检测，然后监测缺点的发展趋向。由于现代传感技能的发展与运用，温度、振荡、速度、光、气敏、音响等传感器已被广泛运用于设备在线监测体系，其所获取的运转参数为修理方案的断定供给了牢靠的信息确保，然后在真实含义上完成了在线监测。例如：发电机的平常监测，因为发电机的牢靠运转直接影响了电网的安全安稳运转，因而它在电网中及其重要。发电机呈现机械与电磁毛病曾经常常会表现出电磁、机械、绝缘或冷却体系的劣化预兆，而部件从表现出劣化预兆到损坏需求较长的时刻，这便使得电气的平常状况监测变成可行。

3.3电气设备分级修理

该项活动是执行实践检测内容的要害有些，包含全部的体系设备分级运转，技能参数数据的收集评价，设备毛病的典型形式，影响程度的剖析，拟定毛病预防办法等。体系设备分级首要是拟定出产工艺全过程中各体系电气设备的重要性排序，电气设备毛病频次排序，修理需求优先级另外指数核算等。运转数据的收集评价首要包含断定评价的技能参数及参照的量化基准和好坏规范，清晰电气设备修理的目标值，首要对获取的重要体系设备以及要害电气部件的运转参数数据加以剖析，对实行修理的安全性、牢靠性进行评价，判断出现毛病的能够性以及对关联体系的影响程度，概括断定合理有用的预防性修理和主动性修理方案。

3.4树立完善的技能办理体系

电气设备办理作为发电厂安全运转的重要组成有些之一，为确保电气设备安全运转的完成，合理、高效的电气设备办理十分必要。电力设备的状况修理离不开对电力设备和电力输送网络的全部监控，运用现代化的监控体系来进行操作能够节省很多的人力，现代化检测设备的运用更能进步检测的功率和精确性，现在核算机在各行各业的广泛运用给电气设备修理作业中运用核算机技能供给了很大的启示效果，用核算机来疾速的处置状况修理中的各种数据并进行高效的剖析将会大大进步修理的作业功率。

3.5进步作业人员的概括本质

发电厂设备毛病都需求专门的技能人员来修理，所以，这些技能人员需求把握必定的专业知识，在设备运转、毛病处置、毛病修理的过程中将出现的丢失降到最低点，确保设备的利用率和全体功率。因而，电厂大概实施深层次的业务技能培训，让技能人员全方位、全过程的参加到新设备的开发、方案、研发、装置与调试的过程中来，及时概括总结设备毛病呈现的常见缘由，并提出行之有用的意见与主张，进而培养出一批既懂得运转办理又懂得设备保护的多能型人才。

参考文献：

[1]王浩.提高电厂电气设备运行效率的有益探索.华东科技.2012

[2]魏大林.提高电厂电气设备使用率的有效途径[J]黑龙江科技信息.2012

[3]霍海江.浅谈火力发电厂机组优化运行方案研究.华东科技.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dcd131e651d7e4bf9eb6249a.html