# 建筑工程施工中深基坑支护的施工技术佟振宇

昌邑市城市建设发展投资集团有限公司山东昌邑261300

摘要：社会不断进步发展，建筑工程的发展也随之日益加速。随着人们对建筑工程要求的不断提高，我国不断加强落实基础性建设工程，其中深基坑的建设施工是关键环节，它具有重要的作用和意义，它的施工质量决定着建筑整体的坚固性，而且它还会对四周环境产生一定程度的影响。建筑过程中合理融入深基坑支护技术可以确保建筑物的稳定性和安全性，结合现场的施工状况，且认真分析工程项目后对该技术的应用进行全方位优化，确保工程整体质量同时也节约了施工成本，不仅如此，也促进了我国建筑行业的持续发展，为其未来的发展做出贡献。

关键词：建筑工程；深基坑支护；施工技术

1引言

深基坑支护技术的有效应用是确保工程整体质量及安全的重要保障，因此在施工时应按照现场的具体状况，对应用过程中出现的问题开展理性的分析，设计出高效、科学的工艺流程，以期从本质上确保建筑工程的总体质量。根据对近年来建筑工程的观察，更多的城市趋向于选择高层建筑，因而对深基坑支护有了更严格要求。建筑企业应投入更多精力到该技术的应用管理中，自觉提升管理水平，确保工程的高质量。

2深基坑支护的内容

2.1深基坑支护方案

建筑工程施工中常见的深基坑支护方案有四种：喷锚深基坑支护、水泥土深基坑支护、钻孔灌注桩深基坑支护、土钉墙深基坑支护。因为受到实际施工地质条件及施工土壤结构的影响，我们在建筑工程施工中应用深基坑支护技术时，必须要科学的选择，这样才能够保证施工质量。

2.2深基坑支护技术

深基坑支护技术作为建筑工程施工中应用较为广泛的基础技术之一，虽然其支护结构属于临时性的，但是这种结构对于整个建筑工程基坑开挖与施工都起到十分重要的安全保障。因此，加强建筑工程施工中深基坑支护技术研究，能够提高建筑工程基础地基的质量，有效的保证了整个建筑工程的安全性，为建筑企业的发展提供了支持。

3建筑工程施工中的深基坑支护技术的特点

对于深基坑支护施工技术而言，是由一定的局限性的，因为深基坑支护施工技术一般是在城市建筑工程施工中会利用到，而且深基坑支护技术具有很高的要求，在深基坑支护技术施工前，一定要做全面的勘察，包括当地的水文地质、周围环境、需要进行深基坑支护技术的施工现场等多方面进行综合考虑，这样才可以让深基坑支护技术的施工可以顺利进行。深基坑的深度是和建筑物的高度息息相关的，而且还对建筑物的稳定性和质量都有严重的影响，深基坑支护技术在实际施工中，还可以随时进行调整。综合来看，深基坑支护施工技术的特点主要有以下几点：第一、工程的周期长，而且重要性大。第二、施工过程比较复杂，施工过程中也伴随着很多变量。第三、规模比较大，具有一定的难度，难度和深基坑支护的深度成正比。

4建筑工程施工中深基坑支护施工具体技术

4.1锚杆支护技术

主要是在开挖深基坑的墙面或者是土层上钻孔，然后将钢筋等材料置入孔中，进行灌浆作业，这样能形成较强的抗拉力，确保整个支护工程结构的稳定，避免施工中出现变形的问题，降低施工的成本。

4.2混凝土灌注樁施工技术

采用钻孔灌桩的施工作业，具体操作中，要选择好钻孔的位置，并对施工现场进行清理，保证施工面的平整干净；并明确钻孔机的位置，准备好泥浆，然后进行钻孔施工，要保证钻孔的深度和孔径都符合施工的要求，最后，施工作业完成后，做好桩孔的清理。此外，混凝土的浇筑工作中，要保证浇筑的质量，需要确保浇筑作业的连续性。

5深基坑支护施工技术管理要点分析

5.1土方开挖控。深基坑的开挖工作，主要是打破施工现场周围土体平衡的基础上，随着开挖工作的进行，其风险也会不断增加，因此，需要重视对土方开挖工作的管理和检测，按照其开挖的基本原则，对施工的成本、工程进度、质量、施工安全等进行综合考量，严格按照施工的方案进行，避免出现盲目施工的问题。此外，在开挖后，还要重视对现场的管理，对开挖设备机械的停放位置等，都需要按照设计的要求进行，避免因外在因素破坏支护结构。

5.2深层搅拌桩施工控制运用搅拌机，进行搅拌固化剂和软土施工，使其成为强度较高、稳定性较强的水泥加固土，最终增强地基的强度。在施工前需要对机械的质量进行检查，并控制好喷浆的具体时间，控制好水泥的剂量，在作业过程中，不能中断喷浆作业，尤其要控制好钻机提长的速度，还要定期对钻头进行检查，如果出现钻头磨损较大的问题，还要及时进行修补。

6深基坑支护施工技术的管理措施探讨

6.1重视对施工技术管理工作的管理

不断完善深基坑支护施工技术的管理，使施工人员和技术人员能力有效发挥，严格按照国家相关规范，对不同的技术项目进行相应的管理，保证管理制度能落到实处，确保每一项技术的实施都能有章可循。此外，还要重视对施工技术管理工作的检查和管理，这里的管理包括了很多方面的内容，需要充分考虑多方面的因素，加强对施工技术的管理。

6.2确保材料的质量

首先，重视在工程施工中材料的管理，材料的采购、管理、进入施工现场，施工等一系列的工作，都要严格按照材料的采购管理标准进行，确保材料在进入施工场地前期质量符合施工的要求，针对施工现场中的水泥、钢筋等材料，要严格控制其采购的过程，对材料的合格证、质量证书等都要做严格的考察，达不到质量标准的材料，不能予以使用，进行清退处理，或者是重新购买；其次，要采用科学的检测方法，对钢筋等半成品的材料质量进行检查，查看其是否存在弯折、轴位移问题，对于焊接产品，要对其进行随机抽检，确保其质量；最后，在施工中，水、砂、石、水泥等材料的配合比要满足要求。

6.3重视做好机械设备的养护工作

深基坑支护工程施工中，所使用的设备和机械比较多，这些机械设备的使用性能，直接影响到施工的效率和质量，而一些机械设备，其养护工作有一定的特殊性，因此，要做好机械设备的养护工作。具体来讲，要将养护工作落实到人，设置专门的部门和人员对机械进行保管，对具体的使用情况进行登记，还要定期对其进行检查，严格按照机械的使用和保养要求，对其进行养护。针对出现故障的机械，要及时上报进行维修，维修后对其具体的使用性能进行检测。对于一些维修期限比较长的设备，要用备用设备进行顶替，以免影响工程施工的进度。在机械的管理维护中，要设立工地试验室，重视提升机械维护人员的专业水平，减少维修养护工作出现误差。

6.4重视对深基坑支护施工人员的培训

施工人员的专业素养和技能会影响工程建设的效果，因此，在实际的工程建设中，要做好人员的安全、技术教育，鼓励其加强技术的学习，了解施工质量的具体标准和施工工艺，在施工中能全面掌握相关的技术，还要学习技术管理的经验，重视学习新型的施工技术，有效提升自己的创新能力和技术水平，同时要树立安全施工的责任意识，确保工程的安全性。

7结束语

随着经济的发展，我国的建筑业也发展得越来越快，在建筑技术上也有了许多的突破。基坑在工程发展的过程中是非常的重要的，直接影响整个工程项目是否能持续稳定地发展。在深基坑支护的发展中，因为支护的重要性，关系着工程能否顺利的发展，关系着现场施工作业的操作人员能否顺利地展开工作，所以，基坑的支护技术的发展是非常重要的，它能保证工程施工的稳定性。

参考文献：

[1]曹雄伟.试分析建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].绿色环保建材，2016，（09）：86.

[2]于国志.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].建材发展导向，2017（7）：148～149.

[3]张晓滨.探究建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理[J].居舍.2018（10）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dce9e029a2d9f1042f8665b1.html