# 抽油机节能论文-张丽,韩孟洋

导读:本文包含了抽油机节能论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:抽油机,平衡度,变频调速,节能

### 抽油机节能论文文献综述

张丽,韩孟洋[1]（2019）在《数字化自动平衡抽油机节能控制系统研究与设计》一文中研究指出对抽油机的平衡方法和能耗进行了研究,确定了数字化抽油机总体设计结构和控制柜的设计方案,提出了平衡调节装置的设计依据和方法,设计了自动监控系统,实现了变频调速和最佳冲次的自动调节。通过实验证明,达到了提高平衡度和节能的效果。(本文来源于《机械与电子》期刊2019年10期）

齐博漪,闫天豪[2]（2019）在《异相型游梁式抽油机的节能分析及结构设计》一文中研究指出目前,游梁式抽油机在我国全部在用的抽油机中占了大部分比例。其中异相型抽油机所增加的极位夹角和平衡相位角会大大地降低抽油机作业能耗。在分析异相型游梁式抽油机节能原理的基础上,对其结构设计的主要步骤进行了介绍,而其中最重要的就是四连杆机构的尺寸设计。(本文来源于《科技资讯》期刊2019年30期）

何志国,刘金堂[3]（2019）在《游梁式抽油机的节能机理分析》一文中研究指出在油田生产开采过程游梁式抽油机由于整体结构简单、运行可靠性较高、使用维护方便、适应各种现场施工工况,从而使得其在油田开采作业过程中得到了非常广泛的应用,但是游梁式抽油机在实际运行过程中功率相对较低,实际能耗较大。其在运行过程中经常会出现"大马拉小车"现象。随着现代明天开采技术的快速发展节能电动机、双驴头抽油机等各种节能型抽油机出现,使得油田实现了大量电能的节约,如果能够在整个油田领域实现节能型抽油机推广,必将为整个油田行业带来巨大的经济效益。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年09期）

魏航信,周莹[4]（2019）在《低碳节能抽油机研究》一文中研究指出为了解决常规游梁式抽油机能耗大的问题,该文设计了一种新型的绿色低碳节能抽油机。采用太阳能及风能为抽油机电动机提供电能,彻底取消了市电供电。主要论述了抽油机的总体结构,包括控制系统和游梁平衡系统。控制系统主要由太阳能电池板、风力发电机、适配器、稳压部分、逆变器等组成。最后论述了新型抽油机的主要设计步骤。通过该文的研究,希望可以为油田采油的节能降耗及绿色生产提供有力的技术支持。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2019年17期）

张梦华[5]（2019）在《抽油机电机节能方式及其节能测试方法分析》一文中研究指出针对抽油机电机节能不同方式的提出,理论结合实际进行分析,提出较为客观的分析结果和电机节能的正确测试方法。(本文来源于《中国石油和化工标准与质量》期刊2019年17期）

崔建伦,石成江[6]（2019）在《混合传动减速器在抽油机节能中的应用分析》一文中研究指出抽油机是把地层中的石油提升到地面最重要的机械设备,其能耗巨大,在一定程度上加重了企业生产成本。通过分析抽油机能耗高的原因,找到了解决能耗高的方向。针对抽油机节能问题,主要从机械结构方面进行改良和从电气方面进行控制,应用一款新型减速器——齿轮链条混合传动减速器,通过减小抽油机电动机的功率配置,提高电动机载荷率、效率及减轻电动机"倒发电"程度等措施,实现了节能降耗的目标。(本文来源于《新技术新工艺》期刊2019年07期）

丁嘉琦[7]（2019）在《抽油机机械变速装置在斜直井上的节能应用》一文中研究指出鉴于油田开发中后期地层的液体供应能力不足,生产压力差减小,抽油机的泵送效率降低,能耗高。通过在泵送单元上增加机械换挡装置来减小泵送冲程,从而达到使泵送单元的有效功率与电动机功率相匹配的目的。通过对100口斜直井的实际应用,该方法很好的解决了这一问题,通过对其中6口井数据跟踪采集,应用效果较好,全面推广开后,产生的经济效益非常大,每口井每年可节约89.38万元,每热采周期可以增油30 t,目前该方法已经成熟地应用于斜直井上。(本文来源于《石油石化节能》期刊2019年07期）

张少宁[8]（2019）在《边缘计算在游梁式抽油机节能控制中的应用》一文中研究指出随着物联网技术在油气生产中的应用推广,基于物联网架构的各种工业应用得到快速发展。本文以游梁式抽油机的节能控制应用为例,对传统物联网架构下抽油机节能控制系统架构存在的问题,通过边缘计算技术,对系统架构进行优化,良好地解决了传统系统架构下存在的问题,并为未来其它工业生产智能应用提供建设思路。(本文来源于《自动化博览》期刊2019年07期）

张莎莎[9]（2019）在《浅析低渗透油田抽油机节能技术研究与应用》一文中研究指出石油在经济社会发展中具有重要的作用。油田的开采对后期的利用极为重要,以我国大庆某外围低渗透油田为例,由于常规抽油机载荷利用率、系统效率与电机功率都较低,严重制约了油田的开发效益。因此,多使用大型抽油机配置来进行开发,但是这种设备存在能耗高的问题,基于可持续发展、绿色发展的考虑,有必要对该设备展开节能研究,降低抽油机运行中的能源消耗,本文从低渗透油田抽油机的选型出发,分析了具体的节能技术,有利于实现可持续发展。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2019年07期）

沈磊[10]（2019）在《基于互联网+的抽油机远程启停节能技术应用》一文中研究指出文章介绍了吐鲁番采油厂充分借助油气生产物联网、移动网络、自建光纤等网络条件,针对油田高含水期产量低的间开作业井进行数字化技术改造,利用错峰用电电能价差的有利政策,实现降本增效、降低员工夜间开井作业安全风险等生产经营目标。(本文来源于《化工管理》期刊2019年19期）

### 抽油机节能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前,游梁式抽油机在我国全部在用的抽油机中占了大部分比例。其中异相型抽油机所增加的极位夹角和平衡相位角会大大地降低抽油机作业能耗。在分析异相型游梁式抽油机节能原理的基础上,对其结构设计的主要步骤进行了介绍,而其中最重要的就是四连杆机构的尺寸设计。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 抽油机节能论文参考文献

[1].张丽,韩孟洋.数字化自动平衡抽油机节能控制系统研究与设计[J].机械与电子.2019

[2].齐博漪,闫天豪.异相型游梁式抽油机的节能分析及结构设计[J].科技资讯.2019

[3].何志国,刘金堂.游梁式抽油机的节能机理分析[J].化学工程与装备.2019

[4].魏航信,周莹.低碳节能抽油机研究[J].中国新技术新产品.2019

[5].张梦华.抽油机电机节能方式及其节能测试方法分析[J].中国石油和化工标准与质量.2019

[6].崔建伦,石成江.混合传动减速器在抽油机节能中的应用分析[J].新技术新工艺.2019

[7].丁嘉琦.抽油机机械变速装置在斜直井上的节能应用[J].石油石化节能.2019

[8].张少宁.边缘计算在游梁式抽油机节能控制中的应用[J].自动化博览.2019

[9].张莎莎.浅析低渗透油田抽油机节能技术研究与应用[J].化学工程与装备.2019

[10].沈磊.基于互联网+的抽油机远程启停节能技术应用[J].化工管理.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/ddb5876ef71f4b5f9959773f.html