# 重复接零和重复接地一样吗

##### 问：什么叫重复接零....（电工类型）？

- 答：重复接零一般出现在配电房的配电柜上，家庭是不适合的，也就是说，这个配电柜已经是有零线了，但是你这个配电房也是打了地极，在地极再跟零线接通

- 答：只有重复接地的说法，没有重复接零的说法。你说的重复接零，是指从零线上（主干零线）再引出一根线，叫着保护线。此线分别接在配电箱内专设的保护铜排与箱体的金属外壳上，作为保护接零用。

答：永同书曹嫣

2019-08-28 · TA获得超过3.6万个赞

关注

- 应该说只有重复接地的说法，没有重复接零的说法。重复接地是指将零线（中性线）相隔一定距离多处进行接地。目的使设备外壳等对地电压大降低，减少危险程度。

##### 问：什么叫重复接地和二次接地， 两者的区别和各自有什么作用？

答：1，工作原理不同：重复接地，是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地，对强电来说，变压器已经接地，如果在室内又打一根地线，叫二次接地。

2，接线位置不同：重复接地，施工单位在安装时，应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地， 从电子线路来说，电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地。

3，电阻限制不同：重复接地，电阻应不大于10欧。二次接地，限制较小。

扩展资料：

重复接地优点：

零线重复接地能够缩短故障持续时间， 降低零线上的压降损耗，减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后， 当电气设备的绝缘损坏或相线碰壳时，零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压，减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用， 而这一作用却往往被人们忽视了。

参考资料：

- 参考资料：

答：重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中，施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路，接入用户处的零线仍应重复接地，重复接地电阻应不大于10欧。

- 二次接地:对强电来说,变压器已经接地，如果你在室内又打一根地线，叫二次接地。 从电子线路来说：电路板上只能在最粗的地线端接地，而不能在距离较远的地方接地，否则，两个接地端之间会有压降，会造成自激、干扰等毛病。

- 答：重复接地的作用有二个：1、为了防止工作零线断线而引起的电位漂移，在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路，变成了串联电路。功率小的设备因为电阻大，分得的电压高而烧坏，功率大的设备因为电阻小分得的电压低而无法工作；2、在保护接零系统中，如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。

##### 问：什么是保护接零和重复接地？

答：保护接零把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接，以保护人身安全的一种用电安全措施。

- 重复接地就是在中性点直接接地的系统中，在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中，施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地，零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路，接入用户处的零线仍应重复接地，重复接地电阻应不大于10欧。

- 答：保护接零指中性点接地的电网中，各电器的金属外壳或构架与零线连接。重复接地指将零线多处与大地再连接。它们通常配合采用，可以缩短故障持续时间，降低漏电设备的对地电压，减削零线断线时的触电危险性。

答：接地与接零

接地：指与大地的直接连接，电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部分某点与大地的人为连接都叫接地。接地分为正常接地和故障接地。

正常接地：即人为接地。

故障接地：即电气装置或电气线路的带电部分与大地之间意外的连接。

保护接地：为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险，将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分，都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应予以接地。一般低压系统中，保护接电电阻应小于4欧姆。

- 保护接零：就是把电气设备在正常情况下不带电的的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是，在三相四线制的电力系统中，通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零，这就是所谓的重复接地保护措施，但还应该注意，零线回路中不允许装设熔断器和开关。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/de1d24632678429f4f635ac3.html