# 显式拥塞控制协议论文-张盼盼

导读:本文包含了显式拥塞控制协议论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:拥塞控制,XCP协议,剩余资源分配,稳定性分析

### 显式拥塞控制协议论文文献综述

张盼盼[1]（2014）在《显式拥塞控制协议研究及其稳定性分析》一文中研究指出计算机技术的飞速发展以及互联网时代的到来，翻开了人们生活方式的新篇章。互联网世界逐渐发展壮大，人们的生活需求也在不断的变化。进入大数据时代，高速数据（如视频流等）传输、特定数据传输服务成为主流，网络环境也因此发生了相应的改变。随着新的网络环境的出现，以及网络世界呈现出的高带宽时延积特性，拥塞控制再次成为人们的重要关注点。而传统的TCP拥塞控制机制在网络环境变化的惊涛骇浪中显示出很多性能上的不足。针对出现的问题，很多中外学者对新环境下的拥塞控制机制进行了大量的研究，一部分学者进行了基于源端拥塞控制算法的研究，在原TCP协议上进行改进研究，取得了一定的成果。而另一部分学者则提出了基于链路的控制方法，在路由器中加入拥塞指示的反馈，将中间通信网络引入到整个拥塞控制机制中，使得数据发送端能够显式地接收当前的网络状况信息。经过大量实验以及理论分析，显式拥塞指示愈来愈体现出其优越性。而其中的XCP协议，以其表现出的高性能而获得学者的青睐，成为新网络环境下进行网络拥塞控制的新趋势。本文对拥塞控制的基本原理进行了讲述，理解传统网络中TCP协议的工作原理，并根据当前网络环境的变化对TCP协议进行了重新评价。随着高带宽时延积网络的出现与发展，TCP协议不能保持系统工作的高效率性，从而无法快速高效地利用网络资源。同时，由于多种应用需求的出现，数据流的公平性要求逐渐升高，而传统TCP协议无法很好地实现对每条数据流的公平分配，这成为TCP协议在新网络环境中发展的瓶颈。除此之外，高带宽时延积网络中的TCP协议无法保证系统的稳定性，使得网络容易陷于抖动之中，很容易导致网络拥塞，甚至崩溃。传统的拥塞控制在新的网络环境中遇到了挑战，而显式拥塞指示的出现让学者们找到了新的研究方向。本文对显式拥塞指示进行了详细讲解，以便于理解XCP协议的发展背景。同时，本文还对系统的稳定性判定定理进行了一定的讲解，以便于对XCP协议系统的稳定性分析。本文详细描述了XCP协议的工作原理，从宏观的角度整体掌握了XCP协议的工作流程。支持XCP协议的数据发送端将带有拥塞信息的数据包发送到网络中，中间通信网络的路由器接收到数据包之后，根据当前的网络情况修改数据包中的拥塞信息，数据包到达目的端，目的端将数据包中最终的拥塞信息以反馈信息的方式发送给发送端，发送端根据反馈信息了解到当前的网络状况，并以此来调整下一周期的发送速率。要完成这一系列的控制工作，需要在数据包中加入存放拥塞信息的拥塞控制头，路由器在估算出当前的网络状况后修改该头结构内的信息。作为XCP协议的关键参与部分，XCP路由器的工作主要分为保证效率性和公平性两部分，分别由效率控制器和公平控制器来完成。本文重点从XCP协议中资源利用的角度进行了分析，通过了解资源计算对资源利用的重要性，分别从参数分析以及带宽补偿两方面进行资源分析方法的讲解。效率控制器中的参数变化对系统的性能产生了影响，通过调整参数的选择方式可以进一步调高算法的资源利用率，并保证整个系统的稳定性以及收敛性。带宽补偿是另一种改善资源计算的方式。通过对控制器的重新调整，在原控制器的基础上进行改进，从而提升整个机制的性能。除此之外，本文提出了一种新的计算网络资源的方法，除每个控制周期计算的可分配资源外，增加一部分带宽资源，减轻了原算法保守的特性。同时，新算法将带宽重洗考虑在内，更加符合实际情况。实验仿真显示，新算法能够更充分的利用网络资源，并能够保证系统在阈值范围内的稳定性。本文在对XCP协议进行分析、仿真以及改进之后，从控制论的角度对XCP协议进行了理论分析。利用常微分方程描述系统，随后利用李亚普诺夫方法，分别对XCP系统的一般情况以及考虑实际时延的情况进行了分析，验证系统的稳定性条件。(本文来源于《山东师范大学》期刊2014-05-29）

李婧[2]（2010）在《有线/无线混合网络显式反馈拥塞控制协议的研究》一文中研究指出随着网络技术的飞速发展和接入性能的提高,互联主干网向着高带宽长延时(High Bandwidth-Delay Product Networks)等特性发展,高速无线接入使得有线／无线异构型网络越来越普及。在这种网络环境下,传统的拥塞控制协议已显示出诸多不适应,如带宽利用率低下、流量抖动频繁、公平性差、排队延时不断增长等。基于显式拥塞通告(ECN)的传输控制协议(TCP)利用网络内部路由器主动参与拥塞控制以辅助端主机调控发送速率,这使得基于显式反馈的拥塞控制协议相对于传统的TCP协议能更加精准地控制网络行为,避免拥塞。本文首先介绍了近几年传输控制协议发展及研究成果,着重研究在有线网络及包含一跳无线的有线／无线混合网络环境下显式反馈拥塞控制协议。通过NS2网络仿真实验分析网络中的传输延时、瓶颈链路带宽、路由器缓存大小及流的条数等网络参数对协议性能的影响,主要是对有线网络的显式反馈协议XCP(eXplicit Control Protocol)以及针对一跳无线接入的有线／无线混合网络而提出的XCP-B (eXplicit Control Protocol Blind)协议进行较为全面地分析和评价,指出不同协议研究的侧重点及现有协议所存在的问题。文章在总结前人工作的基础上,结合IEEE 802.11无线网络的传输特性,提出一种基于ECN机制适用于有线／无线混合网络的快速传输控制协议ARROW-WTCP(AcceleRate tRansmission towards Optimal Window size TCP for Wireless network),通过网络内部的路由器和源端主机联动而形成一个闭环反馈控制系统,将适用于有线网络的分布式拥塞控制协议ARROW-TCP扩展到无线网络中,获得高稳定性,公平性,快速收敛性以及高信道利用率。仿真实验表明,即使在动态的无线网络环境中,ARROW-WTCP在稳定性、收敛性、公平性以及带宽利用率较之XCP-B性能更优。本文最后对所做的研究工作进行总结,阐述了在高速有线、多跳无线网络环境下显式反馈拥塞控制协议所存在的问题及进一步的研究思路。(本文来源于《中南大学》期刊2010-05-01）

姚琳,韩峰,孔祥维[3]（2009）在《基于TRAC的显式速率组播拥塞控制协议》一文中研究指出针对现有的组播拥塞控制协议计算量大、实现复杂且实际控制效果不好的缺点,提出一种简单高效的显式速率组播拥塞控制协议。该协议只在组播树的发送端和接收端执行,通过计算拥塞吞吐率来监控拥塞、调节发送速率,避免了对所有往返时延和丢包率等复杂参数的计算,各节点只需少量内存来维护必要的数据和状态信息。NS2仿真证明该协议具有良好的TCP公平性和扩展性,可有效跟踪最拥塞链路,解决"反馈内暴"和"droptozero"等问题。(本文来源于《计算机工程》期刊2009年23期）

王建新,龚皓,陈建二[4]（2008）在《高带宽延时网络中一种协同式拥塞控制协议》一文中研究指出提出一种协同工作式的TCP(transmission controlprotocol)拥塞控制改进协议C3P(cooperant congestion control protocol),通过C3P源端检测RTT(roundtri ptime)延时信息和路由器反馈的1bit显式预测信息来判断网络拥塞状态,自适应地调节拥塞窗口.仿真实验表明,C3P协议能够有效地适应这种高带宽延时网络的传输特性,以保证网络获得更优的链路利用率、TCP友好性以及流与流之间的公平性.(本文来源于《软件学报》期刊2008年01期）

### 显式拥塞控制协议论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着网络技术的飞速发展和接入性能的提高,互联主干网向着高带宽长延时(High Bandwidth-Delay Product Networks)等特性发展,高速无线接入使得有线／无线异构型网络越来越普及。在这种网络环境下,传统的拥塞控制协议已显示出诸多不适应,如带宽利用率低下、流量抖动频繁、公平性差、排队延时不断增长等。基于显式拥塞通告(ECN)的传输控制协议(TCP)利用网络内部路由器主动参与拥塞控制以辅助端主机调控发送速率,这使得基于显式反馈的拥塞控制协议相对于传统的TCP协议能更加精准地控制网络行为,避免拥塞。本文首先介绍了近几年传输控制协议发展及研究成果,着重研究在有线网络及包含一跳无线的有线／无线混合网络环境下显式反馈拥塞控制协议。通过NS2网络仿真实验分析网络中的传输延时、瓶颈链路带宽、路由器缓存大小及流的条数等网络参数对协议性能的影响,主要是对有线网络的显式反馈协议XCP(eXplicit Control Protocol)以及针对一跳无线接入的有线／无线混合网络而提出的XCP-B (eXplicit Control Protocol Blind)协议进行较为全面地分析和评价,指出不同协议研究的侧重点及现有协议所存在的问题。文章在总结前人工作的基础上,结合IEEE 802.11无线网络的传输特性,提出一种基于ECN机制适用于有线／无线混合网络的快速传输控制协议ARROW-WTCP(AcceleRate tRansmission towards Optimal Window size TCP for Wireless network),通过网络内部的路由器和源端主机联动而形成一个闭环反馈控制系统,将适用于有线网络的分布式拥塞控制协议ARROW-TCP扩展到无线网络中,获得高稳定性,公平性,快速收敛性以及高信道利用率。仿真实验表明,即使在动态的无线网络环境中,ARROW-WTCP在稳定性、收敛性、公平性以及带宽利用率较之XCP-B性能更优。本文最后对所做的研究工作进行总结,阐述了在高速有线、多跳无线网络环境下显式反馈拥塞控制协议所存在的问题及进一步的研究思路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 显式拥塞控制协议论文参考文献

[1].张盼盼.显式拥塞控制协议研究及其稳定性分析[D].山东师范大学.2014

[2].李婧.有线/无线混合网络显式反馈拥塞控制协议的研究[D].中南大学.2010

[3].姚琳,韩峰,孔祥维.基于TRAC的显式速率组播拥塞控制协议[J].计算机工程.2009

[4].王建新,龚皓,陈建二.高带宽延时网络中一种协同式拥塞控制协议[J].软件学报.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/de2d7346c0091895f73db4d6.html