# 平衡零拍探测论文-靳晓丽,苏静,郑耀辉

导读:本文包含了平衡零拍探测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:量子光学,探测器,共模抑制比,等效电容

### 平衡零拍探测论文文献综述

靳晓丽,苏静,郑耀辉[1]（2016）在《用于压缩光探测的高共模抑制比平衡零拍探测器》一文中研究指出根据光电二极管的等效电路图,基于自减方案的平衡零拍探测器的光电管(ETX500)产生的光电流的位相差异主要由等效电容引起,通过给两个光电管施加不同的偏置电来补偿等效电容的差异获得高共模抑制比的平衡零拍探测器,在探测器中安装任意两个ETX500,获得了63.8dB的高共模抑制比,并且当激光功率达到探测器的饱和功率54 mW时,激光光场的噪声谱在2 MHz处高于电子学噪声37dB,该探测器能很好地满足压缩态探测对低噪声、线性增益及高共模抑制比的要求。(本文来源于《量子光学学报》期刊2016年02期）

刘宇宏,郭学石,刘楠楠,李小英[2]（2014）在《可分辨脉冲的时域平衡零拍探测系统》一文中研究指出基于宽带平衡零拍探测器和高速AD数据采集设备设计了脉冲可分辨的时域平衡零拍探测系统。由于采用了宽带宽运算放大器、高速示波器以及Labview软件,该系统带宽可达到80 MHz,能够对重复频率在40 MHz量级的超短脉冲光进行可分辨脉冲的测量。与平衡零拍系统频域测量进行比较的结果说明,该时域平衡零拍系统能够可靠地测量单个光脉冲的正交分量。并且,通过进一步的软件运算,能够对脉冲光场的量子统计特性,以及不同光场之间的量子关联特性进行分析。该系统在超快光场连续变量纠缠态的测量、量子态层析技术、以及分离变量和连续变量杂化的量子信息技术中具有重要的应用价值。(本文来源于《第十六届全国量子光学学术报告会报告摘要集》期刊2014-08-04）

张岩[3]（2013）在《压缩态光场平衡零拍探测的位相锁定》一文中研究指出量子光学是当前国际科学研究的前沿课题,经过四十多年的发展取得了可喜的成绩,特别是在非经典光场的产生和应用方面。由于光粒子性的存在,即使完全相干的光场也存在着噪声。这种噪声是由光本身发射过程所决定的,称为散粒噪声(Shot Noise),这是光的粒子性的表现。虽然这一噪声非常低,但随着现代科技的高速发展,许多领域都需要更精确的测量,因此突破散粒噪声极限已经成为一个重要研究课题。突破光的散粒噪声极限的一个有效办法是利用压缩态光场。根据量子论中海森伯测不准原理,若光场的某一分量的噪声低于散粒噪声极限,则其共轭分量的噪声必然大于散粒噪声极限,这个噪声低于散粒噪声极限的光场就是压缩态光场。压缩态光场可以广泛应用于量子光学的诸多研究领域中,如：量子计算机、超微弱信息的量子传输、量子通信等。特别是在量子通信方面,两个单模压缩光场通过一个分束器进行干涉耦合输出可构成良好的量子纠缠源。而作为量子信息的核心,量子纠缠源可以完成量子保密通信、量子离物传态、量子密集编码等许多经典光场不可能完成的任务。本文主要研究真空压缩态的产生和测量明亮压缩时平衡零拍探测的位相锁定技术。本文内容主要有以下几部分：第一,简单回顾了量子力学和量子光学的产生和发展史,并介绍了压缩态光场的分类和定义方法。第二,介绍了非线性过程和准相位匹配技术,实验上介绍了利用周期性极化磷酸钛氧钾(KTiOPO4)晶体作为非线性晶体构建光学参量振荡腔,用单模保偏光纤对红外光进行模式清洁,将532nm绿光注入参量振荡腔中产生真空压缩态光场,实验上测得2dB的真空压缩和5dB的真空反压缩。第叁,在进行产生明亮压缩光的实验时,在信号光的光路上加上位相调制器,从而对相位灵敏光学参量放大器注入的信号光进行位相调制,然后利用平衡零拍探测系统测量光学参量放大器输出的压缩光。通过解调位相调制信号可以获得误差信号,实现锁定平衡零拍探测系统的本底光和待测光场相对位相为零(对应待测光场的振幅噪声分量)的功能,从而测得2dB压缩和4dB的反压缩,通过观察调制信号来判断所测噪声为压缩态的哪个噪声分量起伏,并对平衡零拍探测的位相锁定系统进行了改进。(本文来源于《山西大学》期刊2013-06-01）

张岩,于旭东,邸克,李卫,张靖[4]（2013）在《压缩态光场平衡零拍探测的位相锁定》一文中研究指出平衡零拍探测是测量量子光场的重要方法之一.通过对相位灵敏光学参量放大器注入的信号进行位相调制,然后利用平衡零拍探测系统测量光学参量放大器输出的压缩光.将相位灵敏光学参量分别运转在参量放大和参量缩小,通过观察噪声谱中的调制信号就可确定测量的量子光场是正交振幅或位相分量.通过解调位相调制信号可获得误差信号,实现锁定平衡零拍探测系统本底光与待测光场相对位相为零(对应于待测光场振幅噪声分量).(本文来源于《物理学报》期刊2013年08期）

杨超贤[5]（2012）在《基于平衡零差探测法的腔中原子随机主方程分析》一文中研究指出开放系统与封闭的量子系统相比，不能用波函数来描述系统和周围环境的相互作用，因为系统态与周围环境是纠缠的。因此，对于一个开放系统，我们用密度矩阵来描述系统态。因此本文采用随机主方程的分析方法对腔场探测系统进行研究，本文对提高信噪比的零差探测法进行了详细介绍，并利用平衡零差探测法应用到腔场系统。通过对腔场系统进行探测，得到了密度矩阵随时间的演化，并进一步介绍了决定一般量子系统随时间演化的随机主方程的详细推导过程。最后将得到的随机主方程应用于具体的量子系统，可以求得该量子系统的跃迁几率(本文来源于《东北师范大学》期刊2012-05-01）

### 平衡零拍探测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于宽带平衡零拍探测器和高速AD数据采集设备设计了脉冲可分辨的时域平衡零拍探测系统。由于采用了宽带宽运算放大器、高速示波器以及Labview软件,该系统带宽可达到80 MHz,能够对重复频率在40 MHz量级的超短脉冲光进行可分辨脉冲的测量。与平衡零拍系统频域测量进行比较的结果说明,该时域平衡零拍系统能够可靠地测量单个光脉冲的正交分量。并且,通过进一步的软件运算,能够对脉冲光场的量子统计特性,以及不同光场之间的量子关联特性进行分析。该系统在超快光场连续变量纠缠态的测量、量子态层析技术、以及分离变量和连续变量杂化的量子信息技术中具有重要的应用价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 平衡零拍探测论文参考文献

[1].靳晓丽,苏静,郑耀辉.用于压缩光探测的高共模抑制比平衡零拍探测器[J].量子光学学报.2016

[2].刘宇宏,郭学石,刘楠楠,李小英.可分辨脉冲的时域平衡零拍探测系统[C].第十六届全国量子光学学术报告会报告摘要集.2014

[3].张岩.压缩态光场平衡零拍探测的位相锁定[D].山西大学.2013

[4].张岩,于旭东,邸克,李卫,张靖.压缩态光场平衡零拍探测的位相锁定[J].物理学报.2013

[5].杨超贤.基于平衡零差探测法的腔中原子随机主方程分析[D].东北师范大学.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/de38504c1e37aff0a52dadb3.html