# 探讨市政给排水管道施工技术与质量控制张凤

天津市河北区排水管理所天津300143

摘要：市政给排水管道工程作为重要的城市基础建设项目，由于在实际施工过程中具有较强的隐蔽性，因此在施工过程中需要控制好各个环节的质量，通过掌握每一项关键施工技术的要点来全面提高给排水管道施工的技术水平，确保给排水管道系统投入运营后能够达到国家的标准要求，更好的发挥其重要作用，满足城市居民生产生活所需。

关键词：市政给排水；管道；施工技术；质量控制

1市政给排水工程排水管道的作用

1.1改善城市水循环系统

市政的给排水工程有非常强大的功能，可以通过发挥其功能和拓展幅度来改善城市水循环系统。水资源通过特殊的科学再生处理可以做到循环利用，既能够有效的保护水资源，又能够维护水资源的循环平衡，科学的水资源处理能够确保城市用谁的安全，还可以对公共环境中的水资源进行一定的保护，让整个城市看起来更加的清洁、文明，最终实现生态城市建设的目的，并达到物质循环以及能量循环使用的标准要求，形成健康的生态环境，让人们的生活、工作、学习更加的舒适，在满足人们精神需求的同时，推动城市的健康文明发展与生态环境的可持续发展。

1.2能够在特殊情况下发挥防洪防涝的作用

市政给排水工程处理能够人们带来健康方便的生活之外，还能够起到防洪、排涝以及治理水污染的作用。在城市发生大的洪涝时，给排水系统可以通过地下官网的输出作用，将城市内部的积水快速排出，让城市免受洪水的侵害，保护城市以及人们的安全。其次城市在建设的过程中会产生很多的生活废水以及工业废水，这些水资源如果流入江河之中会对水中的生态环境造成不可挽回的损失，因此让这些水通过指定的排水管道输出，让这些水流入指定的污水处理中心，减少污水的排放量，保证城市的环保与健康。

2市政工程给排水管道的施工技术

2.1施工测量以及实地勘测

在市政工程给排水管道的施工前，相关工作人员要深入施工地展开施工测量以及实地勘测，这也是市政工程给排水管道施工中的一项基础性环节，对于管道的施工质量有着重要的影响。相关工作人员在进行桩点的固定保护以及放线工作时，要结合精密测量后得到的数据信息作为参考依据[2]。同时，要确保在市政工程给排水管道施工的准备阶段，各项工作都得到了落实。

进行井基础、边桩、排水管基础以及沟道的宽度以及固定间距数值的确定时，都需要结合实际考查测量后进行。另外，在这一阶段，相关施工监理部门要对施工测量以及实地勘测的展开进行严格的监督，确保其测量计算数据的准确性。

2.2沟槽开挖

在市政给排水管道沟槽开挖施工过程中，施工人员要对地下电缆及管道的位置进行明确，并对地下构筑物及地下水的实际情况进行了解，以此来制定详细的施工方案，并选择适宜的施工技术。具体开挖作业时，通常可以采用机械开挖和人工开挖两种方式，严格按设计图纸来进行开挖作业，土方开挖的标高要与设计要求相符。在具体沟槽开挖过程中，由于开挖量较大，一般情况下需要利用两台挖掘机同时作业，并将挖掘出来的土堆及时运送到指定位置。利用机械挖掘至指定位置附近时，则需要人工挖掘作业相配合，以此来防范出现超挖的情况。当开挖到具体设计标高后，需要对底部进行夯实，为后续管道敷设打下良好的基础。

2.3管道支墩技术

在市政给排水管道施工过程中，管道支墩是非常重要的一个环节，其会对市政给排水系统投入使用后的稳定性带来直接的影响。在具体管道支墩施工时，需要严格把控支墩凝固的时间，确保支墩强度与具体的施工要求相符。一般情况下，支墩凝固时间为7天左右，具体时间还要根据现场情况来由施工人员把握。同时施工人员还要对管道支墩施工技术要点进地关注，准确掌握支墩构造，确保其埋设的平稳性和基础的牢固性。对于管道弯管处，需要根据距离来准确设置支墩，确保管道支墩强度能够满足具体的要求。通常情况下管道支墩施工要在完成管道位置固定和连接工作后进行，施工完成后要对质量进行检测，确保管道支墩的施工质量。

2.4管道连接技术要点

市政给排水管道施工中，管道连接是其中非常重要的一道工序，具体连续方式较多，在实际施工过程中要根据实际情况来采取相应的连接方式。对于给排水管道连接时采用螺纹连接方法，需要对管材螺纹的质量进行检查，确保其能够正常连接，严格控制连接技术和方式，施工人员要对管道螺纹的松紧度进行熟悉，确保连接施工的质量。管道连接填料施工时，要一次性完成管道螺纹填料和管件拧紧工作，确保管道连接的紧密性。管道连接施工完成后，要对管道表面的污渍和杂质进行处理，提高管道的抗腐蚀性，确保管道使用寿命的延长。

2.5管道的预埋与组装施工

给排水的管道系统是需要埋藏在地面以下的，因此在施工中就涉及到预埋和组装等关键施工程序。在预埋施工的规划设计中，施工人员要严格的选择管道的材质，确保其材质符合预埋作业标准要求之后才可开展施工，这都需要专门的检测人员对其质量、性能、数量等方面进行严格的抽查与核对。在组装和拼接不同部分的管道时，要注重科学的组装方法，交接处要做加固和紧固处理，防止脱扣脱离等风险因素出现，而且要保持施工作业的有序开展，防止引发管道构件相互摩擦、碰撞，造成损伤等安全事故。

3市政给排水管道施工技术的质量控制

3.1严审施工图纸以及施工方案

施工监管或监理部门应在市政给排水管道施工前，审核相关的图纸和图纸上的数据；一旦发现图纸有问题，须及时告知设计方和施工方，让其立即进行整改；对于整改后的图纸还应进行复核，只有复核通过后方能进行施工。对于设计的图纸与预期图纸存在较大的差异，监管部门也应要求设计方队设计图纸进行修整与完善，并适时调整施工的范围。此外，监管部门应与施工方拟定科学、严谨的施工方案，进而确保市政给排水管道施工能够顺利开展，并最大限度降低施工成本，提升施工给排水管道的施工质量。

3.2加大对施工管理和控制的力度

监管部门应严格监管施工现场的环境、施工的材料、设施、方案以及施工人员等，进而提高市政给排水管道施工的质量和技术。在勘察施工现场过程中，监管人员应全方位分析勘察的结果，以确保施工的整体质量能够满足预期的标准，对于影响施工质量的部分，应立即与施工方进行沟通和协商，以便其作出整改，进而保证施工项目能够顺利完工，并达到预期的质量要求。

3.3强化施工质量的控制

市政给排水管道施工过程中，监管人员应进一步强化对施工质量的控制力度：①根据市政给排水管道施工现场的实际状况对施工的时间以及流程等进行科学监督和管理，确保施工流程、操作和相关规范标准基本一致；②严格监管施工技术应用的每个过程，并详细掌握施工技术使用的情况，以便提升市政给排水管道施工的整体质量。

结束语

作为一座城市的基础市政施工项目，给排水系统的建设处于极为重要的地位，因为其关系到供水和排水的合理运转，乃至整个城市正常运转和人民群众日常生活。给排水项目中的关键在于其管道的施工建设过程，在这个过程中明确技术要点所在，把握好施工的关键环节和重要工序，做好监督管理工作，施工人员也要严格按照设计方案和相关规范标准来开展施工作业，严防管道泄露或者破裂等问题的发生。

参考文献

[1]魏洪禄.浅析市政给排水管道的施工技术要点[J].江西建材,2017(03):96-97.

[2]林铭.关于市政给排水管道施工技术的探讨[J].四川水泥,2017(02):218+244.

[3]池仲钊.市政给排水管道施工技术要点[J].江西建材,2017(16):61+63.

[4]龚莉娣.市政给排水管道工程施工质量管理分析[J].绿色环保建材,2017(11):107+109.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/debe037d77f2895c720cbeed.html