# 热能动力系统优化与节能改造分析黄斌

关键词：发电厂；热能动力系统；节能改造；优化对策

引言

能源在我国社会发展过程中发挥着十分重要的作用，受到了社会的广泛重视。然而，由于各行各业对能源的需求不断增加，中国目前正处于能源短缺的状态。从目前的实际情况来看，在能源利用过程中，由于技术问题和生态节能意识的缺乏而造成大量能源浪费已成为一种普遍现象。因此，中国应大力提倡可持续发展，促进生态与发展的和谐统一。电厂作为高耗能产业之一，应对火电系统进行优化改造，最大限度地节约能源。

1热能动力单元机组气温控制系统分析

锅炉在运行过程中，主要系统包含热蒸汽系统和再热蒸汽温度调节这两方面内容，这两方面内容有着各自的用途，如，热蒸汽系统主要作用是对热力动能系统的温度进行调控，保证温度合理，不会影响发电厂工作效率。一般情况下，温热蒸汽系统温度被控制在一个固定范围内，并按照每5摄氏度的幅度下降，此种情况下，就可以对热经济性稳定控制，保证发电厂经济效益。但是热能动力单元机组气温控制系统在使用过程中还存在以下几个方面难点：第一，热能动力单元机组在运行过程中经常会受到蒸汽负荷、燃料成分、火焰温度、减温水量、烟气侧过剩空气系数等诸多因素影响，造成内部温度出现不稳定情况，增加气温控制工作难度。第二，热能动力单元机组气温控制系统在运行过程中具有惯性强、延迟性大等特点，且在机组内部容量参数不断增加的背景下，内部蒸汽受热面积也逐渐变大，此种情况下，就会增加气温控制工作难度，造成严重的资源浪费。第三，在我国社会经济快速发展的背景下，各种新型技术相继被研发出来，并被应用到燃煤锅炉生产中，自动形成了具有一定规模的生产能力，但是这些技术在使用过程中还处于试用探索阶段，其运行效率、运行质量都无法得到准确保证，因此，需要相关人员进行后续完善工作。

2热能动力系统的优化与节能分析探讨

2.1回收利用蒸汽凝结水的措施

在实际的生产过程中，很多工业用水和能源都被广泛的运用于蒸汽热力的生产之中。但是在此过程中，蒸汽在释放热能过后，会产生凝结水，凝结水不仅可以减少工业用水量，而且还能节约大量的能源，具有十分重要的作用。但是在生产中却得不到重视，常常被浪费。根据相关的调查报告显示，被浪费的凝结水占蒸汽总热量的25%左右。如果对这些凝结水进行充分的利用，能够在一定程度上提高生态效益，节约企业的经济成本。对此，需要对蒸汽系统进行优化与节能改造，利用蒸汽的余热替代低压蒸汽，从而降低低压蒸汽对热能的消耗量，实现节能减排的目的。凝结水的回收方式从目前而言，具有背压回水和加压回水这两种方式。其中加压回水方式主要是利用气动凝结水加压泵输送凝结水到特定的地点，这种方式具有较强的稳定性，不需要配电；而背压回水方式主要是通过将输水阀门作为输水动力，把凝结水输送到相应的地点，这种方式能够对二次水蒸气和回收的水进行充分利用，从而实现节约用水的目的。但无论是背压回水方式还是加压回水方式，都能够对这个气凝结水进行充分的利用，节约了热能，在一定程度上减少了工业生产的废气、废水排放，最终实现保护环境的目的，取得良好的生态效益。

2.2锅炉废烟余热的回收利用措施

火电系统的操作中释放出大量的烟，浪费由于锅炉温度高达200℃，所以烟余热也属于二次能源，可以回收，否则会浪费大量的能量，导致生产成本的上升。此外，锅炉烟气和余热的有效回收利用也符合环境保护的要求，因为如果不回收，而是直接排放到大气中，会造成严重的空气污染，影响自然环境。因此，无论从哪个方面，回收锅炉的余烟余热都是非常必要的。具体来说，在实际生产中，可以根据实际情况开发合适的省煤器，充分回收利用锅炉的余烟余热。锅炉尾部还可设置与热力系统相连接的低压省煤器，实现锅炉烟气和余热的回收利用。实践证明，安装低压省煤器后，排烟温度可降低到25℃左右，从而大大提高锅炉的效率。同时，通过锅炉余烟余热的回收，可以有效地节约煤炭资源。

2.3发电厂热能动力系统的化学补水系统分析

现阶段，我国发电厂中最常使用的发电机组统一为抽凝式发电机，这些发电机在运行过程中需要对热能动力系统补充水分，补水的主要方式为通过在凝器或除氧器，缓慢注入化学水，在补水过程中，相关人员需要对温度合理控制，一旦补水过程中出现温度过高的情况，相关人员就需要使用喷雾式等其他装置对正凝结器中的水分进行引流，保证补水效果。与此同时，由于补水过程中经常会出现废气，在此种情况下，相关人员就需要采用低压加热器将系统内部留存的废气排除，做到对高温蒸汽量的控制，提高发电厂热能动力系统运行的经济性。

2.4回收利用锅炉废烟余热的措施

在烟气排放的过程中，锅炉的温度可高达200℃，热量属于二次能源，如果不使用它们，不仅会提高工业生产的成本，而且还会产生巨大的能源浪费。同时，如果高温废气直接排放到空气中，会对空气质量产生严重的影响。在国家大力倡导节能减排的背景下，企业应减少锅炉污染排放，提高锅炉工作效率，充分利用高温烟气排放。，可以根据行业的实际情况，制定相应的作者，废物过程中烟气废热锅炉和热能的过程中循环的动态系统，充分利用，最后的锅炉、设置低压省煤器，与火电系统，和娱乐的最佳场所，这种浪费锅炉烟产生的废热可以充分的利用。从实际效果看，低压省煤器安装后，能够将排烟温度控制在25℃左右，提高锅炉的效率。此外，它还可以节约煤炭资源，减少环境污染。锅炉烟气余热回收主要包括两种方式：余热空气燃烧和余热工件燃烧。但是，由于预热工件会受到位置的限制，所以比较常用的方法是利用余热空气燃烧，这种方法具有非常显著的节能效果。

2.5发电厂热能动力系统的热能动力联产技术

众所周知，在社会经济快速发展的背景下，发电厂运行效率增加，资源浪费严重，针对此种情况，相关人员就需要采用热能动力联产技术，对发电厂热能动力系统进行优化节能改造工作，将燃气轮机锅炉系统、锅炉汽轮机高压系统等众多系统进行整合，一同工作，此种情况下，就会降低热能动力系统能源消耗，保证热能动力系统在运行过程中始终处于一个低温热流状态，从而实现节能减排的目的。

结语

能源是促进我国社会经济发展的重要基本条件之一，是保障经济社会建设的前提。节能环保、减少污染物排放、提高能源利用率是我国需要深入研究的重要课题。加强火电系统的优化和节能改造，是对工业生产产生的余热进行再利用的手段和技术，不仅可以降低工业生产成本，提高其经济和生态效益，而且可以保护环境，促进我国的可持续发展。

参考文献：

［1］刘兵，马肖飞．热能动力系统优化与节能改造分析［J］．山东工业技术，2014，（24）：89～89．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/deceb7e3645a4fd30cb87f3e.html