# 伸缩臂叉车论文-王勇

导读:本文包含了伸缩臂叉车论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高速伸缩臂叉车,传动系统,设计计算,分析

### 伸缩臂叉车论文文献综述

王勇[1]（2019）在《高速伸缩臂叉车传动系统设计计算》一文中研究指出对高速伸缩臂叉车采用的传动系统进行分析和设计计算,给出关键组件的匹配设计计算依据和计算方法,将理论计算结果和性能指标估算结果与实际检测结果进行对比,验证了该设计计算方法和性能指标估算方法的可行性。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年03期）

王勇[2]（2018）在《高速伸缩臂叉车工作装置受力分析计算》一文中研究指出对高速伸缩臂叉车工作装置结构设计及选用材料进行了极限工况有限元应力分析计算,同时对补偿油缸最大受力工况同步进行了应力分析,将工作装置受力理论分析计算结果与实际检测结果进行了对比,验证了工作装置设计思路及材料选取的正确性,满足设计需求。(本文来源于《建筑机械》期刊2018年12期）

王品,徐云辉,卢绍伟[3]（2016）在《伸缩臂叉车行走驱动能力改进的研究》一文中研究指出该文介绍了HCZ3572伸缩臂叉车行走回路的原理,并通过对液压泵与发动机的匹配分析,马达与牵引力性能的关系分析,找出了提高整车行走驱动能力的方法。(本文来源于《液压气动与密封》期刊2016年07期）

吴秀兰[4]（2016）在《Camso推出两款伸缩臂叉车轮胎》一文中研究指出美国《现代轮胎经销商》(www.moderntiredealer.com)2016年4月5日报道:Camso公司新推出两款伸缩臂叉车充气轮胎TLH732和TLH753,此为租赁、建筑和农业用实心橡胶轮胎的坚固耐用而低成本的替换选项。该公司称,先进的胶料可提高两款轮胎的弹性和磨耗寿命。TLH732轮胎(见图1)的有向胎面花纹在松软的土壤上可提供惊人的牵引力,而TLH753轮胎(见图2)的无向胎面花纹可提高在混合和硬路面上的耐磨性能。两款新一代产品将分别逐步取代Solideal SL G2和SL G3产品。(本文来源于《轮胎工业》期刊2016年07期）

高旭宏,席远军[5]（2014）在《伸缩臂叉车防倾翻保护系统设计》一文中研究指出为解决伸缩臂叉车在行驶和作业过程中,遇到斜坡或当伸缩臂吊物升高伸展时,整车纵向前倾而发生倾翻的危险,设计了防倾翻保护系统。文中主要介绍伸缩臂叉车防倾翻保护系统的设计原理,并通过场地试验和客户使用,检验了伸缩臂叉车防倾翻保护系统的准确性和可靠性,为完善和推广防倾翻保护系统提供了参考。(本文来源于《起重运输机械》期刊2014年04期）

[6]（2014）在《叁一:国内首台伸缩臂叉车下线》一文中研究指出3月5日,叁一港机物流装备新品——SCPS320重型伸缩臂叉车下线。最大起重量为32 t,最大起升高度可达6.2 m,可将满载20英尺集装箱堆垛叁层。在作业精准度(本文来源于《铁路采购与物流》期刊2014年03期）

殷春明[7]（2013）在《伸缩臂叉车工作装置设计》一文中研究指出本课题是企业根据市场对于对高举升、大卸距、一机多能的装载机械日趋迫切的需求而进行的产品研发项目。要求产品达到国外同类产品的性能水平。考虑到伸缩臂叉车须达到额定的载荷、较大的变幅角度、较大的作业幅度、各种复杂的作业环境以及伸缩臂叉车所必须满足的安全性能，需在设计中对伸缩臂叉车作业装置进行严谨的设计计算以满足产品的使用性能。论文主要内容如下：1.简要介绍伸缩臂叉车的用途、国内外伸缩臂叉车发展状况、及其发展前景，同时对臂架结构和工作原理进行说明，为伸缩臂叉车工作装置设计做铺垫。2.应用质量屋工具将用户的需求转换为产品技术需求，得到零部件的技术性能指标，并以此为参照进行总体设计，包括整体布局规划、作业范围计算、核心零部件选型，以及确定电气、液压、传动系统的设计思路。3.伸缩臂叉车工作装置详细设计，包括货叉和臂架结构设计、臂架强度、刚度和稳定性计算、货叉平动功能设计、整机稳定性校核计算等。4.采用Pro/E软件中的TOP-DOWN设计方法，实现伸缩臂叉车的叁维实体造型设计、虚拟装配和干涉检验，并将叁维模型转换为二维工程图。使用Mechanica模块，对伸缩臂进行有限元分析，找出薄弱环节，做出改进设计。通过产品试制后，该产品完全达到了预期目标，性能完善且工作可靠，具有良好的市场潜力和推广应用价值。(本文来源于《天津大学》期刊2013-05-01）

刘新基,何箐,安喜平,张辉,闫洪峰[8]（2013）在《伸缩臂叉车安全控制系统设计》一文中研究指出伸缩臂叉车由于其具有升降和伸缩功能,使得负载产生的纵向倾翻力矩不断变化,特别是在伸缩臂下降或伸出的工况下,倾翻力矩不断增大。若操作人员判断不准确,则极易发生纵向倾翻,造成人员伤亡和财产损失。因此,针对各工况设计了安全控制系统,通过验证,达到了预期效果。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2013年01期）

刘新基,张辉,何箐,闫洪峰,高艳雯[9]（2012）在《伸缩臂叉车安全控制系统设计》一文中研究指出TH4013SL伸缩臂叉车不仅具有伸缩臂式叉车所特有的灵活性及作业范围广等优点,还具备高空作业平台功能,设计时充分考虑横、纵向稳定要求,开发了安全控制系统。投入运行期间,所有功能测试未发生故障,系统工作稳定,运行可靠。(本文来源于《建筑机械》期刊2012年19期）

许怡赦,施大发,郭雄华[10]（2012）在《伸缩臂叉车调平机构优化设计》一文中研究指出针对调平机构对伸缩臂叉车装卸作业性能的影响,以提高调平机构作用力臂和降低油缸油压波动为目标建立了优化数学模型,采用遗传算法对该机构的结构尺寸进行优化,仿真表明优化后的结构能大大提高伸缩臂叉车装卸作业性能。(本文来源于《现代制造工程》期刊2012年06期）

### 伸缩臂叉车论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

对高速伸缩臂叉车工作装置结构设计及选用材料进行了极限工况有限元应力分析计算,同时对补偿油缸最大受力工况同步进行了应力分析,将工作装置受力理论分析计算结果与实际检测结果进行了对比,验证了工作装置设计思路及材料选取的正确性,满足设计需求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 伸缩臂叉车论文参考文献

[1].王勇.高速伸缩臂叉车传动系统设计计算[J].机电工程技术.2019

[2].王勇.高速伸缩臂叉车工作装置受力分析计算[J].建筑机械.2018

[3].王品,徐云辉,卢绍伟.伸缩臂叉车行走驱动能力改进的研究[J].液压气动与密封.2016

[4].吴秀兰.Camso推出两款伸缩臂叉车轮胎[J].轮胎工业.2016

[5].高旭宏,席远军.伸缩臂叉车防倾翻保护系统设计[J].起重运输机械.2014

[6]..叁一:国内首台伸缩臂叉车下线[J].铁路采购与物流.2014

[7].殷春明.伸缩臂叉车工作装置设计[D].天津大学.2013

[8].刘新基,何箐,安喜平,张辉,闫洪峰.伸缩臂叉车安全控制系统设计[J].机械工程与自动化.2013

[9].刘新基,张辉,何箐,闫洪峰,高艳雯.伸缩臂叉车安全控制系统设计[J].建筑机械.2012

[10].许怡赦,施大发,郭雄华.伸缩臂叉车调平机构优化设计[J].现代制造工程.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/df3f1913b2859187ff552366.html