# BIM技术在建筑结构设计中的应用探讨李兴嘉

三峡大学（湖北）建筑设计研究院有限责任公司湖北宜昌443000筑博设计股份有限公司深圳市518000

摘要：为贯彻国家推进BIM技术推广应用的政策，建筑业各单位积极开展BIM研究与推广工作，尤其是在大型建筑、绿色建筑和环保工程中，BIM技术得到了广泛的应用。本文论述了BIM技术的概念、特点，以及在应用BIM技术过程中存在的问题，详细的阐述了BIM技术在建筑结构设计中的应用，为建筑设计中的BIM技术提供了有益的铺垫。

关键词：BIM技术；建筑结构设计；应用；

前言：在建筑结构设计中，BIM技术是其重要的核心部分，具有非凡的意义，以及在进行运用BIM技术过程中，获得的效果十分显著。然而，有一利就有利弊，BIM技术在结构设计的应用仍然还有潜在的问题，所以应对BIM技术进行积极不断的完善，将BIM技术引用在建筑结构的实际设计中去，使建筑结构设计达到最佳效果，为建筑施工工作的顺利展开提供有利的基础。

1.简析BIM技术的概念和特点

1.1关于BIM技术概念的分析

一般来说，BIM技术是指建筑信息模型技术，它利用数字技术通过建筑工程的整个过程来整合相关信息，并对数据模型进行完整的建立。BIM技术有效的集成了施工过程中多个工艺环节的知识内容，主要的环节有：设计、施工，运行以及维护等，并通过数字可视化技术进行了介绍，它在移动电话和工程相关信息的处理上具有独特的优越性能，明显提高了整体工作效率。BIM技术作为建筑工程设计中的一项重要技术，在建筑工程的发展中占有十分显要的地位。

1.2关于BIM技术特点的分析

1.2.1可视化特征。BIM技术可以将传统的抽象设计转化为三维可视化设计。它主要通过图形来显示设计者的设计思想，生成设计者提供的设计数据，自动生成视觉图形，形成视觉反馈映射，对建筑物形状模型进行完整的构建，并将建筑物形状模型以可视化状态呈现出来。

1.2.2协调的特点。对于各部门之间的频繁协调问题，BIM技术可以有效地解决，BIM技术在视觉特性的基础上，可以形成各部门之间可能协调问题的自动协调数据，解决专业问题，对各部门之间的协调工作进行加强，给建筑结构设计的正常发展奠定坚实可靠的基础。

1.2.3模拟特性。因为BIM技术被用于自动生成图形，利用数据，供人们学习和改进，所以对建筑结构设计来说，BIM技术可以利用相关的数据进行建筑模拟。BIM技术不仅能够模拟真实状态下的建筑结构，而且能够以人们的需要为基础，模拟不同形状的建筑物，有效地减少了勘察工作，节省了很多不必要的时间。

2.简析BIM技术存在的问题

第一，BIM技术的体系还不够完善、标准，以及规范化。在BIM技术的使用中，没有相关的参考标准，不利于BIM技术的标准化应用。第二，是使用BIM技术的人没有明确的定义，BIM技术没有修改的权利。因此，BIM技术的相关方面应该在法律上澄清，有效对BIM技术进行法律保护。第三，BIM技术还处于起步阶段，BIM技术中使用的软件在中国很少研发，大部分软件来自海外。第四，一些设计师自身没有专业能力，综合素质也不是很高，对BIM技术不能很好地掌握，BIM技术本身也有数据信息传输能力不强，数据信息不能有效分享等缺陷。因此，一些相关的设计人员仍需要继续探索BIM技术。此外，BIM技术在建筑结构设计中的应用需要投入资金，而且投入的力度相当之大，不仅要投资BIM技术本身，还要培训有关使用BIM技术的人员，为使用BIM技术的人员提供更好的设备，并不断提升设备的性能与级别，这些都需要提供大量的资金来支持，为了实现优化建筑结构的设计，还需要对高性能的硬件设备进行购买，便于存储和处理建筑结构中的数据信息，在设计过程中，如果没有资金的支持，会使施工的时间拖延，造成工程质量的降低，阻碍了建设项目的顺利进行。

3.关于BIM技术的应用

3.1建筑地点与结构中分析的应用

根据建筑特征的位置和结构，对BIM技术进行分析应用。第一，对于建筑的现场以及地理位置，多半与环境和自然条件有很大的关系，为了将BIM技术应用到建筑工地，应根据环境因素、自然因素，最为重要的是地质条件，对建筑结构进行评价，并利用数字化对图像进行呈现出来，然后，以其他相关技术为依据，来模拟整体效果和条件，进行充分考虑该方案是否对其位置有拒绝反应，这样既能反映建筑工地的主要特点，又能保证施工现场的施工安全。第二，分析性能与结构，在结构上，BIM技术具有很大的优势，BIM技术可以在任何方向上进行仿真，也能够根据不同的仿真程度对方案进行分析，BIM技术还能够建立三维模型，以及数字一体化模型，以显示建筑结构中的各样情况，从而在建筑结构优化设计中，能够及时并提早的发现缺陷和问题，给施工的质量和安全提供了有效的保障。最后，BIM技术在定位和结构分析中起到了方便而有效的作用。

3.2关于BIM技术在钢结构建筑中的应用

现阶段，随着我国大跨度建筑的数量日益增多，钢结构对大跨度建筑来说是主要的结构形式。然而，大跨度钢结构的结构连接和加强件布置困难，并且在进行钢结构建筑设计工作时，需要利用参数化技术来对梁柱连接、梁梁节点、梁梁刚接等连接形式进行专项设计。在建筑结构设计工作中，BIM技术的应用可以对参数的共享进行实现，通过BIM技术的应用，结构设计人员可以对钢结构螺栓的数量和规格进行控制，在钢结构的设计中，结构设计者可以通过调整钢结构的参数来改变和调整连接件，仅需绘制大样就可以，对于相应的位置设计，钢结构施工技术人员只需对其进行参考，即可确定加强件的形式和位置，从而提高钢结构设计的质量，以及施工的效果。

3.3建筑结构的协调

BIM模型将增加和处理建筑信息，为了保证建筑工程的质量，BIM模型中的信息应及时处理并传达给相关人员，在信息传递中，一定要注意不同的地方有不同的模型，为了有效地传递信息，可以使用中间数据文件给予适当的帮助。要注意中性数据库的科学处理，使设计人员能够了解数据信息，方便设计人员进行有效沟通，协调土木建筑和装饰建筑，达到最佳的施工效果。

3.4在建筑改造中BIM技术的应用

在建筑改造中，设计工具是基于BIM技术使用的，以上软件实现了模型建立、图形生成、仿真分析等功能。对信息的存储和信息的交互具有非凡的意义。基于BIM的软件可以完成同一项目内的专业合作。拿Revit软件来举例说明，结合建筑、室内结构和机电一体化，中央服务器就像一个数据库，通过网络链接中心调取服务器中的模型，设计师进行自己的专业设计，设计完成后，更换模型，更新服务器的数据信息。具体的工作流程是：首先，创建中心稳定，通过本地网络中心服务器来进行，利用BIM核心建模软件建立与中心文件相连的建筑信息模型。在同步之后，所创建的信息被添加到中心文件。通过中心文件的建筑信息模型，所有专业来安排其他专业，对信息共享进行实现。

3.5建筑结构建模中的应用

BIM技术的应用在建筑结构设计中，打破了传统CAD绘图的局限性，使得建筑模型能够以三维的、综合的方式显示出来。CAD建模过去只能进行二维平面映射，不能建立三维实体模型。然而，BIM技术的使用可以建立三维实体模型，使模型向施工人员全方位呈现。在建筑结构设计中，BIM技术的应用不仅能够进行可视化建筑结构，也可以及时发现建筑设计中潜在的问题和缺陷，并提出相应的解决方案，以便提高建筑结构设计的质量。

结束语：

总而言之，在建筑结构设计中，BIM技术占有重要地位。在实际的建筑施工情况中，与BIM技术有关的技术人员应了解该技术的优点和特点，并将BIM技术应用于建筑结构性能分析、工程准备阶段，以及钢结构施工中，使BIM技术能够充分发挥自身的技术优势，为建设项目的发展做出贡献。

参考文献：

[1]易靖.探析建筑结构设计中BIM技术的应用[J].建材与装饰，2015（52）：97-98.

[2]陈武.小议建筑结构设计中BIM技术的合理应用[J].城市建筑，2016（9）：65.

[3]崔永亮.建筑结构设计中BIM技术的应用分析[J].建筑工程技术与设计，2016（3）：148.

[4]刘冲.刍议建筑结构设计中BIM技术的应用[J].建筑工程技术与设计，2016（7）：643.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/df7ff02cde7b39e1de4f2f4d.html