# 鲁翔：特高压换流站高端阀厅动力特性及抗震性能分析论文

## 本文主要研究内容

作者鲁翔,曹枚根,陈向东,徐文汉,卓然（2019）在《特高压换流站高端阀厅动力特性及抗震性能分析》一文中研究指出：首先对特高压新松换流站高端阀厅及阀组进行了动力特性现场测试及分析,开展了峰值为0.4 g的不同地震波激励下阀厅结构的动力响应计算,分别得到了阀厅关键部位的加速度、位移及应力响应,分析了阀厅在强震作用下的抗震性能。阀厅动力特性测试和模态分析结果较为一致,高端阀厅前3阶频率在2.0～5.0 Hz之间,振型分别是X、Y向平动和X-Y平面为扭转,阀厅结构自振频率与地震卓越频率较为接近,地震作用下极易发生共振。强震作用下阀厅地震响应分析表明:阀厅钢柱顶部、穿墙套管安装位置的加速度动力放大系数较大,结构响应存在一定的扭转效应,但阀厅结构的最大构件应力远没达到材料的屈服应力,全钢结构阀厅整体抗震性能较好。

## Abstract

shou xian dui te gao ya xin song huan liu zhan gao duan fa ting ji fa zu jin hang le dong li te xing xian chang ce shi ji fen xi ,kai zhan le feng zhi wei 0.4 gde bu tong de zhen bo ji li xia fa ting jie gou de dong li xiang ying ji suan ,fen bie de dao le fa ting guan jian bu wei de jia su du 、wei yi ji ying li xiang ying ,fen xi le fa ting zai jiang zhen zuo yong xia de kang zhen xing neng 。fa ting dong li te xing ce shi he mo tai fen xi jie guo jiao wei yi zhi ,gao duan fa ting qian 3jie pin lv zai 2.0～5.0 Hzzhi jian ,zhen xing fen bie shi X、Yxiang ping dong he X-Yping mian wei niu zhuai ,fa ting jie gou zi zhen pin lv yu de zhen zhuo yue pin lv jiao wei jie jin ,de zhen zuo yong xia ji yi fa sheng gong zhen 。jiang zhen zuo yong xia fa ting de zhen xiang ying fen xi biao ming :fa ting gang zhu ding bu 、chuan qiang tao guan an zhuang wei zhi de jia su du dong li fang da ji shu jiao da ,jie gou xiang ying cun zai yi ding de niu zhuai xiao ying ,dan fa ting jie gou de zui da gou jian ying li yuan mei da dao cai liao de qu fu ying li ,quan gang jie gou fa ting zheng ti kang zhen xing neng jiao hao 。

## 论文参考文献

- [1].±800kV普洱换流站阀厅通风及空调设计研究[J]. 李慧.  科技创新与应用.2016(13)

- [2].基于抗震性能的高烈度区高端阀厅选型研究[J]. 张立红,胡晓,曾迪,周德才,毛宇,吕玮.  工程力学.2018(S1)

- [3].换流站阀厅用接地开关的设计[J]. 徐光辉,李宇鹏,胡延涛,王占杰,钟建英.  机电工程技术.2013(08)

- [4].高海拔阀厅电气设备安装[J]. 彭凌峻,胡曲祥.  湖北电力.2012(02)

- [5].鲁西换流站柔性直流阀厅红外在线监测系统监测布局[J]. 王健,戴甲水,姚传涛,莫跃,宋海彬,张威宇,金涛.  自动化应用.2017(04)

- [6].中州±800kV换流站阀厅火灾监控系统的设计研究[J]. 崔宗清,肖异.  电世界.2016(08)

- [7].统一潮流控制器阀厅微正压环境的建立和管理策略[J]. 刘瑜俊,柏彬,朱海峰,洪莎莎,王章轩.  江苏电机工程.2015(06)

- [8].特高压直流输电系统稳态运行时高端阀厅内部的电场分析[J]. 姬大潜,刘泽洪,邓桃,赵志刚.  高电压技术.2013(12)

- [9].大型换流站阀厅结构地震响应弹塑性分析[J]. 韦文兵,吴轶,蔡健,杨春,唐冬,陈寅.  地震工程与工程振动.2011(05)

- [10].±800kV阀厅结构抗震设计研究[J]. 蔡华,龚天森,胡蓉,甘运良,吴必华,高湛,陈传新,程超,饶冰.  建材世界.2011(01)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自南方电网技术的鲁翔,曹枚根,陈向东,徐文汉,卓然，发表于刊物南方电网技术2019年07期论文，是一篇关于特高压换流站论文,高端阀厅论文,动力特性论文,地震响应论文,抗震性能论文,南方电网技术2019年07期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自南方电网技术2019年07期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/dfe64b29691546c17f5de703.html