# 建筑水暖管道安装问题及对策思考杜伶禾

天津大唐房地产开发有限公司天津300000

摘要：水暖作为供暖系统的核心环节，在社会发展的现阶段越来越受到人们的关注与重视，其施工质量的高低直接关系着整个建筑工程质量和居住功能的发挥，同时更是关系着室内环境以及室内家具和经济效益。在目前的工程项目中，人们对水暖施工逐步提出了新的要求，与此同时也是的水暖施工质量和常见的质量通病现象得以控制和优化，为其未来发展提供了广阔的市场基础和发展动力。本文主要对建筑水暖管道安装问题及对策思考进行分析研究。

关键词：建筑工程；水暖管道；安装；问题；对策

一、建筑水暖工程概述

现代建筑水暖工程就其含义而言，是指在传统水暖工程上的演变，是随着时代的发展和材料科学的进步而进行的新的延伸。现代水暖工程的主要特点是指基于传统建筑的水暖工程，融入空调工程、煤气工程等现代工程，与传统的排水工程、通风工程和采暖工程等工程一起形成一个系统的运行体系。正因为其涉及的工程体系较多，现代建筑的水暖工程建设存在许多的困境和难点。相比传统的水暖工程，现代建筑水暖施工的技术含量要比传统施工多得多，一方面固然是因为时代的发展，关于现代建筑水暖工程的设计更加科学、完美和复杂;而另一方面则是人们对水暖工程的建设有着更高的要求。对此，只有不断加深对现代建筑水暖工程的设计研究和施工技术研究，才能真正的实现现代建筑水暖工程给人们带来的种种便利。通过建设更好的现代建筑，人们才有更好的居住环境和生活条件，这对于整个社会的发展和稳定是十分重要的。因此，综上所述，必须加强对现代建筑水暖施工的管理和监督，以现代技术为手段，结合水暖施工的进程，根据实际情况和现实需求，实现技术的强化和差异化运用，保证现代建筑智能化和功能化的实现。

二、建筑水暖管道安装问题分析

2.1堵塞、渗漏问题

在水暖完工后，水暖堵塞渗漏的问题频频发生，尤其是在建设住宅工程当中的水暖工程中会经常出现。其原因基本可以概括为：（1）在水暖施工前没有管道试压，即使试压了，步骤也不规范，不符合测压管道设备的技术规定；（2）楼板中套管的埋设地点不合理，没有经过设计就随便设置管道套管；（3）立管穿过楼板的时候没有进行堵孔，而且预留的尺寸也是不合理的；（4）不重视管道的连接处理；（5）排水管道甩口处留置位置不合理等等。除此以外，往往人为的粗心是造成渗漏问题发生的根本原因。

2.2给排水问题

这个问题也是起源于材料，在目前生活中的给排水使用的是铝塑复合管或塑料管。最大的优点就是耐腐蚀的性能良好，但同时耐物理冲击的性能差。因此在施工的过程中，刨模敲凿改造和混凝土振捣时经常会出现塑料管被破坏的状况。另外来讲，管道的破坏与它的安装也具有一定的关系，在整个安装的过程当中，大部分的采暖金属立管与给排水塑料管设在同一个管井内。塑料管与金属管相比而言，塑料管垂直及水平方向管道的支架间的距离都相对要小。而在设置管道中的支架时，一般都会采用每一层在统一高度设置一排，并没有按照塑料管距离的要求去单独设置管架。这样就会造成给水管不牢靠而产生晃动，质量也就无法保证了。

三、加强建筑水暖管道安装的有效对策

3.1加强管材的选择

水暖工程中管材的选择很重要。建筑物落成且投入使用之后，一旦管材出现了质量问题，管线的更换非常麻烦，给住户带来了极大的不便。因此，在选择工程材料的时候一定要保证其右足够的使用寿命。水暖工程中必须用到的所有材料、设备以及制品，都应该要经过严格的质量检验，所有指标都必须达到相关文件的规定值。产品说明书除了要标上产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点之外，还应附上出厂产品检验证明或代号。除此之外，水暖工程的施工技术人员要时刻关注有关管材质量检验标准的变更情况，对工程材料的质量进行严格的把关。

3.2做好技术交底工作

所谓的技术交底就是通过技术的形式，确认与强化设计现代建筑水暖工程的意图和目标，这项工作对于是否合理全面应用现代建筑水暖施工技术，切实提高施工质量具有极为重要的意义。通常情况下，在技术交底工作中需要强化以下三点：第一，高度重视现代建筑水暖施工设计图纸的作用，施工图纸是进行技术交底的基础，因此必须强化施工图纸的规范和指向功能，从而有力地支持技术交底技术与系统方面的工作。具体说，应该从促进施工队伍发展和确保施工质量两个方面，来强化对施工设计图纸的重视程度，深刻领会图纸的核心与要点，认真协商、确定图纸中呈现出的全新设计与工艺，从而保证设计图纸在现代建筑水暖施工过程中能够切实发挥其应有的作用和价值；第二，坚持全面会审现代建筑水暖施工图纸，在这一过程中，要构建完备的验证和协调技术的体系，必须坚持立足于施工现场的特点和水暖系统的设计来全面进行验证，这样做能够确保设计现代建筑水暖工程的意图与现代建筑水暖施工的现场实际有机结合起来，也有利于工程技术和施工人员能够进一步掌握图纸，也可以有效地帮助工程技术和施工人员发现图纸中存在的漏洞与问题，通过设计、技术、管理和施工等相关工程人员全面地进行会商，努力在准备阶段就彻底地化解系统设计存在的问题；第三，必须结合具体的施工现场与技术，深入地研究与讨论水暖施工各环节中的技术重点与技术难点，从而进一步发现设计图纸中存在的问题，进而有助于后续水暖施工过程的顺利推进，而且有助于水暖施工效率和质量的进一步提高。另外，还可以实现全员解析、掌握现代建筑水暖施工技术。

3.3注重防漏与防堵

防漏和防堵是水暖工程中必须时刻关注的两项问题。水暖系统需要依靠管道来实现运行，一旦管道出现渗漏或堵塞的现象，必定会影响系统的正常运行，因此做好防漏和防堵便开始显得尤为重要。造成管道渗漏和堵塞的原因有很多种，由不同原因造成的问题其表现形式也不尽相同，因此也需要采取不同的解决措施。在防漏与防堵工作中，及时发现及时处理能够最大程度的削弱其对居民正常生活的影响，因此必须在固定时间内做好检修工作，这样才能及时的发现并解决问题。

3.4加强施工管理技术控制

为确保施工质量能够达到一定标准，加强施工管理非常必要。施工管理包含的内容较广，且需要渗透到施工的每一个细节之中，例如，在管道施工之前，做好材料的管理工作便十分重要，要保证管道材料能够符合国家标准，这样才能使管道的性能得到保证，对此，管理人员必须要从材料的采购过程入手，对其质量进行初次检验，而在正式开始施工之前，还需要对其质量进行二次检验，以最大程度的确保其质量能够达标。一旦发现存在不符合质量的管道材料，要坚决将其剔除，避免由于材料质量的良莠不齐而导致的工程质量问题的出现。

结束语：

总之，水暖工程是建筑工程的一项主要辅助工程，与人们的生产生活息息相关，针对水暖工程施工中所存在的主要问题，必要予以足够的重视，并采取有针对性的解决措施，保证水暖工程的施工质量，保障用户的切身权益。

参考文献：

[1]高双欣.浅谈高层建筑水暖施工中常见的问题及解决方法[J].科技致富向导,2015(06).96-97.

[2]李辉,高德波.浅析水暖施工中常见问题[J].黑龙江科技信息,2014(29).85-86.

[3]夏天，高明海．水暖安装与土建工程中的质量通病及其预防措施[J].中小企业管理与科技(下旬刊)，2012(9):88-90．

[4]陈宝春．水暖与土建施工相结合应注意的问题[J].低温建筑技术，2012(10):69-71．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e010e223cb1a4999422867ad.html