# 空中通信论文-唐毅,司维召,韩俊杰

导读:本文包含了空中通信论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:空中管制技术,城市空间,无人机应用,任务规划

### 空中通信论文文献综述

唐毅,司维召,韩俊杰[1]（2019）在《基于4G通信网络的城市空间无人机空中管制技术研究》一文中研究指出针对无人机在城市空间的应用越来越广而导致监管困难的问题,研究了利用4G移动通信网络对无人机进行空中管制的可行性,提出了需要解决的几个关键技术难点。分别对无人机测控功能、任务规划功能和故障判断处理进行了研究并提出了相应的改进措施,可为无人机在城市空间安全高效地开展作业提供参考。(本文来源于《2019航空装备服务保障与维修技术论坛暨中国航空工业技术装备工程协会年会论文集》期刊2019-12-05）

郭峰[2]（2019）在《5G无线通信终端空中接口性能测试》一文中研究指出本文首先对空中接口概念及空中接口架构进行简析,然后在SISO测试法、MIMO测试法以及容量测试相关基础上,详细分析和阐述5G无线通信终端空中接口性能测试。(本文来源于《电子技术与软件工程》期刊2019年20期）

卿利[3]（2019）在《空中异构战术网络IP通信架构及协议开销分析》一文中研究指出空中异构战术无线网络由多种不同类型的无线数据链网络构成,IP通信技术可有效解决空中平台异构无线网络的互联互通问题。给出了空中异构战术无线网络模型,并根据不同类型的无线数据链网络特点,分析了端到端通信协议栈关系以及不同无线数据链网络间协议转换与适配方式。探讨了网络静态和动态IP地址分配方法以及网络的路由架构与寻址方式,提出了不同无线数据链网络间IP报文传输的打包方式。对传输的开销性能仿真对比分析表明,基于通用成帧协议的打包方式的协议开销性能较优。(本文来源于《电讯技术》期刊2019年09期）

张天罡,赵彦峰,丁璐[4]（2019）在《基于无人机及SIP协议的空中组网集群通信系统在应急救援现场的应用》一文中研究指出保证应急救援现场通讯畅通信息传递及时准确,一直是应急救援现场通信不断解决的课题;随着无人机技术、通信组网技术的不断发展和普及,使空中组网通信方式成为可能。本文介绍的《基于无人机及SIP协议的空中组网集群通信系统》是一种基于无人机技术、数字(模拟)同播技术、SIP协议的应急救援现场通信系统,可实现超大范围的集群通信及网络覆盖,及超长距离跨区域远程联网,同时,可实现多通信体制的融合通信,实现数字与模拟体制兼容;系统支持SIP协议,可实现统一指挥调度。(本文来源于《中国科技信息》期刊2019年11期）

柯伦,斯扬[5]（2019）在《一种基于“伪卫星”原理的空中通信中继系统设想》一文中研究指出针对地面和天基通信网络难以覆盖的区域和场景,提出一种基于"伪卫星"原理的空中通信中继系统。系统将天基Ku/Ka频段通信载荷配置在空基平台上,利用现有装备的卫星通信终端,将通信卫星和地面通信网络有机整合为"天空地"一体化通信网络。系统具有体系扩容、覆盖提升、网络提速和系统健壮的特点,在未来的通信中可发挥重要作用。(本文来源于《遥测遥控》期刊2019年03期）

吕中杰,韩金良,黄风雷[6]（2019）在《基于卫星通信的空中爆炸冲击波威力测试系统》一文中研究指出针对空中爆炸冲击波威力测试中测试环境恶劣、设备无法监控、数据回收困难等问题,基于空中爆炸冲击波力学特性和传播规律,综合运用存储测试技术和卫星通信技术,研究一种卫星方式通信的冲击波威力测试系统,给出了系统设计方案和实现方法.测试系统能在任意环境下完成任意距离的无线数据传输,实现测试设备的无线远程监控和试验数据快速回传,节省了大量的人力和时间成本,且有效提升测试试验的可靠性与稳定性.对测试系统在网络调试助手模拟和实爆测试两种状态下开展测试试验,并将测试结果与Henrych公式计算结果进行对比分析,结果表明研制的系统测试数据准确、传输可靠性高,满足复杂恶劣环境下装药冲击波超压实际测试需求.(本文来源于《北京理工大学学报》期刊2019年04期）

宋继伟[7]（2019）在《射频识别系统空中接口通信编码改进算法》一文中研究指出在射频识别系统中,读写器与标签之间采用空中接口实现通信,读写器发射的信号编码要具有简单、高效的特点,同时能够为标签提供更多的能量,本文针对这一特点,提出一种全新的编码方式,能够为标签提供更多的能量,同时具有译码简单、误码率较低等特点,改进了射频识别系统中的前向编码。(本文来源于《信息记录材料》期刊2019年03期）

庞莉,赵勇恒[8]（2019）在《空中交通管制与飞行员通信风险评估指标体系研究》一文中研究指出当前对空中管制进行风险管理,就是为了实现飞行员管制员之间的通讯风险的管控。通过对飞行员与管制员通信失误的类型进行分析,发现造成通信失误的原因众多。因此从管理环境、设备、人员的角度,构建飞行员与管制员通信风险评估指标体系是非常有必要的。这一体系包含了因素层总体层指标层以及18项评估指标等,通过对通信风险进行评价管理和监测,帮助管理人员发现通信过程中的安全隐患,并且提出相应的通讯工作的可靠性策略,提高空中交通管制的安全性。(本文来源于《数字通信世界》期刊2019年03期）

韩磊[9]（2018）在《面向空中的移动卫星通信系统发展浅析》一文中研究指出一、引言随着无线通信技术的快速发展,人们对飞机上使用便携式电子设备,特别是使用手机的需求越来越强烈,多个国家的研究机构和专业组织对机上便携式电子设备(PED)使用进行了持续性研究。近年来,波音、空客等飞机制造商也在设计和制造环节考虑如何防止便携式电子设备干扰。航空无线电技术委员会先后发布行业标准,提出了航空器抗PED电磁干扰的技术规范,这也为进一步开放机上(本文来源于《卫星应用》期刊2018年07期）

田林琳[10]（2018）在《无人机空中通信数据库信息盲检索系统设计》一文中研究指出对无人机空中通信数据库信息盲检索系统进行设计,能够有效解决传统盲检索系统存在的数据召回率低、细粒度差、检索准确度低及实时性差等问题;先给出无人机空中通信数据库信息盲检索系统的总体架构设计,通过对存储器结构进行改进,实现系统硬件部分的优化;采用Java语言和嵌入式开发库设计可视化检索页面,选取检索信息,增设中间件搜索功能,通过盲检索功能的实现,完成系统软件部分的开发,从而设计出无人机空中通信数据库信息盲检索系统;实验结果表明,该系统数据召回率高,细粒度强,检索准确度高,实时性好。(本文来源于《计算机测量与控制》期刊2018年06期）

### 空中通信论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文首先对空中接口概念及空中接口架构进行简析,然后在SISO测试法、MIMO测试法以及容量测试相关基础上,详细分析和阐述5G无线通信终端空中接口性能测试。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空中通信论文参考文献

[1].唐毅,司维召,韩俊杰.基于4G通信网络的城市空间无人机空中管制技术研究[C].2019航空装备服务保障与维修技术论坛暨中国航空工业技术装备工程协会年会论文集.2019

[2].郭峰.5G无线通信终端空中接口性能测试[J].电子技术与软件工程.2019

[3].卿利.空中异构战术网络IP通信架构及协议开销分析[J].电讯技术.2019

[4].张天罡,赵彦峰,丁璐.基于无人机及SIP协议的空中组网集群通信系统在应急救援现场的应用[J].中国科技信息.2019

[5].柯伦,斯扬.一种基于“伪卫星”原理的空中通信中继系统设想[J].遥测遥控.2019

[6].吕中杰,韩金良,黄风雷.基于卫星通信的空中爆炸冲击波威力测试系统[J].北京理工大学学报.2019

[7].宋继伟.射频识别系统空中接口通信编码改进算法[J].信息记录材料.2019

[8].庞莉,赵勇恒.空中交通管制与飞行员通信风险评估指标体系研究[J].数字通信世界.2019

[9].韩磊.面向空中的移动卫星通信系统发展浅析[J].卫星应用.2018

[10].田林琳.无人机空中通信数据库信息盲检索系统设计[J].计算机测量与控制.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e09b38d3e7e41b4d6aa40db5.html