# 电磁弹射器论文-赵科义,向红军,孙丽萍,高晓燕,齐文达

导读:本文包含了电磁弹射器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电磁弹射器,动态弹射性能,结构设计,仿真

### 电磁弹射器论文文献综述

赵科义,向红军,孙丽萍,高晓燕,齐文达[1]（2019）在《电磁弹射器结构设计及其动态弹射性能》一文中研究指出设计了两种不同结构的电磁弹射器,建立了动力学模型,采用场路耦合时步有限元分析方法对动态弹射性能进行了仿真计算研究。研究表明:电磁弹射器结构2能更好地实现电枢与驱动线圈之间的磁耦合;在获得最大运动速度后,如果不能对电磁弹射器系统中剩留储能进行回收,则电磁弹射器结构2动态弹射性能稍好,如果能够对剩留储能进行回收,则电磁弹射器结构2可将弹射效率提高20. 38%。(本文来源于《兵器装备工程学报》期刊2019年07期）

暴宇,吴峻,赵宏涛[2]（2017）在《无人机电磁弹射器效能分析》一文中研究指出无人机电磁弹射器是一个由多子系统构成的装备,且各部分之间联系紧密,并不同程度的影响着整体效能。为了确定各组成部分与电磁弹射器效能的影响关系,对其进行系统评价,将系统的整体效能分解为几种典型的效能指标,并采用关联矩阵法(RMA)对由弹射器子系统和效能指标构成的评价体系进行分析。明确了电磁弹射器各部分对系统效能的影响程度,并给出了提高电磁弹射器效能指标的几点建议。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2017年03期）

宋蕾,吴峻,杨宇[3]（2016）在《基于Halbach永磁体阵列的无人机电磁弹射器双边型涡流制动》一文中研究指出为了提升无人机电磁弹射器的机动性,末段用于制动弹射台的轨道长度必须受到限制,而制动性能又不受影响,提出了一种基于Halbach永磁体阵列的双边型涡流制动装置。利用二维电磁场分析模型,建立了涡流制动力解析式,确立了永磁体及其相关部件的尺寸;针对Halbach阵列的不同组合排列方式,通过仿真对比,确定了旋转30°Halbach阵列组合方式提供的制动力最大。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2016年07期）

刘希军,张昆仑,刘国清[4]（2016）在《面向舰载机电磁弹射器的双边直线感应电机研究》一文中研究指出针对目前航母用舰载机蒸汽式弹射器效率低等问题,提出基于双边直线感应电机的舰载机电磁弹射器。通过舰载机动力学方程分析其弹射技术要求,从物理模型和等值电路两方面分析弹射器驱动源长初级双边直线感应电动机,推导弹射所需电磁推力与设计参数量的关系,并给出具体直线电机设计参数。利用计算机应用软件仿真分析次级长度、电机极距、线圈匝数等设计参数对电磁推力输出影响,同时建立直线电机有限元模型,验证理论计算的有效性。通过理论推导和仿真验证,为双边直线感应电机在舰载机电磁弹射方面研究提供理论依据。(本文来源于《系统仿真学报》期刊2016年04期）

吴峻,杨宇,赵宏涛,邓志雄[5]（2015）在《无人机电磁弹射器的综合制动方法》一文中研究指出利用直线电机实现无人机在短距离内可控地加速起飞已是固定翼无人机弹射起飞一种新的发展方向。为了使飞机分离后弹射台能在较短距离里完成制动,提出了直线电机弹射轨道末段定子实铁心涡流制动、运用Halbach永磁体阵列的涡流制动和橡胶阻尼制动等叁种方式的综合方案,并分别对它们进行了分析计算。当弹射台的速度大于10m/s时,定子实铁心产生的涡流制动效果明显,当弹射台的速度低于3m/s时,定子实铁心涡流制动产生的制动力将迅速下降。Halbach永磁体阵列的涡流制动方式在飞机分离点开始实施,可以增加30%以上的制动效果。通过模型分析和碰撞试验,橡胶阻尼制动作为最后一级制动方式,能够有效吸收能量,实现在较短距离里的制动。(本文来源于《国防科技大学学报》期刊2015年05期）

李伟波,马贵军,曹延杰,张丽萍[6]（2015）在《导弹电磁弹射器电磁兼容性研究》一文中研究指出在导弹电磁弹射器发射过程中会产生强电磁场辐射,不仅会造成电磁能量的损耗,也会对系统中的电子设备产生干扰。因此,在电磁发射中需要采取一定的防护措施。文章分析了导弹电磁弹射系统的组成和工作原理,从发射线圈电磁屏蔽和电路中的抗干扰2个方面对电磁线圈的电磁兼容性设计进行研究,并进行了仿真分析,通过比对屏蔽前后的效果,给出了一种磁线圈弹射器电磁兼容性设计的解决方案。(本文来源于《海军航空工程学院学报》期刊2015年04期）

郝雷[7]（2015）在《美军电磁弹射器首弹汽车成功》一文中研究指出近日，据外媒报道，美国海军和纽波特纽斯船厂完成了在新一代航空母舰“福特”号上成功使用电磁弹射器的里程碑试验。 据悉，此次试验中，福特号航空母舰上的电磁弹射器2次将1辆超过36吨重的钢制道具车弹入詹姆斯河中。相对而言，美军F-35战斗机起飞(本文来源于《中国航天报》期刊2015-06-20）

杨杰[8]（2015）在《蒸汽弹射器与电磁弹射器》一文中研究指出弹射器是航空母舰上推动舰载机增大起飞速度、缩短滑跑距离的装置,全称舰载机起飞弹射器。弹射器最早由英国人发明,最早的助飞弹射器在飞机被发明的时候就已经出现,和莱特兄弟同期的兰利,首先利用弹簧和滑道进行助飞,而莱特兄弟也在同样概念下,造出了落重弹射器。借助这种弹射器。莱特飞行器成功进行了动力飞行。在飞机发明后的不久就出现了水上飞机,各国海军在使用水上飞机时候,为了让舰只在不用停下来的情况下,舰艇能让飞机在短时间内升空。根据动力元件的不同,弹射机构主要分为机械式、燃气式、压缩空气式、蒸汽式、电磁式以及液压式。(本文来源于《科技视界》期刊2015年15期）

曹成俊,夏洪旭[9]（2015）在《“舰”欲出鞘，谁与争锋》一文中研究指出当世界各地出现危机后，美国总统第一句话就是：“我们的航母在哪里？”当世界各地出现战争的时候，美国总统最关心的是：“我们有几艘航母在战区？”对航母如此关注的不仅仅是美国最高元首，还有美国军界。长期以来，美国海军高度重视对新型航母的研发与改造。如今，美海军航(本文来源于《解放军报》期刊2015-01-17）

王智圣[10]（2014）在《单级直流电机在电磁弹射器的应用原理》一文中研究指出提出将单级直流电机展成直线电机应用于电磁弹射器(EMALS),给出构成方案,初步探讨设计参数的计算方法。与现有的EMALS进行了比较,证明本文方案效率高而温升低。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2014年09期）

### 电磁弹射器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

无人机电磁弹射器是一个由多子系统构成的装备,且各部分之间联系紧密,并不同程度的影响着整体效能。为了确定各组成部分与电磁弹射器效能的影响关系,对其进行系统评价,将系统的整体效能分解为几种典型的效能指标,并采用关联矩阵法(RMA)对由弹射器子系统和效能指标构成的评价体系进行分析。明确了电磁弹射器各部分对系统效能的影响程度,并给出了提高电磁弹射器效能指标的几点建议。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电磁弹射器论文参考文献

[1].赵科义,向红军,孙丽萍,高晓燕,齐文达.电磁弹射器结构设计及其动态弹射性能[J].兵器装备工程学报.2019

[2].暴宇,吴峻,赵宏涛.无人机电磁弹射器效能分析[J].火力与指挥控制.2017

[3].宋蕾,吴峻,杨宇.基于Halbach永磁体阵列的无人机电磁弹射器双边型涡流制动[J].电机与控制应用.2016

[4].刘希军,张昆仑,刘国清.面向舰载机电磁弹射器的双边直线感应电机研究[J].系统仿真学报.2016

[5].吴峻,杨宇,赵宏涛,邓志雄.无人机电磁弹射器的综合制动方法[J].国防科技大学学报.2015

[6].李伟波,马贵军,曹延杰,张丽萍.导弹电磁弹射器电磁兼容性研究[J].海军航空工程学院学报.2015

[7].郝雷.美军电磁弹射器首弹汽车成功[N].中国航天报.2015

[8].杨杰.蒸汽弹射器与电磁弹射器[J].科技视界.2015

[9].曹成俊,夏洪旭.“舰”欲出鞘，谁与争锋[N].解放军报.2015

[10].王智圣.单级直流电机在电磁弹射器的应用原理[J].舰船科学技术.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e1042308f56b4c11368bed26.html