# 轴向拉伸性能论文-李杉,张登峰,李彪

导读:本文包含了轴向拉伸性能论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:玄武岩纤维复合材料管道,轴向拉伸,力学性能,概率分布

### 轴向拉伸性能论文文献综述

李杉,张登峰,李彪[1]（2019）在《玄武岩复材管道轴向拉伸力学性能研究》一文中研究指出采用缠绕工艺制作了公称直径为300,500,1 000 mm的玄武岩纤维增强复合材料(BFRP)管道,沿BFRP管道的轴向进行取样并制备成拉伸试件,对试件进行静力拉伸试验,考察BFRP管道轴向抗拉强度、弹性模量和断裂延伸率,分析BFRP管道轴向抗拉强度、弹性模量和断裂延伸率的概率分布类型。结果表明:3种公称直径的BFRP管道轴向抗拉强度、弹性模量和断裂延伸率基本相当,对应的变异系数随公称直径的增加呈增大趋势;其轴向抗拉强度、弹性模量和断裂延伸率均服从正态分布和Weibull分布,但正态分布的拟合优度均更高。建议BFRP管道轴向抗拉强度、弹性模量和断裂延伸率的概率分布类型均采用正态分布。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年03期）

罗小勇,刘晋宏,聂经纶[2]（2019）在《锈蚀钢筋截面分布特征及轴向拉伸力学性能》一文中研究指出采用半浸泡通电加速锈蚀法获得平均锈蚀率为0%～18%的钢筋,应用叁维扫描的实物反求技术获得精确的锈蚀钢筋截面积数据,研究得到了平均锈蚀率与最大截面锈蚀率的关系,统计建立了锈蚀钢筋截面积概率分布模型;通过轴向拉伸试验研究锈蚀钢筋力学性能退化原因,定量分析锈蚀率与钢筋各力学特征值损失率的关系.结果表明:锈蚀钢筋实际材料性能未发生改变,其名义屈服强度、名义极限强度由钢筋最小残余截面积决定;钢筋变形与钢筋残余截面积分布有关,与平均锈蚀率及最大截面锈蚀率的相关程度较低;锈蚀钢筋本构关系仍可采用未锈蚀钢筋的本构关系,并可通过残余截面积概率分布模型来反映锈蚀对钢筋力学性能的影响.(本文来源于《建筑材料学报》期刊2019年05期）

阮班超,史同亚,王永刚[3]（2018）在《E玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料轴向拉伸力学性能的应变率效应》一文中研究指出采用MTS-810材料试验机、Zwick-HTM5020高速拉伸试验机及分离式Hopkinson拉杆(SHTB)实验装置,并结合数字图像相关性(Digital image correlation,DIC)分析方法,对E玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料棒材在10-3～2 400s-1应变率范围内的轴向拉伸力学性能进行了较系统的实验研究,获得了不同应变率下材料的应力-应变曲线,揭示了应变率对材料的拉伸强度和断裂应变的影响规律。通过显微分析拉伸试样的断口形貌,揭示了试样的断裂机制及对应变率的依赖性。实验结果表明:E玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料的力学性能具有强烈的应变率效应,归一化拉伸强度随着应变率对数线性增加,而归一化断裂应变则随着对数应变率线性减小;断口显微分析显示:E玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料的轴向拉伸断裂模式依赖于应变率,低应变率加载下试样发生沿45°方向的剪切断裂,随着应变率增大,试样断裂模式逐渐过渡到沿轴向的拉伸断裂,特别是在高应变加载下,观察到大量的玻璃纤维丝被拉断,同时环氧树脂基体也发生严重的碎裂现象,这反映了基体材料与玻璃纤维之间相互约束作用在增强。(本文来源于《复合材料学报》期刊2018年10期）

敬凌霄,何婷婷,陈星安,王婷,陈南梁[4]（2017）在《涤纶多轴向经编织物拉伸性能研究》一文中研究指出采用利巴Copentra Multi-axial型多轴向经编机织造相似规格的双轴向和四轴向经编织物,对增强纱以及涤纶双轴向经编织物和四轴向经编织物各纤维方向进行拉伸性能测试。分析增强纱拉伸断裂强力和断裂伸长、双轴向和四轴向经编织物拉伸过程中的平均载荷-位移关系曲线,以及织物中的纱线强力利用率。结果表明,铺层越多,织物越厚,尺寸越稳定,增强纱越不容易产生滑移,其强力利用率也越高。(本文来源于《针织工业》期刊2017年12期）

马亚运,陶楠楠,高晓平[5]（2016）在《双轴向经编和叁维正交机织增强复合材料拉伸性能实验研究》一文中研究指出为对比双轴向经编和叁维正交机织玻纤复合材料沿0°和90°方向拉伸性能,分别以0°/90°双轴向经编织物和叁维正交机织物为增强体,E-2511-1A环氧树脂/2511-1BT固化剂为基体,通过VARTM成型,测试试样沿0°和90°拉伸性能。结果表明,该双轴向经编复合材料仅在0°方向拉伸强度和当量强度略高,弹性模量和当量模量均弱于叁维正交机织复合材料,这与增强体纱线线密度和织造密度紧密相关。复合材料拉伸断裂截面显示,叁维正交机织物内Z纱有效改善了双轴向经编复合材料易拉伸分层失效和断裂截面处纤维抽拔、脱粘等问题。(本文来源于《玻璃钢/复合材料》期刊2016年11期）

张丽哲[6]（2015）在《玻璃纤维多轴向经编复合材料的制备及拉伸性能研究》一文中研究指出以环氧树脂为基体,分别以玻璃纤维多轴向经编针织物和玻璃纤维机织物作为增强材料,通过手糊法制备复合材料,并通过试验对比研究两种复合材料的拉伸性能。结果表明,经编复合材料沿各个轴向的拉伸强度比复合前多轴向经编针织物及机织复合材料的强度均有明显提高,增幅均在50%以上,说明多轴向经编复合材料具有更优异的力学性能。这为进一步扩大玻璃纤维多轴向经编复合材料的应用领域提供了有力证据。(本文来源于《产业用纺织品》期刊2015年12期）

渠静雯,周军,石明华,田锋,张建军[7]（2015）在《退火态及马氏体态M5锆合金管轴向拉伸性能研究》一文中研究指出M5锆合金经β相区淬火后会发生马氏体相变,为了解具有马氏体相的M5锆合金管的轴向拉伸性能并研究马氏体相对锆合金管轴向拉伸性能的影响,通过静态拉伸试验对退火态及马氏体态的M5锆合金包壳管室温轴向拉伸性能进行了研究,并采用扫描电镜对静态拉伸断口进行了观察。结果表明,马氏体态M5锆合金管比退火态M5锆合金管强度高,但塑性和韧性低;从微观断口形貌来看,两种状态的M5锆合金管轴向拉伸断口形貌均为韧窝,断裂机理均为微孔聚集型断裂,断裂类型均为韧性断裂。(本文来源于《钛工业进展》期刊2015年05期）

王敏超,熊杰[8]（2015）在《双轴向不同拉伸速率下丝素蛋白/聚己内酯复合纳米纤维膜的力学性能》一文中研究指出对静电纺丝素蛋白(SF)/聚己内酯(PCL)复合纳米纤维膜在拉伸速率比为1∶1、2∶1、5∶1、8∶1下进行双轴向拉伸破坏实验和在拉伸速率比为1∶1、2∶1、4∶1、5∶1、8∶1下进行双轴向循环拉伸实验。结果表明,静电纺纳米纤维膜拉伸断裂负荷与施加的拉伸速率比有关,静电纺纳米纤维膜在循环载荷作用下具有非线性非弹性的特性。对双轴向循环拉伸负荷与伸长率曲线进行拟合,建立了静电纺纳米纤维膜在双轴向循环拉伸加载段的数学模型。以拉伸速率比为4∶1的循环拉伸曲线为例,运用该数学模型所得曲线与实验曲线比较一致,证实模型有效。(本文来源于《纺织学报》期刊2015年06期）

王敏超,熊杰[9]（2015）在《取向排列丝素蛋白/聚己内酯复合纳米纤维膜的双轴向拉伸性能》一文中研究指出以滚筒为收集装置,用静电纺丝技术制备了有序排列的丝素蛋白/聚己内酯(SF/PCL)复合纳米纤维膜。利用FE-SEM和Mat Lab软件对不同转速下收集的SF/PCL纳米纤维的形貌及排列有序程度进行表征;利用双轴拉伸试验仪对纳米纤维膜的力学性能进行测试。结果表明:滚筒转速越大,纳米纤维排列有序程度越高;纳米纤维膜力学性能表现出各向异性,同时具有明显的非线性和非弹性。对实验曲线进行拟合,建立了纳米纤维膜在双轴循环拉伸作用下的拉伸负荷-伸长率数学模型。以滚筒转速为4.70 m/s的试样为例,数学模型拟合曲线与实验曲线具有较高的一致性。(本文来源于《纺织学报》期刊2015年04期）

贾慧灵,李梅,李沼希,刘学杰[10]（2014）在《轴向拉伸下氮化钛纳米杆变形机制及力学性能的分子动力学研究》一文中研究指出论文使用分子动力学软件包lammps并采用第二近邻改进型嵌入原子法(2NN MEAM)模拟了单晶氮化钛纳米杆的轴向拉伸破坏过程,分析了分别沿[100]、[111]晶向的不同截面尺寸、不同拉伸应变率、不同温度下的氮化钛纳米杆的力学性能,详细描述了氮化钛纳米杆拉伸变形过程.研究发现,拉伸晶向、截面尺寸、拉伸应变率及温度均会对TiN纳米杆的拉伸变形过程及屈服强度、弹性模量等力学性能产生不同程度的影响.不同拉伸条件下的氮化钛纳米杆的拉伸过程均包括弹性变形、塑性变形与断裂阶段.(本文来源于《固体力学学报》期刊2014年06期）

### 轴向拉伸性能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用半浸泡通电加速锈蚀法获得平均锈蚀率为0%～18%的钢筋,应用叁维扫描的实物反求技术获得精确的锈蚀钢筋截面积数据,研究得到了平均锈蚀率与最大截面锈蚀率的关系,统计建立了锈蚀钢筋截面积概率分布模型;通过轴向拉伸试验研究锈蚀钢筋力学性能退化原因,定量分析锈蚀率与钢筋各力学特征值损失率的关系.结果表明:锈蚀钢筋实际材料性能未发生改变,其名义屈服强度、名义极限强度由钢筋最小残余截面积决定;钢筋变形与钢筋残余截面积分布有关,与平均锈蚀率及最大截面锈蚀率的相关程度较低;锈蚀钢筋本构关系仍可采用未锈蚀钢筋的本构关系,并可通过残余截面积概率分布模型来反映锈蚀对钢筋力学性能的影响.

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 轴向拉伸性能论文参考文献

[1].李杉,张登峰,李彪.玄武岩复材管道轴向拉伸力学性能研究[J].工业建筑.2019

[2].罗小勇,刘晋宏,聂经纶.锈蚀钢筋截面分布特征及轴向拉伸力学性能[J].建筑材料学报.2019

[3].阮班超,史同亚,王永刚.E玻璃纤维增强环氧树脂基复合材料轴向拉伸力学性能的应变率效应[J].复合材料学报.2018

[4].敬凌霄,何婷婷,陈星安,王婷,陈南梁.涤纶多轴向经编织物拉伸性能研究[J].针织工业.2017

[5].马亚运,陶楠楠,高晓平.双轴向经编和叁维正交机织增强复合材料拉伸性能实验研究[J].玻璃钢/复合材料.2016

[6].张丽哲.玻璃纤维多轴向经编复合材料的制备及拉伸性能研究[J].产业用纺织品.2015

[7].渠静雯,周军,石明华,田锋,张建军.退火态及马氏体态M5锆合金管轴向拉伸性能研究[J].钛工业进展.2015

[8].王敏超,熊杰.双轴向不同拉伸速率下丝素蛋白/聚己内酯复合纳米纤维膜的力学性能[J].纺织学报.2015

[9].王敏超,熊杰.取向排列丝素蛋白/聚己内酯复合纳米纤维膜的双轴向拉伸性能[J].纺织学报.2015

[10].贾慧灵,李梅,李沼希,刘学杰.轴向拉伸下氮化钛纳米杆变形机制及力学性能的分子动力学研究[J].固体力学学报.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e108760e75ab09a2968dd6ee.html