# 空间信号精度论文-于超,陈俊平,陈倩,王阿昊

导读:本文包含了空间信号精度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:空间信号测距精度,北斗系统,广播星历,群延迟

### 空间信号精度论文文献综述

于超,陈俊平,陈倩,王阿昊[1]（2019）在《北斗系统长期空间信号测距精度评估及精度提升分析》一文中研究指出基于后处理精密产品,评估了2015-06-01—2018-06-30北斗广播星历的性能精度.对北斗系统性能精度评估的基准问题进行了讨论,统计分析了北斗系统不同星座卫星的轨道差值与星钟差值的长期变化趋势,表明北斗系统空间信号测距精度有逐年提升的趋势.还发现北斗广播星历在2017-01-17前后做出的调整具有较好的效果,不同卫星轨道径向产生一个非零均值的偏差,分析表明该径向偏差更好地实现了轨道径向与卫星星钟参数的自洽,进而大大提高了北斗系统空间信号测距精度.并且北斗系统在2017-07-22对广播星历TGD参数进行了更新,提高了卫星钟差精度.采用4个MGEX测站数据的伪距单点定位验证北斗空间信号精度提升对北斗系统基本导航定位服务的影响,结果表明北斗系统在2017年2次更新后,北斗基本导航定位精度在NEU叁个方向分别提升41%、49%和39%.2018年1—6月的统计结果表明,目前北斗系统的IGSO卫星空间信号测距精度最高,优于0.8 m,GEO与MEO卫星次之,约为1 m.(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

王尔申,赵珩,曲萍萍,庞涛,孙军[2]（2019）在《基于拉格朗日插值法的卫星导航空间信号精度评估算法》一文中研究指出卫星导航空间信号精度是卫星导航系统的基本性能之一,为评估GPS和BDS卫星导航系统空间信号精度,研究了拉格朗日插值模型。采用插值精度和效率较高的十阶拉格朗日滑动插值法对IGS精密星历数据进行内插计算,使用本地接收机采集到的广播星历数据作为实测数据,并对GPS和BDS的空间信号精度进行了评估。结果表明,基于本地实测数据的GPS和北斗SIS URE满足GPS和北斗导航系统标准定位服务性能规范的指标要求,对应的URRE和URAE均优于对应接口文件中的指标。(本文来源于《沈阳航空航天大学学报》期刊2019年04期）

张柔,胡志刚,陶钧,王晨,赵齐乐[3]（2019）在《顾及不同天线相位中心改正模型的北斗空间信号精度评估方法》一文中研究指出IGS各分析中心提供的北斗精密轨道和精密钟差产品可能因采用不同的天线相位中心模型而存在一定差异,其对精密产品之间的比较以及利用精密产品评估北斗空间信号精度会产生一定影响。首先利用实测观测数据深入分析了采用不同天线相位中心改正模型对精密轨道和钟差的影响规律,在此基础上提出了顾及不同天线相位中心改正模型的北斗空间信号精度评估方法,以欧洲定轨中心、德国地学中心、武汉大学提供的精密轨道和钟差作为参考,对北斗广播轨道、广播钟差以及空间信号精度进行了分析和比较。结果表明,在考虑了卫星天线相位中心改正模型的差异之后,采用不同分析中心提供的北斗精密轨道和精密钟差作为基准评估出的空间信号精度基本一致,地球同步轨道卫星优于1.68 m,倾斜地球同步轨道卫星优于0.78 m,中地球轨道卫星优于0.66 m,验证了所提出的评估方法的正确性。(本文来源于《武汉大学学报(信息科学版)》期刊2019年06期）

陈金平,曹月玲,郭睿,李晓杰,孟鑫[4]（2018）在《北斗试验卫星空间信号精度参数SISA计算方法及性能验证》一文中研究指出完好性是衡量卫星导航系统可靠性的重要指标,提升完好性服务是北斗全球卫星导航系统建设的重要内容。本文提出了基于先验精度调节的空间信号精度SISA(signal in space accuracy)参数预报方差转换算法,并利用精密轨道重迭平面误差对平面空间信号完好性参数SISA_(oe)的误差包络性能进行了验证,利用轨道重迭径向误差、星地双向时频传递及SLR检核对径向空间信号完好性参数SISA_(oc)的误差包络性能进行了验证。基于北斗实测数据分析结果表明,按照本文提出的SISA参数计算方法,SISA_(oe)参数对轨道平面误差的包络性能约为99.6%,SISA_(oc)参数对轨道径向及钟差误差的包络性能约为98.5%,对外符合激光检核误差的包络性能约为99.5%。(本文来源于《测绘学报》期刊2018年S1期）

马下平,鲁尚强,李秦政,陈鹏[5]（2019）在《北斗卫星导航系统的空间信号精度评估》一文中研究指出针对卫星导航定位系统空间信号精度能否满足用户需求的问题,该文基于IGS MGEX发布的2016年连续100d的实测数据以及GBM分析中心的精密卫星轨道及钟差产品对北斗卫星广播星历误差、轨道精度以及空间信号距离误差进行统计分析。结果表明:北斗系统的IGSO和MEO卫星广播星历的均方根优于3m,GEO卫星广播星历误差RMSE优于5m;IGSO和MEO卫星广播星历轨道精度优于GEO卫星,且轨道误差在径向R精度最好;空间信号距离误差中,GEO卫星的SISRE均值优于1.5m,IGSO卫星的SISRE均值优于1.0m,MEO卫星的SISRE均值优于0.5m。由此反映出北斗空间信号稳定且精度逐渐提升。(本文来源于《测绘科学》期刊2019年01期）

张璞,陈国通,张晓旭,邵士凯,郝菁[6]（2018）在《基于iGMAS的BDS空间信号精度性能评估》一文中研究指出全球连续监测评估系统(international GNSS Monitoring&Assessment System,iGMAS)是我国为了向导航用户提供安全可靠的全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System,GNSS)服务而搭建的对导航性能指标进行监测和评估的平台。在卫星导航系统中,空间信号精度的优劣直接决定卫星导航的定位精度,因此对空间信号精度的评估十分必要。此次研究基于iGMAS提供的广播星历和精密星历产品,通过分段法求得用户测距误差,然后使用差分法分别求得用户测速误差和用户加速度误差。实验结果表明,用户测距误差、用户测速误差、用户加速度误差均达到国际精度(95%置信度),iGMAS下的广播星历数据可作为评估空间信号的数据来源;我国的iGMAS已经较为成熟,可作为评估空间信号精度的平台。(本文来源于《通信技术》期刊2018年08期）

刘宇玺,贾小林[7]（2018）在《顾及星历数据龄期的北斗IGSO、MEO卫星空间信号精度分析》一文中研究指出利用2013~2015年广播星历数据分析北斗系统3类卫星广播星历中星历数据龄期的特性,并针对北斗系统IGSO卫星和MEO卫星数据龄期分布特性,分析不同数据龄期条件下的两类卫星空间信号精度。结果表明,卫星数据龄期具有周期性,并和卫星所处轨道面具有一致性。对于IGSO卫星,平均数据龄期在1.7h左右,最大数据龄期可以达到7h。仅考虑轨道情况下,不同数据龄期条件下空间信号精度差异最大可以达到0.5m。对于MEO卫星,平均数据龄期在11h左右,最大数据龄期可以达到2d甚至以上。仅考虑轨道情况下,不同数据龄期条件下空间信号精度差异IGSO卫星最大达到0.9m。IGSO卫星2013~2015年平均URE分别为0.81m、0.84m、1.11m;MEO卫星2013~2015年平均URE分别为0.84m、0.82m、1.04m。(本文来源于《大地测量与地球动力学》期刊2018年04期）

王尔申,王世明,雷虹,庞涛,曲萍萍[8]（2018）在《GNSS空间信号精度评估方法》一文中研究指出空间信号(SIS)精度是卫星导航系统的性能之一。针对目前精度评估模型存在的问题,提出了分段式SIS用户测距误差(URE)评估模型,并研究了SIS用户测速误差(URRE)、用户测加速度误差(URAE)评估模型,利用广播星历和精密星历评估了GPS和BDS的SIS精度性能。结果表明,除BDS C02卫星的URE以及GPS PRN10卫星的URAE略大以外,其余GPS和BDS卫星的SIS URE,URRE和URAE均符合各自系统的指标,验证了所提精度评估方法的有效性。(本文来源于《电光与控制》期刊2018年06期）

范毅,熊超,贾小林,范顺西,张明明[9]（2017）在《北斗卫星导航系统正式运行空间信号精度评估》一文中研究指出空间信号精度是北斗卫星导航系统性能评估的重要指标,它反映了预报的导航星历及钟差精度,并最终影响导航用户定位精度。北斗卫星导航系统于2012年12月27日开放了对外服务,本文利用北斗卫星开放了对外服务后的接收的广播星历数据及精密星历数据,开展了北斗卫星2013年-2016年空间信号精度评估,根据评估结果可以看出:北斗卫星广播轨道误差优2.5m(GEO除外),广播钟差误差优于6ns(C02除外),用户测距误差优于3m(C02除外)。(本文来源于《第八届中国卫星导航学术年会论文集——S08测试评估技术》期刊2017-05-23）

董立尧[10]（2017）在《北斗空间信号精度性能评估》一文中研究指出卫星系统性能评估是明确系统应用范围、检验系统运行健康状况以及完成系统升级改造的重要依据,同时也是保障系统连续运行的重要手段。作为所有性能中最底层、最核心的指标,对精度进行评估是评价卫星系统服务性能的重要工作之一,不仅可以为卫星系统的应用提供技术支持,对其他的工程应用和科学研究也有一定的参考价值。本文针对北斗空间信号精度性能的评估方法,研究了基于星历数据的“BOTTOM-UP”法和基于伪距观测值的“UP-DOWN”法,并使用这两种方法对北斗空间信号精度进行综合评估:1.按照空间信号用户测距误差(User Range Error,URE)定义,参考GPS标准定位服务性能规范中URE的计算方法,结合北斗多星混合星座类型,在考虑仰角限制情况下,详细推导了适用于北斗的瞬时URE(Instantaneous URE,IURE)和均方根URE(Root Mean Square URE,rmsURE)计算方法;使用广播星历与精密星历做差求得的卫星轨道误差和卫星钟差,按照“BOTTOM-UP”方法,对北斗空间信号精度进行评估;分析得出北斗所有卫星的URE均值为2.2m(95%置信度):静止轨道卫星(Geostationary Earth Orbit,GEO)的URE优于1.7m(95%置信度);倾斜地球同步轨道卫星(Inclined Geosynchronous Satellite Orbit,IGSO)的URE优于3.8 m(95%置信度);中圆轨道卫星(Medium Earth Orbit,MEO)的URE优于2.2m(95%置信度)。北斗所有卫星的用户测距率误差(User Range Rate Error,URRE)优于2.0mm/s(95%置信度);用户测距加速度误差(User Range Acceleration Error,URAE)优于0.025mm/s2(95%置信度)。2.结合使用星历数据进行空间信号精度评估的“BOTTOM-UP”方法,开发完成了基于MATLAB的北斗空间信号精度性能评估软件平台,将各个评估指标进行了集成化、模块化处理,方便了后续的实验研究。3.基于NovAtel FlexPak6接收机的伪距观测值,按照“UP-DOWN”方法,在对伪距观测值中的电离层误差、对流层误差、多路径和接收机噪声等误差项进行修正之后,评估了空间信号URE的性能状况。分析得出北斗所有卫星的URE(95%置信度)均值为1.1m,且GEO、IGSO和MEO叁种卫星的URE均优于2.0m(95%置信度)。最后对“BOTTOM-UP”和“UP-DOWN”进行了对比分析,结果表明使用伪距观测值的方式对卫星空间信号精度进行评估是可取的,二者求出的结果精度基本一致。(本文来源于《中国民航大学》期刊2017-05-22）

### 空间信号精度论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

卫星导航空间信号精度是卫星导航系统的基本性能之一,为评估GPS和BDS卫星导航系统空间信号精度,研究了拉格朗日插值模型。采用插值精度和效率较高的十阶拉格朗日滑动插值法对IGS精密星历数据进行内插计算,使用本地接收机采集到的广播星历数据作为实测数据,并对GPS和BDS的空间信号精度进行了评估。结果表明,基于本地实测数据的GPS和北斗SIS URE满足GPS和北斗导航系统标准定位服务性能规范的指标要求,对应的URRE和URAE均优于对应接口文件中的指标。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空间信号精度论文参考文献

[1].于超,陈俊平,陈倩,王阿昊.北斗系统长期空间信号测距精度评估及精度提升分析[J].东南大学学报(自然科学版).2019

[2].王尔申,赵珩,曲萍萍,庞涛,孙军.基于拉格朗日插值法的卫星导航空间信号精度评估算法[J].沈阳航空航天大学学报.2019

[3].张柔,胡志刚,陶钧,王晨,赵齐乐.顾及不同天线相位中心改正模型的北斗空间信号精度评估方法[J].武汉大学学报(信息科学版).2019

[4].陈金平,曹月玲,郭睿,李晓杰,孟鑫.北斗试验卫星空间信号精度参数SISA计算方法及性能验证[J].测绘学报.2018

[5].马下平,鲁尚强,李秦政,陈鹏.北斗卫星导航系统的空间信号精度评估[J].测绘科学.2019

[6].张璞,陈国通,张晓旭,邵士凯,郝菁.基于iGMAS的BDS空间信号精度性能评估[J].通信技术.2018

[7].刘宇玺,贾小林.顾及星历数据龄期的北斗IGSO、MEO卫星空间信号精度分析[J].大地测量与地球动力学.2018

[8].王尔申,王世明,雷虹,庞涛,曲萍萍.GNSS空间信号精度评估方法[J].电光与控制.2018

[9].范毅,熊超,贾小林,范顺西,张明明.北斗卫星导航系统正式运行空间信号精度评估[C].第八届中国卫星导航学术年会论文集——S08测试评估技术.2017

[10].董立尧.北斗空间信号精度性能评估[D].中国民航大学.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e124804ac2d57f87c7bcccce.html