# 相干振动论文-黄跃鑫,张秋坤,伏喜斌,黄学斌,钟舜聪

导读:本文包含了相干振动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光学相干层析,振动测量,曝光时间,结构健康监测

### 相干振动论文文献综述

黄跃鑫,张秋坤,伏喜斌,黄学斌,钟舜聪[1]（2019）在《基于光学相干层析的结构振动监测研究》一文中研究指出针对光学非接触式的振动测量问题,对基于频域光学相干层析技术搭建的振动测量系统进行了研究,通过记录位移随时间的变化实现了对振动信号的测量。研究了振动测量过程中,光谱仪采集的干涉条纹的模糊现象与被测目标瞬时速度的关联;建立了系统可测量的最大振动频率和CCD相机的曝光时间之间的关系,即曝光时间越短,则系统可测量的振动频率越大;对函数信号发生器驱动激振器产生的振动信号进行了测量试验。研究结果表明:光学相干层析技术是一种有效的光学非接触式振动测量方法,在基于振动的结构健康监测领域具有广阔的应用前景。(本文来源于《机电工程》期刊2019年07期）

邹捷,王宇,张建国,刘昕,白清[2]（2019）在《一种基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统研制》一文中研究指出针对基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统中数据量庞大,且需要信号发生器外部驱动,集成度低的缺点,利用现场可编程逻辑门阵列实现传感数据的高速采集与声光调制器的同步驱动,采用USB 3.0实现采集模块与上位机的实时数据传输。搭建一种基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统,利用本地光与后向瑞利散射光的拍频效应,实现对微弱后向瑞利散射光信号的探测,并提高系统的传感距离。采用正交相位解调方法获取振动信号的位置信息。实验结果表明:该系统可在22 km传感光纤上对振动信号进行有效定位,定位误差在20 m以内,且系统对正弦波和方波等不同形态的振动信号定位效果一致。(本文来源于《中国测试》期刊2019年06期）

桂水荣,方愚,陈水生[3]（2019）在《路面激励相干函数对车桥系统随机振动响应的影响》一文中研究指出采用虚拟激励法建立多点输入相干激励车桥耦合随机振动模型,研究路面不平顺相干函数对车桥耦合系统振动响应的影响.将叁轴自卸汽车离散为叁维九自由度弹簧-质量-阻尼体系,桥梁离散为板-壳实体单元,考虑路面输入激励的相干性,研究Naryanan相干函数、Dieter相干函数和Zhang相干函数对车桥耦合系统振动响应及频谱特性的影响.研究结果表明:不同的相干函数对位移均方根和加速度均方差的影响效果不同;相干函数仅影响共振能量大小,不改变路面激励与车桥耦合系统的共振频率;研究车桥耦合随机振动响应时,路面激励相干函数对桥梁振动响应的影响可不计,但对车辆振动响应的影响不可忽略.(本文来源于《江苏大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）

任海锋,潘宏侠[4]（2018）在《多振动信号的时频相干多分形特征提取》一文中研究指出为充分利用多个同步采样的振动信号进行机械设备的故障诊断,提出了搭建多振动信号时频相干网络并提取其多分形特征的方法。首先,将每个振动信号作为一个节点,根据所关心的物理问题,按适当的方式将各个节点连接成网;其次,对网络中相邻的每对节点做交叉小波变换,得到时频相干谱,借助小波领袖来估计时频相干谱的多分形谱,用曲线拟合的方法来提取多分形谱的形态特征;最后,利用特征融合与维数约简方法,对已得到的所有特征进行融合和降维,从而得到整个网络的最终特征。该方法给出了一个提取多振动信号时频相干多分形特征的框架,并在某高射机枪自动机的裂纹故障诊断中取得了成功应用,具有广泛的适用范围。(本文来源于《振动.测试与诊断》期刊2018年06期）

周宁,钟舜聪,张秋坤,钟剑锋,林杰文[5]（2018）在《微梁模态分析的声激励光学相干振动层析系统》一文中研究指出提出了基于声音激励和频域光学相干层析的声激励频域光学相干振动层析(AE-OCVT)系统,并研究其在微型悬臂梁非接触式振动检测和模态分析中的应用。AE-OCVT系统利用声波信号激励微梁,再对微梁受到声波激励产生的振动进行测量,可以实现微梁结构的非接触式无损振动检测,优于传统的接触式检测法。为了解决由于时域光谱干涉信号非线性导致频域周期信号被展宽的问题以及对信号作傅里叶变换过程中时域信号加窗截断产生能量泄露的问题,分别采用光谱波长标定算法和频谱校正算法来校正误差。经过误差校正后,系统具有很高的位移探测精度,轴向分辨率可达亚纳米量级。本研究将有助于微结构的振动检测和模态分析,对微电子机械系统(MEMS)设计具有重要意义。(本文来源于《仪器仪表学报》期刊2018年12期）

张烈山,张晓琳,刘刚,唐文彦[6]（2018）在《基于参考臂低频相位调制的微弱振动光学相干检测》一文中研究指出针对纳米级中高频微弱振动检测提出了一种基于参考臂低频相位调制的光学相干检测方法。分析了参考臂低频相位调制情况下,微弱振动相干检测信号的模型及其频谱分布特点,在此基础上提出了振动频率及振幅的解算方法。仿真研究表明所述能够准确解调出纳米级微弱振动的频率及振幅参数,并且表现出较强的抗噪和抗环境扰动的能力。搭建了一套光学外差相干系统对由水下声源激发的纳米级水表面波进行了探测实验,实验结果表明利用所述的方法能够精确测定微弱振动的频率,对其振幅的检测也表现出很高的测量重复性。参考臂低频相位调制相干方法为中高频微弱振动参数的检测提供了新的解决方案。(本文来源于《振动与冲击》期刊2018年19期）

王策,丁康,杨志坚[7]（2018）在《基于相干分析的汽车轮心力对振动噪声贡献的对比研究》一文中研究指出六自由度轮心力对汽车振动噪声贡献率的计算对汽车NVH性能分析具有重要的指导意义。本文中从理论上分析了采用多重相干法处理相干激励时存在的两个问题,即只适用于能将所有激励划分成彼此之间相关性很小的分组情况,且只能计算分组整体对响应的能量贡献率。阐明了无论激励是否相关,采用虚相干法均能直接计算六自由度轮心力的贡献率。实验结果表明,在激励分组(单个车轮上的所有激励为一组)之间存在较大的相干性时,采用多重相干法计算得到的各轮贡献率误差较大,而采用虚相干法能取得较好的结果。(本文来源于《汽车工程》期刊2018年01期）

高波,杨丽,倪丹,张宁,顾干[8]（2018）在《基于相干分析的离心泵压力脉动与振动关系识别》一文中研究指出离心泵内的压力脉动会导致泵体的振动,对其安全稳定运行产生危害.离心泵内压力脉动与振动的关系尚不清晰,因此本文对一台低比转速离心泵展开了实验研究,在蜗壳第Ⅱ断面外壁布置振动测点V,在其两侧沿圆周方向间隔36°依次布置P1、P2、P3叁个压力脉动测点,其中P1与P2相对于测点V对称布置,同步采集压力脉动与振动信号,并在额定工况下进行相干分析。结果表明:压力脉动信号与泵体振动信号在各个基频处具有很强的相干性,可以认定造成离心泵低频振动的主因是离心泵内动静干涉和转子不平衡;通过对比相干系数发现,P1测点在各个主要基频处的相干性突出,P2测点相对较弱,而远离振动测点V的P3测点相较于接近振动测点V的P2测点其相干性更大。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2018年01期）

彭亚晶,孙爽,宋云飞,杨延强[9]（2018）在《液相硝基甲烷分子振动特性的相干反斯托克斯拉曼散射光谱》一文中研究指出构建时间分辨相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)光谱系统,从微观层次研究硝基甲烷的分子相干振动动力学特性.实验中采用超连续白光作为斯托克斯光,通过调整斯托克斯光的时间延迟,得到不同振动模式的CARS光谱.通过对振动弛豫曲线的拟合,获得硝基甲烷分子不同振动模式的振动失相时间.结果表明C-H键伸缩振动比C-N键伸缩振动更容易受热声子的影响.在热加载下,硝基甲烷分子的C-H键有望首先被激发并引起初始化学反应.(本文来源于《物理学报》期刊2018年02期）

柳康,王辉林,孙士钦[10]（2018）在《电子调制的激光相干转轴振动测量技术的研究》一文中研究指出转轴振动的测量和监控是旋转机械故障分析和诊断的主要手段。为了实现便携式高精度的现场测量,提出了电子直接调制的激光多普勒相干转轴振动测量技术。通过对测量系统的分析,推导出数学模型。结果表明,直接调制激光束的频率,简化了测量光路,减小了体积,降低了成本;采用激光多普勒相干测量,达到高分辨率的要求;二次混频的设计,解决了电磁干扰下微弱信号不好直接处理的难题;取样积分技术的应用,改善了信噪比,使系统精确度更高;该系统的测量不确定度小于0.1%。这对智能化的现场测量具有一定指导意义。(本文来源于《激光技术》期刊2018年04期）

### 相干振动论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统中数据量庞大,且需要信号发生器外部驱动,集成度低的缺点,利用现场可编程逻辑门阵列实现传感数据的高速采集与声光调制器的同步驱动,采用USB 3.0实现采集模块与上位机的实时数据传输。搭建一种基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统,利用本地光与后向瑞利散射光的拍频效应,实现对微弱后向瑞利散射光信号的探测,并提高系统的传感距离。采用正交相位解调方法获取振动信号的位置信息。实验结果表明:该系统可在22 km传感光纤上对振动信号进行有效定位,定位误差在20 m以内,且系统对正弦波和方波等不同形态的振动信号定位效果一致。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 相干振动论文参考文献

[1].黄跃鑫,张秋坤,伏喜斌,黄学斌,钟舜聪.基于光学相干层析的结构振动监测研究[J].机电工程.2019

[2].邹捷,王宇,张建国,刘昕,白清.一种基于相干光时域反射的分布式光纤振动传感系统研制[J].中国测试.2019

[3].桂水荣,方愚,陈水生.路面激励相干函数对车桥系统随机振动响应的影响[J].江苏大学学报(自然科学版).2019

[4].任海锋,潘宏侠.多振动信号的时频相干多分形特征提取[J].振动.测试与诊断.2018

[5].周宁,钟舜聪,张秋坤,钟剑锋,林杰文.微梁模态分析的声激励光学相干振动层析系统[J].仪器仪表学报.2018

[6].张烈山,张晓琳,刘刚,唐文彦.基于参考臂低频相位调制的微弱振动光学相干检测[J].振动与冲击.2018

[7].王策,丁康,杨志坚.基于相干分析的汽车轮心力对振动噪声贡献的对比研究[J].汽车工程.2018

[8].高波,杨丽,倪丹,张宁,顾干.基于相干分析的离心泵压力脉动与振动关系识别[J].工程热物理学报.2018

[9].彭亚晶,孙爽,宋云飞,杨延强.液相硝基甲烷分子振动特性的相干反斯托克斯拉曼散射光谱[J].物理学报.2018

[10].柳康,王辉林,孙士钦.电子调制的激光相干转轴振动测量技术的研究[J].激光技术.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e15900f4659e23225a20af15.html