# 市政路桥施工特点及施工技术控制策略分析王建业

临沂市政集团有限公司，山东临沂276000

摘要：市政路桥工程的施工技术落实的质量，以及对整个市政路桥工程技术要点控制的质量，是决定市政路桥工程实际质量的两个主要因素，如果市政路桥工程的工程无法得到切实的保障，就会导致市政路桥工程在实际应用的过程之中出现突发性的事故，从而造成人员的伤亡，最终还会直接导致整个城市的发展受到影响。

关键词：市政路桥；施工特点；施工技术；控制策略

1市政路桥工程施工的特点

1.1涉及施工技术相对较多

市政路桥项目工程，是一项极具复杂性的工程项目，在实际的施工环节包含着众多的专业，包含着路面防水施工技术、软土地基施工技术、过渡段的施工技术、软土地基施工技术等，实际所涉及到的专业施工技术非常之多。而正由于市政路桥项目工程施工具有着涉及专业相对较多的特点，就决定了实际的施工过程是需要多项专业之间的默契配合，才能够达到最佳的施工效果，防止相关施工问题的出现，切实地保障市政路桥项目工程的施工质量及效率。

1.2市政路桥工程施工具有一定的特殊性

在城市規划建设的过程中路桥工程属于基础工程，因此应对其使用标准、使用功能等进严格的审核，并根据工程的实际情况做好设计与施工工作。由于市政路桥工程属于露天室外作业，在施工的过程中会受到自然条件、地质环境、气候变化及周边交通状况等外在环境因素方面的影响较大，所以在进行施工、技术工艺及材料采购、施工组织管理的过程中应对其特殊性进行综合考量，以此来保证施工质量。

1.3质量问题发生率相对较高

市政路桥工程在投入使用后，经常会出现路面塌陷或裂缝等问题。导致这些问题出现的主要原因，一方面是由于施工原材料质量不符合工程要求，另外一方面施工人员在具体操作的过程中没有按照规范进行。例如，在进行混凝土施工时保养工作不到位；施工人员在进行施工时没有及时的做好模板处理工作，导致混凝土构件表面出现不平整的情况，要想有效的解决这一问题，应在路桥施工的过程中加强对技术人员及施工人员的培训工作，进而提升施工质量与施工技术管理意识，确保市政路桥工程管理工作的有效性。其次，钻孔灌注桩施工是市政路桥施工中的重点环节，但是若没有做好施工技术与施工质量管理工作会给后期施工留下隐患。在市政路桥施工过程中钻孔误差是较常出现的问题，导致此种问题出现的主要原因是由在使用钻杆进行钻孔时挠度出现偏差，当遇到坚硬岩石时会出现变向或钻孔不平整等问题。当处理这些问题时，应先调整钻机位置，确保其精准度，并保证其在施工过出中的稳定性，进而避免施工过程中出现挠度情况；施工中还应确保施工现场测量工作的精准度，保证钻机在作业时钻孔可以提前了解地质岩石位置；此外，应经常对钻杆挠度进行检查，当出现钻杆挠度过高时应及时了解原因，采取更换钻杆或其他有效措施。

2影响市政路桥施工技术控制的因素分析

2.1施工设备的影响

由于市政路桥施工的工作量比较大，而且施工范围也比较广，所以在进行施工的过程中就需要投入比較多的施工设备，以此保障路桥施工工作的顺利进行。由于路桥施工材料比较繁重，这就导致了施工设备的质量会受到一定的影响，所以施工人员在进行施工的过程中，还应该要做好对于施工设备的质量检测工作，从而确保施工设备在及进行施工的过程中不会影响到施工的质量。还有就是在进行施工的过程中，由于所需要的施工设备比较多，所以在进行施工的过程中，施工人员还应该要根据具体的情况选择好合适的施工设备，使市政路桥施工的效率和质量都能够得到保证。

2.2施工材料的影响

施工材料是路桥施工基础，而施工材料的质量对于保证路桥施工质量具有着关键作用。在进行路桥施工的过程中，容易会因为购买、检测、保养以及施工原因导致施工材料的质量得到损害，这就会导致施工质量受到影响，对于路桥工程的质量产生影响，甚至不能够保证市政路桥工程的安全性以及稳定性，同时还会在一定程度上影响到市政路桥的耐久性。

3市政路桥施工技术控制

3.1市政路桥梁体施工技术控制

在市政路桥施工中，盖梁横穿法是比较常用的一种施工技术。合理利用钢筋的稳定性进行桥梁施工，能为桥梁的整体坚固性打下良好的基础。在实际施工过程中，需要在墩柱内对钢板进行事先埋设，在混凝土模板被拆除后，就可以为钢板焊接支架，使其可以承担桥梁的重量。其中，箱梁的预制是最为关键的工作内容，将梁台与模板以对照的方式进行箱梁预制。在具体的施工过程中，需要对底模支架进行详细的检查，尤其需要加强检查力度，掌握好底模与桥拱之间的差异。以分段的方式进行内模设计，根据桥梁的整体情况对其进行具体的安装，使其与桥梁内顶板可以组成一个完整的整体。在施工完成后，如果想要使路桥保持一定的使用高度，可以充分运用混凝土进行施工，但在施工过程中对钢筋的性能有着非常严格的要求。在使用混凝土材料进行施工时，可以运用立模施工的方式进行施工，以提高混凝土的平滑度，发挥混凝土材料应有的作用。

3.2把好市政路桥施工原材料的质量关。

原材料是进行市政路桥施工的重要基础，在进行具体施工之前应该对材料进行检查，保证施工材料符合国家规范，可以满足市政路桥施工需要。原材料必须进行性能方面的检测，保证原材料的优质性，为施工人员开展施工工作做好充足的准备。因此，在选择施工材料时，一定要选择质量最佳的施工材料。对施工材料进行统一的采购，必须选择大型的生产商，从根本保证施工材料的质量。对材料进行反复多次的检查，确保质量没有任何问题后才可以进行施工。一旦发现问题材料，必须进行调查，对责任人进行追究，从而提高市政路桥施工材料的质量，为后续开展市政路桥施工打下良好的基础。

3.3市政路桥下部结构施工技术管理

（1）在市政路桥下部结构的施工过程中，在深基坑钢筋、模板施工阶段，要控制好钢筋的高度和位置，如果需要预埋钢筋，应该由专门的工作人员指导。为了确保预埋钢筋的精确度，在预埋时应该安装定位架和脚手架。完成了钢筋施工后，可以铺设水泥砂浆垫块和塑料垫块作为保护层，保证保护层的厚度。（2）在横系梁、承台的施工过程中，可以使用横系梁来调节墩柱连接的误差，还能够有效提升桩体的整体性能。桩群使用承台连接，为了降低工程造价，可以使用直径更大的桩来代替群桩，还能够提升其整体功效。对于承台施工，施工前要先对桩体进行无损检查，同时要将混凝土薄弱的地方和桩顶预留部分清除掉，然后进行钢筋的绑扎，模板的架设，混凝度浇筑前，粉刷脱模剂，避免对施工缝造成污染。

3.4市政路桥过渡段施工技术管理

（1）对于路桥过渡段的施工，应该科学设置路桥过渡段。过渡段的施工一般采用平台填筑工艺和搭接板工艺，每一个结合段的施工都应该保证其合格，从而避免错位和沉降的发生。为了更好地控制沉降问题，还可以采用重力负荷反向安装技术，使用高科技的材料，保障路面排水系统良好。（2）对于过渡段的填料也应该严格控制，不能使用孔隙较大的填料，否则会影响路桥的压实度。路桥投入使用之后，还应该加强对土体的检测。

4结语

市政路桥施工技术以及质量控制这是确保路桥施工的质量以及不断提高经济以及社会效益最为重要的因素，应该充分意识到路桥施工的特点基础，应科学的施工理念，符合实际的管理模式、建立相应的管理体系和相关措施，也应该加强对于关键技术上的研究控制，这样就可以保证技术质量的有效控制，进而提高管理水平，在最大的程度之上发挥出路桥的经济以及社会效益，实现企业的可持续发展。

参考文献

[1]李米进.市政路桥施工特点及施工技术控制策略探究[J].住宅与房地产,2017(33):169.

[2]陈韬文.浅谈市政路桥施工特点及施工技术控制[J].城市建设理论研究(电子版),2017(31):40.

[3]彭明才.市政路桥施工特点及施工技术控制[J].建材与装饰,2017(40):224.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e17dbc2565a4e0caf7a5e96a.html