# 市政工程排水管道施工技术要点研究

项城市市政工程建设服务中心河南项城466200

摘要：市政排水系统与人们的生活息息相关，因此市政排水管道施工中，施工人员要不断提高施工技术要求和施工质量，才能满足城市排水发展的需要。本文从市政工程排水管道施工特点入手，对市政工程排水管道施工技术重点进行了分析，并提出了市政工程排水管道施工质量强化策略，希望能为相关的工作人员提供一定的参考。

关键词：市政工程；排水管道；施工技术

1市政工程管道施工特点

市政排水工程是一项工程量较大、工期紧、复杂的工程，在进行市政工程排水管道项目施工的过程中，不仅会给城市市民的生活带来不便，工程建设也容易受到人为因素、环境因素及其他因素的影响，导致工程施工质量不佳。所以，科学合理的规划市政工程排水管道施工方案，规范化、合理化、标准化的开展市政工程排水管道项目的施工作业是非常必要的。总结以往市政工程排水管道施工的实际情况，确定市政工程排水管道施工所具有的特点是：

其一，施工工期紧。一般情况下，所展开的市政排水工程施工或多或少都会给城市居民的出行带来不便，所以政府部门不得不缩短施工周期，这就意味着施工单位需要紧急的进行市政排水管道施工，尽可能的快速、高质的完成项目建设任务，减少对居民和交通的影响。其二，施工工程量大。城市化进程不断加快的今天，市区改造是必然情况，那么市政排水管道的修复或者重建也是不可避免的。通过对城市排水系统的了解，确定排水管道施工难度大、工程量大，需要施工单位予以认真对待和施工处理。

2市政工程排水管道施工技术重点

2.1做好施工前的准备工作

第一，要认真研究设计图纸，了解和掌握设计图纸中的一些必要信息，防止在施工过程中出现较大的差错。施工方、设计方、监理方等都要对设计图纸有一定了解，共同对施工图纸进行审查并做好交底工作，根据施工设计图纸，掌握施工现场的各种情况，做好管理和防范措施。根据设计图纸对桩号走向水准点进行复测，确保其满足技术要求或者标准，施工现场每隔100米左右要设置水准高程控制点，方便开展施工管道施工的测量工作；第二，施工前要做好施工现场勘查工作，尽量发现存在的故障并排除，在施工前还要了解施工现场的地形地貌、交通运输等条件，便于顺利开展施工工作。对于公路、铁路以及地下各种管道存在的纵横交错现象，施工时同样要将其考虑在内，在详细勘查施工现场后，将发现的问题罗列在施工方案内，在出现情况时做好应对措施；第三，施工的测量放线对管道施工有重要影响，即使施工周期短，工程量大，也必须做好测量放线工作，在做好施工作业面准备工作后，施工单位就要按照设计方案开始施工操作，施工前要使用计算机计算工作面不同井位的纵向和横向坐标，同时也不能忽视中心线工作，保证施工的准确性、安全性，防止塌方造成施工人员伤亡。

2.2市政排水管道沟槽开挖技术

市政排水管道沟槽开挖作为排水管道施工的基础部分，对后续管道施工能否顺畅、合理、规范的进行有一定影响。所以，尽可能的提高市政排水管道沟槽开挖施工质量是非常必要的。为了做到这一点，应当科学合理的应用沟槽开挖技术，也就是整理和分析地质调查资料，结合本地城市市政工程排水管道施工实际情况及现场环境，制定可行的沟槽开挖施工方案；在具体进行沟槽开挖的过程中，注意处理好边坡和土方，结合相关规范文件来计算人工开挖和机械开挖放坡系数，进而合理开挖，同时将挖出的多余土方运走，避免堆积道路两侧，影响交通；注意预留足够管道安装施工空间，也就是合理控制管沟的宽度和深度。

2.3沟底处理技术

管沟开挖后适当的处理管沟同样重要，能够保证管沟平整，方便后续排水管道安装施工。为了做到这一点，需要在市政工程道路排水管道施工的过程中，科学合理的应用沟底处理技术，也就是首先对沟底进行整平施工，将存在土块、碎石等杂物及时清除，确保沟底平整、整洁；分析沟底土质，如为软土或淤泥，那么意味着地基承载能力低不能满足设计标准，需要选用适合的地基处理技术来处理地基，提高地基的坚固性和稳定性。

2.4管道安装技术

管道安装是排水管道施工的重要环节，对排水系统能否良好使用有一定影响。所以，科学合理的应用管道安装技术非常重要。为了做到这一点，需要注意强化基准管和后续管安装施工两部分：

1）基准管道安装施工。

在基础施工达标的基础上，进入管道安装施工环节。为了提高管道安装施工质量，首先要做好基准管道安装施工，也就是按照设计要求，采用直径2cm以内的砂石来铺设沟槽，形成厚度为30cm的砂层，并且采用振动夯实法来夯实砂层。在此基础上，利用开展人工挖掘垫层向下深度，直到达到标准要求，形成一个高度适宜的弧基，为基准管安装创造条件。对基准管安装的过程中，应当按照管道安装顺序，有步骤的进行管道安装，提高基准管安装质量。

2）后续管道安装施工。

在后续管道安装施工的过程中，应当严格按照相关标准及施工要求，先选择固定内撑杆的管缝，内撑杆通常选用18mm～20mm厚的Q235c钢板，在插入管缝时，需要先垫上3mm厚的柔性垫层。然后使用钢制连接杆和手拉葫芦将内撑杆和钢制大梁相连接，借助手动葫芦的拉力，来使已经安放好的管道完成承插口对接，在此过程中，要使用吊车来控制管道的高程。

3市政工程排水管道施工质量强化策略

3.1制定完善的质量管理体系

坚持以质量为本，加强质量方面的管理意识，树立质量管理的观念是提高工程质量控制在效率上的关键之一。基于此，在市政工程排水管道施工之际，应当建立健全质量管理体系，也就是分析市政工程施工行业特征及施工单位实际情况、行业经济变化情况等，了解市政工程排水管道施工质量与效益、设备、人员、资金等方面之间的关系和矛盾，进而科学、合理的制定质量管理体系，明确质量管理目标，以便为排水管道施工指明方向。与此同时建立质量管理小组，负责市政道路施工质量管控，进而合理规划排水管道施工方案，有针对性的、合理的管控排水管道施工的方方面面，提高排水管道施工质量。

3.2强化质量保证手段

考虑到影响市政工程排水管道施工质量因素较多，所以为了保证排水管道施工质量达标，还要实施可行的、有效的质量保证手段，也就是着重分析可能影响排水管道施工质量的因素，提出可行性的措施加以管控，如施工人员队伍方面，应当在施工之前了解施工人员的整体水平，明确施工人员存在的不足，进而制定针对性的培训教育活动，对施工人员进行专业知识、专业技能、施工技巧、职业素质等方面培训，提高施工人员的整体水平，为规范化标准化合理化的展开排水管道施工创造条件；施工设备方面，则是按照相关规范文件及施工要求，选择适合型号的施工设备，并且在具体施工之前，试用施工设备，以便及时发现施工设备存在的缺陷或不足，要求厂商予以处理，并且在排水管道施工作业的过程中注意检查施工设备，及时发现故障隐患，及时处理，使施工设备一直保持良好的运行状态。

结束语

市政工程建设中，排水管道施工是一项至关重要的项目，随着城镇化的逐步深入，市政工程排水管道施工水平也要随之增高。市政工程项目中的排水管道施工的特点是施工工期短，施工条件较为复杂，并且受到外界因素的影响较为明显，市政工程排水管道施工的施工重点和难点也较多。因此，在实际施工过程中，要综合考虑多个方面的因素，确保施工技术满足施工标准，在保证施工质量的同时尽量提高施工效率。

参考文献

[1]周哲.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].智能城市，2017，302：181.

[2]柴建利.谈市政工程道路排水管道施工技术要点[J].山西建筑，2017，4304：168-169.

[3]冒松林.市政工程道路排水管道施工技术探析[J].建设科技，2017，10：92-93.

[4]谢桂平.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].建材与装饰，2017，16：276-277.

[5]姜月振.简述市政工程道路排水管道施工技术要点[J].农家参谋，2017，16：170.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e1cb25cfb178b38ac1e06d68.html