# 调频步进雷达信号论文-朱锦辉

导读:本文包含了调频步进雷达信号论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:调频步进雷达信号,频率步进,信号处理

### 调频步进雷达信号论文文献综述

朱锦辉[1]（2016）在《调频步进雷达信号分析与处理策略探究》一文中研究指出在处理信号的过程中,频率步进雷达信号可以频域合成瞬时带宽相对较窄的脉冲信号,从而得到合成宽带雷达信号,高分辨距离像是通过信号处理的方法来获取的,这种技术就是合成高分辨雷达技术。而调频步进雷达信号是对频率步进雷达信号的改进,具有抗干扰能力强、距离分辨率高等优点,在雷带系统中被广泛应用。本文在分析调频步进雷达信号的基础上,对调频步进雷达的工作原理及信号的处理方法做出进一步的探讨。(本文来源于《数字技术与应用》期刊2016年08期）

宁娜,王鹏[2]（2015）在《调频步进频雷达信号处理关键技术研究》一文中研究指出线性调频和步进频技术通常用于改善各类雷达制导武器的距离维分辨率。本文综合采用了这两种技术,设计一种线性调频与步进频复合的雷达信号处理系统,分析了该调频步进频雷达信号成像原理及关键技术,研究了目标运动对成像的影响,对调频步进频的几种常用距离像拼接算法做了仿真分析,并提出了一种新的逆向舍弃距离像拼接算法,可避免了抽取起始点选择不准确问题,该算法复杂度较低,便于实际工程应用,对弹载雷达信号处理系统具有很强的参考价值。(本文来源于《电子设计工程》期刊2015年13期）

李广柱,何松华,刘光灿[3]（2014）在《基于调频步进雷达信号的扩展目标带状成像算法》一文中研究指出扩展目标的距离像是对其分类和识别的基础,在采用合成宽带雷达信号获取高分辨一维距离像的时候,扩展目标上不同距离的散射点在相对径向运动速度的差异满足一定条件的情况下,通过距离-多普勒耦合效应产生混迭,这会给目标的分类和识别带来不利影响。针对这一情况,文中基于调频步进雷达信号,通过对高分辨一维距离像进行相参积累,得到了扩展目标的二维带状像,避免了混迭效应。文中建立了扩展目标带状成像的理论模型,详细推导了信号处理的算法流程,并利用仿真实验得到了扩展目标的带状像。(本文来源于《现代雷达》期刊2014年07期）

欧建平,胡延平,李广柱,陈付彬,谭志国[4]（2012）在《一种调频步进雷达信号运动补偿新算法》一文中研究指出基于调频步进雷达信号是一种速度敏感信号,需要进行严格的运动补偿,文中详细推导了调频步进雷达信号2次脉冲压缩处理的理论表达式,分析了目标运动带来的距离耦合项,并对经典运动补偿方法进行了理论推导和研究。同时,还提出利用步进频体制的距离-多普勒耦合效应,只需一次补偿的新方法,仿真实验验证了该方法的有效性。(本文来源于《现代雷达》期刊2012年03期）

张忠传,牟善祥,徐光进,张劲东[5]（2010）在《基于Stretch处理的毫米波调频步进雷达信号处理技术研究》一文中研究指出研究了毫米波调频步进雷达Stretch(去斜率)处理中快速傅里叶变换(FFT)点数和采样间隔的选择原则。针对大带宽信号对大距离窗口的观测,提出了基于二维FFT的调频步进雷达高分辨距离像合成方法,考虑到对目标运动的敏感性问题,提出了基于帧间脉冲多普勒的速度补偿方法。利用较少的子脉冲和较低的系统采样率,该方法可实现大带宽信号对大距离窗口内静止和运动目标的观测。仿真结果表明了该方法的有效性。(本文来源于《南京理工大学学报(自然科学版)》期刊2010年01期）

郭俊芳[6]（2009）在《调频步进雷达信号理论与应用研究》一文中研究指出高分辨率雷达在军事中有着极为广泛的应用。调频步进雷达信号兼有频率步进信号和Chirp信号的优点,是一种高距离分辨力信号。本文以毫米波雷达导引头为背景,针对宽带调频步进雷达信号的一维成像进行深入研究。首先,给出了宽带雷达信号具有高分辨能力的直观解释,推导了频率步进雷达合成高分辨一维距离像的通用数学表达式。对调频步进雷达信号进行了分析,研究了调频步进雷达信号的模糊函数、距离多普勒耦合特性和副瓣抑制问题。其次,介绍了调频步进雷达信号合成高分辨距离像的基本原理。对调频步进雷达脉内脉间两步压缩进行了深入分析。再次,对调频步进雷达信号的多普勒效应进行了分析和仿真,提出了先采用基于FFT的速度粗估计、再利用最小脉组误差准则的两步运动补偿方法。同时探讨了调频步进雷达信号距离像的混迭、冗余问题和距离像的拼接技术,研究了结合目标抽取和参数选取的方法解决距离像的混迭、冗余问题。最后,介绍了双平面振幅和差式单脉冲雷达测角方法,提出了基于高分辨距离像的测角方法,介绍了调频步进单脉冲雷达体制通过叁通道(和通道、方位差通道、俯仰差通道)得到目标方位角和俯仰角的基本过程。(本文来源于《南京理工大学》期刊2009-05-01）

华淞,李饶辉[7]（2008）在《相位噪声对调频步进雷达信号的影响》一文中研究指出频率源相位噪声的指标直接影响频率源性能,因而建立相位噪声与相关雷达指标之间的关系为频综设计者确定频率源相噪指标、改善雷达性能具有一定的参考意义。结合频率稳定度理论,基于调频步进雷达系统的信号模型,分析得出,频率源相位噪声在信号处理过程中发生混迭现象;并比较得出在相噪和相噪混迭对多点目标成像的影响中,相噪的影响起主要作用。(本文来源于《现代防御技术》期刊2008年05期）

刘斌[8]（2007）在《调频步进雷达信号处理机设计》一文中研究指出研究了用步进频结合调频子脉冲信号体制实现雷达的距离高分辨率。首先讨论了该信号的形式和处理方法,然后通过仿真确定信号参数的选择并验证信号处理方法的可行性。接着分析了子脉冲带宽、频率步进量、子脉冲个数等参数之间的相互关系和对于信号处理的影响。最后介绍了信号处理机的硬件设计,该设计充分利用现代超高速、超大规模可编程器件,以DSP+FPGA为核心来设计信号处理机。(本文来源于《雷达科学与技术》期刊2007年05期）

罗鹏,潘健,刘政华[9]（2006）在《调频步进频雷达信号处理的关键问题分析》一文中研究指出为了获得高距离分辨率,将线性调频信号作为子脉冲构成调频步进雷达信号。文中对该体制雷达的波形参数设计进行了理论分析,以及目标运动的多普勒效应对这种信号的影响。最后针对某型号雷达,给出了计算机仿真结果。(本文来源于《现代雷达》期刊2006年08期）

纠博[10]（2006）在《调频步进雷达信号的目标抽取算法研究及系统实现》一文中研究指出调频步进雷达信号通过脉冲综合处理来获得距离高分辨力,大大降低了对采样速率的要求,其系统复杂性低、成本低、易于工程实现,将逐渐成为今后高分辨雷达及目标识别系统的一个重要手段。本文首先讨论了调频步进信号高距离分辨的原理和它的性能,对调频步进雷达信号与步进频率信号在目标抽取算法上的区别进行了分析,并给出了不同参数下的目标抽取算法。最后主要论述了系统的软硬件实现。分析其信号处理的运算量、数据通信量等,并对系统的软硬件结构以及各个模块之间的接口进行了介绍。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2006-01-01）

### 调频步进雷达信号论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

线性调频和步进频技术通常用于改善各类雷达制导武器的距离维分辨率。本文综合采用了这两种技术,设计一种线性调频与步进频复合的雷达信号处理系统,分析了该调频步进频雷达信号成像原理及关键技术,研究了目标运动对成像的影响,对调频步进频的几种常用距离像拼接算法做了仿真分析,并提出了一种新的逆向舍弃距离像拼接算法,可避免了抽取起始点选择不准确问题,该算法复杂度较低,便于实际工程应用,对弹载雷达信号处理系统具有很强的参考价值。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 调频步进雷达信号论文参考文献

[1].朱锦辉.调频步进雷达信号分析与处理策略探究[J].数字技术与应用.2016

[2].宁娜,王鹏.调频步进频雷达信号处理关键技术研究[J].电子设计工程.2015

[3].李广柱,何松华,刘光灿.基于调频步进雷达信号的扩展目标带状成像算法[J].现代雷达.2014

[4].欧建平,胡延平,李广柱,陈付彬,谭志国.一种调频步进雷达信号运动补偿新算法[J].现代雷达.2012

[5].张忠传,牟善祥,徐光进,张劲东.基于Stretch处理的毫米波调频步进雷达信号处理技术研究[J].南京理工大学学报(自然科学版).2010

[6].郭俊芳.调频步进雷达信号理论与应用研究[D].南京理工大学.2009

[7].华淞,李饶辉.相位噪声对调频步进雷达信号的影响[J].现代防御技术.2008

[8].刘斌.调频步进雷达信号处理机设计[J].雷达科学与技术.2007

[9].罗鹏,潘健,刘政华.调频步进频雷达信号处理的关键问题分析[J].现代雷达.2006

[10].纠博.调频步进雷达信号的目标抽取算法研究及系统实现[D].西安电子科技大学.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e1dd218482db940730c1d1e2.html