# 浅水数学模型论文-白凤朋,杨中华,向爱农,刘方平,廖伟

导读:本文包含了浅水数学模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:浅水,数学模型,植被,河道水流运动

### 浅水数学模型论文文献综述

白凤朋,杨中华,向爱农,刘方平,廖伟[1]（2019）在《浅水数学模型在植被影响河道水流运动中的应用》一文中研究指出以植被水流为例,基于Godunov型有限体积方法开发了模拟浅水植被水流的二维数学模型,并采用水槽试验对建立的植被水流数学模型进行验证,发现计算结果与试验数据吻合较好。在此基础上,研究了植被对河道水流运动的影响。结果表明,植被的存在改变了水流运动结构,增加了河床阻力,植被区流速减小,非植被区流速增加。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年05期）

岳志远,刘怀汉,李有为,闫军,付中敏[2]（2012）在《明渠交汇口水流浅水二维数学模型研究》一文中研究指出针对明渠交汇口缓流流动特性,建立基于高性能有限体积数值方法、具有二阶精度的非恒定浅水二维水流数学模型。基本控制方程采用浅水二维水流方程;采用能够有效捕捉激波的高性能有限体积方法离散控制方程;采用了隐式方法处理阻力项,从而保证了模型的稳定性。采用非结构叁角形网格系离散计算区域。最后,应用实测资料对两种模型进行了验证比较,结果表明该模型可模拟明渠交汇口基本流动特性,显示了对天然河流广阔的应用前景。(本文来源于《水运工程》期刊2012年10期）

岳志远,曹志先,李有为,付中敏,闫军[3]（2011）在《基于非结构网格的非恒定浅水二维有限体积数学模型研究》一文中研究指出建立了基于非结构叁角网格系统的非恒定浅水二维水流数学模型。基本控制方程采用浅水二维水流方程;采用能够有效捕捉激波的HLLC近似黎曼算子求解界面通量,并对界面变量进行数据重构,模型具有二阶精度;将地形高程定义在叁角单元节点上,使得单元间地形连续变化,结合处理底坡的DFB(divergence form for bed slope source term)方法,保证了模型的和谐性,使其能够有效地模拟不规则地形条件上干湿边界变化过程中的水流过程;采用了隐式方法处理阻力项,从而保证了模型的稳定性。最后,通过四个经典算例对模型进行了系统地检验。结果表明:此模型具有很好的和谐性和稳定性,能够有效、准确地模拟复杂地形情况下水流运动,显示了广阔的应用前景。(本文来源于《水动力学研究与进展A辑》期刊2011年03期）

陈冲[4]（2009）在《贴体曲线坐标系下浅水数学模型的研究与应用》一文中研究指出近年来,我国水利水电建设事业得到了蓬勃发展。在水动力学的研究中,越来越多的学者将叁维的天然河道水流模型转化为二维的浅水数学模型进行求解。在对天然河道和沿海水流的计算中,这一处理方法表现出了很强的优越性,在理论研究和生产实践中发挥着日益重要的作用。本文在广泛研究现有各种浅水数学模型的基础上,针对天然河道弯曲复杂的边界条件给计算网格生成带来的困难,将笛卡尔坐标系下的浅水模型引入到贴体曲线坐标系下,构建了基于同位网格系统的贴体曲线坐标系下的浅水数学模型,具体研究内容如下：(1)针对天然河道边界弯曲复杂的特点,提出了一种可控制网格内部正交的贴体网格生成方法。在调节因子P,Q的选取上,根据流函数与势函数绝对正交的原则,推导了计算平面上一点(ξ,η)与物理平面上一点(x,y)对应关系的方程,运用TDMA算法对网格生成方程进行求解,最终生成贴体坐标网格,整个流程运用FORTRAN 95编程实现。通过程序计算得到的网格光滑性和正交性较好,不失为一种理想的计算网格。(2)在曲线坐标下的浅水控制方程的基础上,针对天然河流大部分河段的弯曲性较大,岸线曲折,地形复杂,引起弯道环流,水流具有明显的叁维特性,而且弯道环流的作用对水流泥沙运动影响较大,使水流凹岸流速增大等特点,在控制方程里增加了弯道环流项和科氏力项,以求能更好的描述浅水模型。在方程的离散上,运用了同位网格,对对流项采用乘方格式进行离散。在运用SIMPLE算法进行求解时,采用水位修正法对流速进行修正。在对连续弯道和天然河段进行求解中,通过计算值与实测值的对比,表明了计算模型与计算方法的可行性,也一定程度上反映出了弯道水流的水力特点。(3)在求解叁维水流时,平面上采用贴体坐标变换,而垂向上采用了σ坐标变换。在处理压力项时,采用了静水压强假定,这从对叁维弯道水流的计算结果可以看出是相符的。针对叁维弯道水流因受到离心力而产生的螺旋状流动,选取了7个横断面,对断面内的水深进行了分析；计算结果与实测值较为吻合,从而验证了该模型的可行性与准确性。本论文的研究内容及其成果对于研究天然河道及近海水流具有一定的指导意义。(本文来源于《西安理工大学》期刊2009-03-01）

李占松,王玲玲,朱士江[5]（2009）在《二维浅水流动数学模型的多解性评价》一文中研究指出二维浅水流动的多解性现象经常呈现于实际工程中.数值模拟业已成为二维浅水流动分析的主要手段.所采用的控制方程也必须能正确反映水流运动在该方面的本质.与零方程模型相应的含紊动粘性项二维浅水方程组具有多解性;无对流项和紊动粘性项的二维浅水方程组解具有唯一性;有对流项而无紊动粘性项的二维浅水方程组只有离散时引入人工粘性项解才是有限的;与双方程模型相应的含紊动粘性项二维浅水方程组具有多解性也是必然的.(本文来源于《河南科学》期刊2009年01期）

槐文信,梁爱国[6]（2005）在《浅水横流中底部水平热水射流近区的初始稀释——(I)数学模型及其验证》一文中研究指出采用数值模拟方法研究浅水横流中底部水平圆孔热水射流的稀释特性。首先运用量纲分析方法得出了该类流动的影响因素的表达式。并建立了描述热水射流的叁维k-ε紊流数学模型。应用基于混合有限分析法的SIMPLE算法进行求解,结合有效的试验资料,检验了数学模型和计算方法的合理有效性,为进一步研究该类流动的数值特性奠定了基础。(本文来源于《四川大学学报(工程科学版)》期刊2005年03期）

张培文,刘德富,宋玉普[7]（2003）在《多孔介质上浅水流动的数学模型》一文中研究指出采用有限元方法,建立了多孔介质上地下渗流和地表径流的数学模型以及相互耦合的数学模型,编制了有限元分析的计算程序,并分别对渗流模型和径流模型进行了验证。给出了实际降雨强度曲线条件下,坡脚的出流过程和入渗率变化过程的模拟结果,计算结果表明,该模型为分析降雨条件下滑坡的稳定性提供了更为精确的水荷载,具有一定的工程实用价值。(本文来源于《长江科学院院报》期刊2003年03期）

张修忠,王光谦[8]（2002）在《浅水流动及输运叁维数学模型研究进展》一文中研究指出对近年来国内外浅水流动及输运叁维数学模型的发展作了较全面的回顾 ,重点论述了数学模型研究中的若干基本问题 ,包括垂向坐标的σ变换、悬沙输移的近底边界条件、自由水面的计算、紊流的封闭问题以及有效的数值计算方法。讨论了浅水流动及输运三维数学模型有待于进一步研究的方向和发展趋势。(本文来源于《水利学报》期刊2002年07期）

钦文婷,陶建华[9]（2001）在《浅水非线性色散波的数学模型和高精度数值方法》一文中研究指出针对近岸浅海波浪在港工、海工结构物和复杂地形的影响下的折射、绕射、反射和变形,建立了以Boussinesq方程为基础的数学模型。研究了改进模型色散性、非线性的途径,特别是用高精度数值方法保证模拟的结果有良好的色散性和非线性。基于这一数学模型建立了具有类似实验室波浪水池功能的“数值波浪水池”(NWB)。给出了两个工程应用实例:台风浪破坏珠海港护岸的模拟和分析:叁亚白排港人工岛的数值实验。(本文来源于《自然、工业与流动——第六届全国流体力学学术会议论文集》期刊2001-04-01）

赵月林,古文贤[10]（1992）在《浅水低速状态下操纵运动数学模型研究》一文中研究指出有关港内船舶操纵性能的研究,重要的问题是建立浅水、低速状态下的船体流体力的数学模型.笔者通过分析计算,建立了用船型要素求取浅水低速状态下的船体流体力的数学模型.与实验结果比较表明,两者吻合较好,可为港内船舶操纵性能的研究提供参考.(本文来源于《大连海运学院学报》期刊1992年03期）

### 浅水数学模型论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对明渠交汇口缓流流动特性,建立基于高性能有限体积数值方法、具有二阶精度的非恒定浅水二维水流数学模型。基本控制方程采用浅水二维水流方程;采用能够有效捕捉激波的高性能有限体积方法离散控制方程;采用了隐式方法处理阻力项,从而保证了模型的稳定性。采用非结构叁角形网格系离散计算区域。最后,应用实测资料对两种模型进行了验证比较,结果表明该模型可模拟明渠交汇口基本流动特性,显示了对天然河流广阔的应用前景。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 浅水数学模型论文参考文献

[1].白凤朋,杨中华,向爱农,刘方平,廖伟.浅水数学模型在植被影响河道水流运动中的应用[J].水电能源科学.2019

[2].岳志远,刘怀汉,李有为,闫军,付中敏.明渠交汇口水流浅水二维数学模型研究[J].水运工程.2012

[3].岳志远,曹志先,李有为,付中敏,闫军.基于非结构网格的非恒定浅水二维有限体积数学模型研究[J].水动力学研究与进展A辑.2011

[4].陈冲.贴体曲线坐标系下浅水数学模型的研究与应用[D].西安理工大学.2009

[5].李占松,王玲玲,朱士江.二维浅水流动数学模型的多解性评价[J].河南科学.2009

[6].槐文信,梁爱国.浅水横流中底部水平热水射流近区的初始稀释——(I)数学模型及其验证[J].四川大学学报(工程科学版).2005

[7].张培文,刘德富,宋玉普.多孔介质上浅水流动的数学模型[J].长江科学院院报.2003

[8].张修忠,王光谦.浅水流动及输运叁维数学模型研究进展[J].水利学报.2002

[9].钦文婷,陶建华.浅水非线性色散波的数学模型和高精度数值方法[C].自然、工业与流动——第六届全国流体力学学术会议论文集.2001

[10].赵月林,古文贤.浅水低速状态下操纵运动数学模型研究[J].大连海运学院学报.1992

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e2a0a0b96d7a28c004fb1e94.html