# 热丝多层焊论文-张书权,姚君山

导读:本文包含了热丝多层焊论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:激光技术,热丝填充激光焊,温度场,应力场

### 热丝多层焊论文文献综述

张书权,姚君山[1]（2019）在《热丝填充激光多层焊温度场和应力场的数值模拟》一文中研究指出基于有限元软件SYSWELD对20 mm厚316LN板热丝填充激光多层焊的温度场和应力场进行了叁维动态数值模拟。利用生死单元法,采用双椭球体热源加3D高斯锥形热源的复合体热源模式来计算热丝填充激光焊过程,计算的焊缝横截面形状与试验结果基本吻合。计算结果表明,焊缝及附近区域表现出较高的焊接残余应力,而远离焊缝的区域,残余应力较小。所得到的多层焊沿厚度方向的残余应力分布规律符合实际,以及所计算的焊接变形与实测结果相吻合,这些可以为实际工程应用提供参考依据。(本文来源于《热加工工艺》期刊2019年07期）

尹杰[2]（2009）在《高强钢双光束热丝多层焊工艺及接头组织性能研究》一文中研究指出采用较小功率激光对厚板低合金高强钢进行填丝多层焊,热变形小,还可通过调节焊丝成分来改善焊缝组织性能,节约了成本,具有很大的现实意义和广阔的应用背景。但是,焊缝成形不稳定、未熔合和气孔问题一直难以解决。本文针对上述问题,设计并改进了适合于厚板双光束填丝多层焊的窄间隙坡口尺寸,采用双光束热丝多层焊技术实现了16mm厚11CrNi3MnMoV低合金高强钢的可靠连接,消除了未熔合和气孔缺陷。并重点对接头的断裂行为以及激光重熔、热处理作用下焊缝各区的微观组织结构进行了深入分析。在以往激光多层焊的基础上,本文从多层焊能量合理利用与分配的角度优化的焊接工艺规范,研究了焊接线能量、层间保温和热丝对焊缝宏观成形的影响,阐述了双光束热丝焊过程的能量分配原则与作用原理。采用双光束热丝多层焊工艺焊接低合金高强钢获得的接头强度基本都高于母材强度。本文利用扫描电镜和能谱对焊缝断口韧窝形貌与第二相粒子进行了细致分析,阐明了未熔合缺陷、第二相粒子等对接头性断裂行为的影响规律。。硬度测试结果标表明,焊缝硬度高于母材,硬度峰值出现在热影响区的熔合区附近。经历再热作用的内层焊道硬度值稍低于末层硬度值。。在金相观察的基础上,深入分析了激光二次重熔和急热急冷热循环下接头的宏观和微观组织特征。激光多层焊的HAZ组织主要是板条马氏体,其晶粒明显细化,粗晶区仅占热影响区的1/4左右。根据加热状态不同,将焊缝区组织划分为叁个典型区域:激光填丝焊原始焊缝组织:由贝氏体、针状铁素体和少量低碳马氏体组成;经历激光二次重熔的焊缝组织:主要由粒状贝氏体和针状铁素体组织组成;经历热处理后的焊缝组织:主要由贝氏体正火组织和贝氏体回火组织组成。此外,焊缝中存在大量的相互平行且紧密排列的铁素体束。利用能谱分析研究了焊缝主要合金元素的分布规律。宏观上,由顶层到底层含量逐渐增多;微观上,合金元素主要分布在α-Fe的间隙处。通过对焊缝进行XRD衍射分析,确定焊缝中物相种类、含量以及不同工艺下晶格参数的变化,为研究各工艺焊缝合金元素固溶强化效果提供了可靠依据。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2009-06-01）

### 热丝多层焊论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

采用较小功率激光对厚板低合金高强钢进行填丝多层焊,热变形小,还可通过调节焊丝成分来改善焊缝组织性能,节约了成本,具有很大的现实意义和广阔的应用背景。但是,焊缝成形不稳定、未熔合和气孔问题一直难以解决。本文针对上述问题,设计并改进了适合于厚板双光束填丝多层焊的窄间隙坡口尺寸,采用双光束热丝多层焊技术实现了16mm厚11CrNi3MnMoV低合金高强钢的可靠连接,消除了未熔合和气孔缺陷。并重点对接头的断裂行为以及激光重熔、热处理作用下焊缝各区的微观组织结构进行了深入分析。在以往激光多层焊的基础上,本文从多层焊能量合理利用与分配的角度优化的焊接工艺规范,研究了焊接线能量、层间保温和热丝对焊缝宏观成形的影响,阐述了双光束热丝焊过程的能量分配原则与作用原理。采用双光束热丝多层焊工艺焊接低合金高强钢获得的接头强度基本都高于母材强度。本文利用扫描电镜和能谱对焊缝断口韧窝形貌与第二相粒子进行了细致分析,阐明了未熔合缺陷、第二相粒子等对接头性断裂行为的影响规律。。硬度测试结果标表明,焊缝硬度高于母材,硬度峰值出现在热影响区的熔合区附近。经历再热作用的内层焊道硬度值稍低于末层硬度值。。在金相观察的基础上,深入分析了激光二次重熔和急热急冷热循环下接头的宏观和微观组织特征。激光多层焊的HAZ组织主要是板条马氏体,其晶粒明显细化,粗晶区仅占热影响区的1/4左右。根据加热状态不同,将焊缝区组织划分为叁个典型区域:激光填丝焊原始焊缝组织:由贝氏体、针状铁素体和少量低碳马氏体组成;经历激光二次重熔的焊缝组织:主要由粒状贝氏体和针状铁素体组织组成;经历热处理后的焊缝组织:主要由贝氏体正火组织和贝氏体回火组织组成。此外,焊缝中存在大量的相互平行且紧密排列的铁素体束。利用能谱分析研究了焊缝主要合金元素的分布规律。宏观上,由顶层到底层含量逐渐增多;微观上,合金元素主要分布在α-Fe的间隙处。通过对焊缝进行XRD衍射分析,确定焊缝中物相种类、含量以及不同工艺下晶格参数的变化,为研究各工艺焊缝合金元素固溶强化效果提供了可靠依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 热丝多层焊论文参考文献

[1].张书权,姚君山.热丝填充激光多层焊温度场和应力场的数值模拟[J].热加工工艺.2019

[2].尹杰.高强钢双光束热丝多层焊工艺及接头组织性能研究[D].哈尔滨工业大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e2d6a5989bc0e2bf35c2094c.html