# 浅析电力调度自动化系统现存问题及解决策略

（国网四川省电力公司崇州市供电分公司611230）

摘要：近些年，伴随信息技术的发展，电力调度自动化系统成为国内电网运行管理的主要工具，极大的提升了电网管理的效率和质量，在提高供电质量、保障电能的正常供应等方面发挥着无可取代的作用。然而，电力调度自动化系统并非完善的，还存在诸多的问题，如功能不够完善、系统可靠性低等，给电力调度工作造成极大的隐患，是电力行业应该重点关注并采取措施进行处理的关键问题。本文就此展开论述，探讨电力调度自动化系统当前存在的主要问题及解决办法。

关键词：电力调度自动化系统；问题；解决策略

当下，电能已经成为人们日常活动的基础能源形式，在社会的方方面面发挥着至关重要的能源供给作用。近些年，随着社会电气化程度的提升，人们对电能的需求与日俱增，依赖性不断增加，对电力调度自动化系统提出更高的要求，促使其进行系统结构、功能等的更新，藉此满足社会发展的用电需求。

1当前国内常见的电力调度自动化系统

1.1CC-2000电力调度自动化系统

该系统主要应用于华北、东北等地区，是由中国电力科学研究院联合清华大学等高校共同研发的，具有极好的操作性和稳定性，能够实现电力系统运行过程中的数据动态采集、传输和分析，满足电力调度的运行需要。该系统的结构为分布式，能够避免因个别节点出现故障对系统整体的影响，提高了系统对自身故障的抵御能力，能够最大限度的保障系统的可靠运行。

1.2D-6000能量管理系统

该系统的主要应用单位为北京供电局、郑州供电局等，是由南京南瑞集团公司研制的。与其他电力调度系统相比，D-6000能量管理系统采用调度电话自动拨号、气象卫星云图技术和调度投影技术，实现电网调度的可视化，增强系统对复杂、恶劣天气的预测、应对能力，许多关键参数和指标都是国内电力调度自动化系统的先进水平，是国内现有调度自动化系统中最先进、功能最完善的系统。

1.3OPEN-2000能量管理系统

该系统同样为南京南瑞集团公司研发，在国内各省市都有应用，是当前国内应用最为普遍的电力调度自动化系统。该系统成功应用AGC、PAS等技术，能够满足不同地区的电力调度需要，具有良好的适应性，能够根据现场条件灵活配置。

2当前电力调度自动化系统存在的主要问题

2.1系统平台与硬件平台的兼容性问题

众所周知，电力调度自动化系统是依托计算机存在并运行的，是计算机中的软件之一，不可避免的涉及到软件系统和计算机的兼容性问题。目前，国内的调度自动化系统选用的计算机有HP、DELL、BIM等几种，对于RISC的小型机器，各自都有自己专用的操作系统，而对于CISC的机器，一般选用Windows系统。出于稳定性、安全性考虑，电力调度自动化系统大多选用RISC的机器，导致计算机系统与软件出现兼容性问题，必须根据不同的计算机操作系统进行适应性改进，更需要考虑计算机升级可能带来的各类问题。

2.2电网模型的变动问题

电力调度自动化系统是对电网进行监控的重要工具，系统必须根据电网的变化而及时调整。近些年，随着社会用电需求的增加，电网模型的变动频率不断加快，电网的规模也不断扩大，对电力调度系统的结构造成一定的影响，导致电力调度系统的结构处在不断的变化中，可能出现各种不完善的情况，导致故障概率大幅增加。

2.3电力调度自动化系统的功能完善问题

近些年，随着电力行业的发展，对于电力调度自动化系统的功能要求已经不单单的局限在SCADA功能方面，开始朝着负荷预测、网络拓扑等方向发展，甚至要求系统具备调度员培训模拟系统，这导致电力电力自动化系统的功能与应用需求出现越来越大的差距，如果系统不尽快的进行功能完善将会为更先进的系统所取代。

2.4系统与其他系统的共享问题

目前，许多电力企业将电力调度自动化系统孤立对待，并未将其其他系统联网，导致电力调度系统出现信息孤岛情况，影响信息的利用效率，不利于配电网络的综合管理。该情况的出现既有管理者的视野局限问题，也有系统的数据结构、形式的差异问题，是多方面原因导致的。

3电力调度自动化系统现存问题的解决策略

3.1积极引入新技术完善调度自动化系统

针对电力调度自动化系统与计算机系统的兼容性问题，可以通过引入中间件技术的方式加以解决。具体来说，就是在电力调度系统和计算机系统之间加入中间件，实现两者间的连接，使得电力调度系统不直接与计算机系统对接，而是与中间件对接，能够为电力调度自动化系统提供适应的开发、运行环境，消除两者间的兼容性问题。

3.2加强电力调度自动化系统的科研力量

不可否认，当前的电力行业正处于高速发展的过程中，电力调度自动化系统的应用环境无时不刻不在发生着变化，电力行业对其的功能、结构等要求也在不断的变化中，电力调度系统必须与时俱进，根据电网模型的变化、调度功能需求的变化，及时调整系统的设计思路、加大新技术的应用力度，缩短系统的研发、更新周期，满足电力行业的发展需要。

3.3统一电力系统的接口

信息孤岛的出现很大程度上是由于数据类型、接口的不匹配导致的。所以，应积极推进电力系统的接口、数据类型的统一工作。当然，这项工作的工作量、难度是巨大的，应该进行周密的谋划，分层分步实现。

结束语

综上，电力调度自动化系统最大的问题是发展问题，应该以市场需求为导向，加快系统的革新速度，拓展系统的功能，增强系统的稳定性、可靠性，以此提高电力系统运行的质量，满足电力行业的发展需要。

参考文献

[1]孙立保,张婷婷.论电力调度自动化系统存在的问题及对策[J].工程技术:全文版,2016(11):00242-00242.

[2]张艳婷.论电网调度自动化系统运行维护影响因素及应对策略[J].科学中国人,2015(2).

[3]何波.分析电力调度自动化系统现存问题及措施[J].通讯世界,2014(21):85-86.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e3431b1fe75a7673df97dd2c.html