# 装配式建筑在高层建筑施工应用中存在的问题探究

广东工程建设监理有限公司510100

摘要：近些年，随着我国建筑行业的发展速度的不断加快，使得各类建筑工程发展迅猛。与此同时，装配式建筑施工的优势也获得了业界的好评。装配式建筑施工措施有利于确保整个高层建筑工程项目的顺利完成。构建全面的技术保证体系是高层装配式建筑施工管理的重要前提，其要求实施国家标准化施工管理的技术方法，唯有确保高层装配式建筑施工管理的良好实施，才能实现对整个高层建筑工程项目的严格把控。

关键词：装配式建筑；高层；应用

引言

在实施高层建筑工程建设时，人财物是其所必须的大量投入，还是装配式建筑施工过程中的关键要素，有助广泛普及整个高层装配式建筑施工管理，决定了整个高层建筑工程项目品质是否能提高。

1、新建筑施工的特点

（1）采用装配式施工方式，在工厂施工过程中完成了立面的涂装和门窗的安装。因此，可以有效地减轻建筑外墙立面的施工工作量，提高整体材料的利用率，促进材料的流通。（2）为了保证构件安全平稳的运输和构件的安全，装配所需的构件数量大，各构件的质量大。在选择运输设备时，必须确保它能够有效地运送部件，如有必要需要加强和运输。（3）堆垛能力大。在施工过程中，由于需要大量的施工，需要对整个预制构件的存储进行科学合理的规划，以保证构件的安全性能，同时也要考虑运输的方便，关于零件放置过程中的施工问题。（4）在施工中，要求整个施工的固定精度高，构件安全的牢固性能关系到整个施工的质量。为了保证连接时各构件满足设计和施工要求，保证整个外墙各构件具有良好的支撑力，必须了解具体的施工方法，并检查各连接点确保整个施工表面不会出现安全隐患。（5）施工工序复杂、难度大。在装配件施工过程中，供需主要分为两类，一类是构件与结构平行，另一类是构件先进后安装。如果按照第一种方法，必须先吊起外墙构件，然后施工顶梁等位置，以保证整个施工技术的成熟和完善，并控制吊装过程中的误差。（6）安全措施。为了保证整个装配式建筑的安全性能，有必要在建筑物的外墙上安装安全罩，并在操作层面上主要通过外墙的开口安装平网，该方法可有效防止高空坠落保证施工人员的安全。在吊装预制构件时，必须进行区域划分，以确保没有人员出入吊装施工区域，确保施工环境的安全。

2、施工中常见的问题

2.1吊装存在的问题

2.1.1连接部分所存在的问题

在建筑的施工过程当中进行装配式建筑施工必须通过预制配件来进行吊装。当进行吊装的时候可能会直接的连接到预留的相应钢筋上，也可能直接预制件的起吊点上。可是在实际的施工过程中，构件出现脱钩的现象是最为常见的。而造成的主要原因就是：在预制件时钢筋不具有足够的长度，同时可能在制作的过程有其他的材料不达标，以至于造成吊点在吊装的过程中出现与水泥一起拔起的状况。除此以外，就是因为吊装位置不对，以至于造成安装出现差错。这一系列的因素都坚实能够引发重大事故的重要因素。假如高空出现构件坠落的情况，那么避免不了出现人员以外身亡的事故，同时还将对构成的设备造成一定的影响，而且后果也将是十分严重的。

2.1.2设备操作的问题

是在整个施工的过程当中，大多数的情况下都是由吊塔工作完成的。可是超量的工作会给学生带来一定的工作压力甚至出现疲劳感，一旦在工作的过程中穿了失误，那么将会造成重大的意外事故。同时，如果操作人员和指挥的工作人员没有配合好，那么也将会引起安全问题。

2.2高空坠物的安全隐患问题

2.2.1高空坠物现象

其实在施工中最难以避免的安全问题就是高空坠物，而且也是最严重的意外事故。例如当进行预制构件配件的吊装过程中，混凝土的强度不达标，以至于吊装的位置无法承担相应的吊装力，假如所受的力超出原有的受力范围那么必然会出现高空坠落的情况，并且还可能使施工人员受到殃及，给施工人员带来重大的伤害。

2.2.2触电风险

触电在施工装配过程中也是较为常见的。造成的主要原因就是因为在焊装过程中，为了方便使用临时安装的电箱，但是电箱过于简陋，一旦在使用时稍不注意，就可能导致触电或者短路的情况发生。

3、解决装配式建筑在高层建筑施工应用问题的对策建议

3.1精度控制对策

①改进墙体标高控制方式。考虑到高层建筑吊装施工中精度控制存在的较高困难，施工单位不应采用传统的垫片控制标高方式，而是应通过预埋套筒及螺栓方法控制标高，丝扣旋转精确、预埋后可调节特性不仅能够有效提升吊装施工精度，更为牢固的螺栓也将有效提升施工安全性，图1为某改进墙体标高控制方式的工程深化设计示意图。②采用钢扁担吊装构件。为进一步提升施工过程的吊装精确度、便捷度，可采用钢扁担吊装构件，为提升这一吊装施工的灵活性，可在钢扁担上下两侧各开21个50mm小孔。③PC外墙控制。PC外墙控制同样会影响装配式建筑在高层建筑施工应用中的质量，因此这一控制应按照“结合施工图纸弹出顶板位置控制线→结合位置控制线就位安装→微调位置、校正偏差→调校外墙平整度→调校连接位置缝隙偏差→定位控制阳台板、悬挑板”流程开展具体吊装施工。值得注意的是，施工过程应采用“四点、一平、一尺”法，其中“四点”指的是构件与墙面各两点，“一平”指的是找平构件，“一尺”指的是一端先落地对正，再对另一端开展校正处理。④高度重视构件存放。考虑到构件存放会直接影响高层建筑吊装施工中精度控制，施工单位应对构件存放场地进行硬化处理，并做好块板四个支点的设置，构件存放过程的成品保护、起吊时防止端头磕碰也将更好为施工开展提供支持。

3.2安全管理对策

①设立安全防护措施。结合高空坠物问题实际表现，施工单位应结合高层建筑施工进度设立安全防护措施。例如，在广州财富中心项目的施工中，施工单位便建设了楼梯扶手栏杆、工具式安全平挡、定型防护钢板网、抱箍式操作平台、巨型钢柱抱箍式安全平挡等安全防护措施，由此有效避免了高空坠物引发的各类安全隐患出现。如楼梯扶手栏杆防护措施主要用于临边安全问题防护，相较于组合钢管式防护装置，楼梯扶手栏杆防护措施能够通过12#槽钢与钢管组成立杆，立杆脚部设置垫板，并使用M10膨胀螺丝固定垫板，同时使用准70mm的钢管（顶部、中部焊接）、准40mm的钢管（直穿固定），即可快速组成满足各种形状要求的安全围护装置，上文提及的高空坠物问题将得到较好避免。②吊装施工固定。为解决吊装引发的安全隐患，施工人员必须在吊装前做好固定工作，如主梁吊装时需安装母锁并设置对应护栏，同时检查钢索完整性、吊塔运行情况，即可有效避免吊装施工引发的安全隐患。此外，在预制构件吊装环节，施工单位必须予以更大的管理力度，同时需保证施工人员具备专业资格和操作经验，同时做好施工区域清场、保证施工人员按规定佩带安全防护工具，以此进一步降低安全事故发生几率。

结束语

总而言之，随着经济的不断发展以及科学的不断进步，建筑行业也是不断的进步，同时在建筑行业中的吊装需求也是不断的扩大，装配式建筑模式在整个建筑的施工过程当中有着重大的意义并且所涉及的内容也是十分的广泛的。因此，作为施工人员要加强每个环节的检查工作，同时还要能够保证工程的顺利实施，有效的缩短施工的期限，有效的促进建筑行业的整体发展。

参考文献：

[1]朱广绪.预制装配式建筑在高层住宅工程中的应用与探讨[J].安徽建筑，2017，24（05）：280-283+348.

[2]李成栋，杨海欧，童汝俊.装配式建筑的施工特点及对工程造价的影响[J].工程造价管理，2017（04）：25-29.

[3]兰兆红.装配式建筑的工程项目管理及发展问题研究[D].昆明理工大学，2017.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e350e38a132d999c2117fad1.html