# 超短波链路层协议论文-韩成

导读:本文包含了超短波链路层协议论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:无线自组织网络,定向天线,空分TDMA,网络仿真

### 超短波链路层协议论文文献综述

韩成[1]（2009）在《基于空分的超短波自组网链路层协议研究》一文中研究指出如何设计和优化链路层协议成为无线自组织网络研究的热点之一。首先,基于调度策略的链路层协议通常以TDMA(Time Division Media Access)为主,对TDMA协议的有效改进方法是采用空分TDMA(Spatial TDMA)机制;其次,定向天线相比于全向天线能提高网络性能。因此,将两者优势结合起来,设计一种基于方向性天线的STDMA媒体接入控制、链路调度算法及Ad Hoc组网方法。本文首先从超短波自组织网络的基本概念和特点入手,介绍了无线自组织网络当前研究的主要问题和应用前景。然后分别阐述了超短波信道特点以及定向天线在网络空分复用、天线增益、抗干扰等方面的优势。分析了定向天线用于无线自组网的可能性。接着阐述了多址接入协议。分析了基于全向和定向天线在组网和协议实现中的异同点和优缺点。最后设计了基于定向天线的STDMA接入协议,并在此基础上设计了层间接口、链路分配策略、时帧结构以及分组结构等。通过对链路信息表、两跳节点信息表和时隙分配表的周期更新来完成信道接入以及逻辑信道与传输信道的映射。同时实现定向发送链路维护、两跳拓扑结构感知等功能。研究发现,定向天线的应用,相比全向天线可明显提高网络的总的吞吐量、减少多址干扰、提高空间复用程度。STDMA方式可以保证每个节点无冲突接入信道并提高网络连通性。在仿真平台OPNET下设计了基于空分TDMA方式的节点模型和定向天线模型等,实现了特定网络模型的计算机仿真。仿真结果表明,在分布式的模型参数环境下,STDMA协议保证节点平均连通度达到4.8条/点,拓扑稳定时间小于8个时元,并在高业务负载下,与CSMA/CA协议相比网络吞吐量得到提高,分组接入时延小于250ms,不仅达到设计指标要求,而且保证了协议的高效、稳定。(本文来源于《电子科技大学》期刊2009-04-01）

陈潇[2]（2008）在《超短波信道Ad Hoc网络的数据链路层协议》一文中研究指出Ad Hoc网络是一种不需要依靠现有固定通信网络基础设施的、能够迅速展开使用的网络体系。由于其具有动态组网、完全分布式等特点,Ad Hoc网络不易受环境限制,具有很强的健壮性和抗毁性,特别适用于军事上的战术通信以及抢险救灾等应用。Ad Hoc网络中,由于其特殊组织形式,固定网络和有中心无线网络的很多协议都无法被它直接采用,因而需要设计专门适用于自组织网的协议。其中,设计可以为上层业务提供良好支持的数据链路层协议是自组织网研究的一个主要技术难点,也是决定通信功能和网络性能的一个关键。此外,超短波信道由于其通信稳定﹑干扰小﹑通信设备便于携带等优点,而广泛应用于战术通信中,将超短波信道与自组织网相结合是本文研究的重点。本文首先简单介绍了近年来美军研制的军事通信系统及其数据链路层采用的技术,分析了各自的特点。接着结合超短波信道的特点,根据现有的介质访问控制技术,采用基于TDMA的介质访问控制协议。然后在五步预留协议(FPRP)的基础上对其算法进行改进,提出了IFPRP,使其在保证可靠广播的同时,提高了节点的吞吐量,降低了网络时延。此外,在IFPRP中,添加了差错控制功能和捎带传输功能,用以提高数据传递的可靠性,减少一定的开销。本文第一章首先介绍了研究的背景及研究的主要内容。第二章简述了近年来美军研制的军事通信系统和数据链路层协议功能的设计。第叁章结合超短波信道的特点和采用的传输体制,并对超短波信道数据链路层的一般功能进行了设计。第四章利用OPNET仿真工具,构建网络仿真模型。第五章利用仿真模型,对仿真结果进行了详细的分析,论证了本文提出的协议的可行性,为超短波Ad Hoc网络数据链路层协议的设计提供了一种参考。最后,总结本文,提出进一步的改进工作。(本文来源于《电子科技大学》期刊2008-04-01）

龙华[3]（2006）在《超短波自组织网络数据链路层协议设计与实现》一文中研究指出与通常的有线通信网络不同，无线自组织网络可以在没有预先布设基础设施的条件下方便而迅速地组网。无线自组织网的数据链路层技术是无线自组织网络的关键技术之一。 实现基于TCP／IP协议、具有自组织能力的超短波自组织网络是国家863课题研究的主要目的。与传统的WLAN不同，本网络采用跳频传输技术和静态TDMA介质访问控制技术，这种FH-TDMA传输体制，有利于保证通信节点的可靠性和抗干扰性，易于实现变动环境的自组织组网，但FH-TDMA传输体制的特性和缺陷，对超短波信道链路层协议的设计提出了特殊的要求，引入了新的问题。 本论文设计了一种捎带传输技术的链路层协议。该协议不仅能有效减少网络层自组织协议和链路层相关短帧的单独出现，并且在传递数据的过程中，保持相对较小且稳定的开销，同时实现链路维护、ARP抑制、Hello抑制、两跳拓扑结构感知等功能。 超短波自组织网络的介质访问控制采用FH-TDMA方式，具有固定帧长、定时传输的特点，超短波自组网数据链路层协议利用这一特点，采用捎带域的方法，进行联合设计，有效地解决了短帧降低超短波自组织网络性能问题，并在Linux操作系统下实现了捎带传输技术的链路层协议，在实验环境下对协议的性能进行测试，验证了协议的有效性。(本文来源于《电子科技大学》期刊2006-05-01）

### 超短波链路层协议论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

Ad Hoc网络是一种不需要依靠现有固定通信网络基础设施的、能够迅速展开使用的网络体系。由于其具有动态组网、完全分布式等特点,Ad Hoc网络不易受环境限制,具有很强的健壮性和抗毁性,特别适用于军事上的战术通信以及抢险救灾等应用。Ad Hoc网络中,由于其特殊组织形式,固定网络和有中心无线网络的很多协议都无法被它直接采用,因而需要设计专门适用于自组织网的协议。其中,设计可以为上层业务提供良好支持的数据链路层协议是自组织网研究的一个主要技术难点,也是决定通信功能和网络性能的一个关键。此外,超短波信道由于其通信稳定﹑干扰小﹑通信设备便于携带等优点,而广泛应用于战术通信中,将超短波信道与自组织网相结合是本文研究的重点。本文首先简单介绍了近年来美军研制的军事通信系统及其数据链路层采用的技术,分析了各自的特点。接着结合超短波信道的特点,根据现有的介质访问控制技术,采用基于TDMA的介质访问控制协议。然后在五步预留协议(FPRP)的基础上对其算法进行改进,提出了IFPRP,使其在保证可靠广播的同时,提高了节点的吞吐量,降低了网络时延。此外,在IFPRP中,添加了差错控制功能和捎带传输功能,用以提高数据传递的可靠性,减少一定的开销。本文第一章首先介绍了研究的背景及研究的主要内容。第二章简述了近年来美军研制的军事通信系统和数据链路层协议功能的设计。第叁章结合超短波信道的特点和采用的传输体制,并对超短波信道数据链路层的一般功能进行了设计。第四章利用OPNET仿真工具,构建网络仿真模型。第五章利用仿真模型,对仿真结果进行了详细的分析,论证了本文提出的协议的可行性,为超短波Ad Hoc网络数据链路层协议的设计提供了一种参考。最后,总结本文,提出进一步的改进工作。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 超短波链路层协议论文参考文献

[1].韩成.基于空分的超短波自组网链路层协议研究[D].电子科技大学.2009

[2].陈潇.超短波信道AdHoc网络的数据链路层协议[D].电子科技大学.2008

[3].龙华.超短波自组织网络数据链路层协议设计与实现[D].电子科技大学.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e3b5f542c83c5d013381766f.html