# 现代建筑智能化机电设备安装技术探讨王甦

王甦

身份证号码：11010519700819xxxx

摘要：自改革开放至今，已经经历了四十个年头，在这四十年的发展历程当中，我国的经济实力和科学技术有了很大的发展和进步，建筑行业当中也融入了诸多先进的技术。在这其中，自动化和智能化得到了极为广泛的应用，特别是在当今时代的智能化建筑当中，受到了社会各界的广泛关注。智能化设备的安装和人们的日常工作与生活有着非常紧密的联系，要想从根本上保证安装质量，首先需要从保证安装技术的科学性与合理性方面入手。

关键词：现代建筑；智能化机电设备；安装技术

伴随着时代的发展和社会的进步，使得我国的综合国力与国际地位在不断的提高。城市化建设脚步的逐渐加快，使得我国建筑行业得到了良好的发展空间。现代化建筑自身具有具备多种不同的功能和特性，从而使之需要安装大量的智能化机电设备才能够完全实现。就智能化机电设备安装技术而言，其科学性与合理性对于机电设备的安装质量产生这重要的影响，由于我国在该领域起步较晚，因而还存在着诸多的问题。下文围绕现代建筑智能化机电设备的安装技术展开一系列的讨论。

1智能化机电设备安装简介

1.1远程终端处理系统

从目前的情况来看，在当前的现代建筑当中，要想能够从根本上保证智能化机电设备能够正常的运行，需要建立远程终端处理系统。这一终端系统主要由结构、系统、服务以及管理等多个要素所构成，其目的在于全面实现只能系统的一体化管理。该系统能够对整个建筑内部的供暖、排水以及供气等系统进行管理，使之原本功能不同，并且彼此独立的系统能够完全形成一个整体。预远程终端系统能够实现全面管理，具有极高的自动化程度，是当前非常先进有效的管理模式。从另一个角度来讲，远程终端处理系统通常需要通过RPU接口来实现连接，需要在进行建设之时按照一定的比例进行控制。

1.2导线网络

在进行管理系统建设的过程当中，需要使用各类导线，从而能够将整个系统当中的各个组成部分按照一定的逻辑进行连接，以此来形成一个完整的网状结构，由此便形成一个导线网络。在实际施工布线的过程当中，相关工作人员应该明确，部分线路一定要用导线进行连接，例如各个传感器或者是开关线路等，还有一些线路则需要使用屏蔽线来进行连接。不仅如此，要想从根本上保证机电设备的安装质量，从而使用户能够享受到高质量的服务，工作人员可以将计算机和网络进行单独的连接。

2智能化机电安装技术要点

2.1远程终端处理系统安装技术要点

因为系统的主机以及相关的子系统对整个现代建筑内部的所有设备进行监管，因此其CPU、主板以及内存等都处于高速运行的状态，进而产生出大量的热量。正因为如此，远程终端处理系统应该选择通风效果比较好的位置进行安装，并且要在其周围设置风扇。因为远程终端系统的作用在于对整个建筑的设备和电气进行管理，需要采取一定的措施来减少偷盗和篡改的威胁，因而使得主机房间对于外部只有一个出入口，并安装指纹密码锁，严禁外人进入。在完成主机以及管理系统的安装工作之后，不能立即进行导线连接的工作，在此之前还需要进行开机测试，保证系统具有相应的监管功能。

2.2导线网络安装技术要点

在当前的建筑领域当中，要想提高建筑的智能化程度，导线槽当中主要设置弱电线缆，同时也需要将其与电线、供暖以及水管等线路保持一定的安全距离，通常情况下，可以控制在一尺以上。在进行导线铺设的过程当中，安装人员可以将其放置在较高的位置，并且要保证其与房梁、支柱等保持五厘米以上的距离。不仅如此，要对导线的方向进行控制，使之与地平线平行，最外层采用防火并且绝缘的材料进行包裹。另外，在不同的导线之间不能出现过多的打结现象，否则会造成严重的信号损失，造成不必要的资源浪费。

2.3输入、输出设备安装技术要点

要想保证远程终端处理系统能够在第一时间受到来自各个子系统发来的信息，需要相关工作人员严格按照安装说明来进行施工，避免由于人工问题而造成安装质量不过关，进而使得建筑机电设备使用效果不佳。除此之外，在进行给排水管道安装的过程当中，要想有效的节约材料，并且减少排放的时间，可以将给排水管道设置为一条直线，选择最为合理的地点，制定最佳的布局方案。

2.4最后检测排查技术要点

在完成上述的安装步骤之后，要想从根本上保证电气设备能够处于正常的运行状态，负责安装的工作人员需要对其系统的各个部分进行排查和检测工作。第一，在所有的电气设备通电之后都能够正常运行之时，如果单独某一个设备无法正常运行，需要对该设备周围的导线进行排查，另外，需要保证整个建筑内所有的给排水设备都能够正常运行，如果发现其存在问题，应当对所有的管道进行逐一的排查。在完成上述的检查和测试工作之后，需要保证远程终端处理系统处于正常的运行状态，从而使之能够及时的受到来自各个子系统所发送的数据。

3结束语

前文对现代建筑智能化机电设备安装技术进行简要的分析和描述。伴随着我国现代化城市建设工作的逐渐深入，使得人们对于建筑的使用功能和质量提出了更高的需求。为了应当这种形势，建筑行业在日常施工当中大力应用智能化技术，有效的提高了现代建筑的智能化程度，为今后的发展奠定了坚实的基础。

参考文献：

[1]章利锋.建筑工程智能化机电设备安装分析[J].建筑与装饰，2018，（7）：187，190.

[2]陆海佳.智能化建筑机电设备安装的相关探讨[J].智能城市，2018，4（17）：164-165.

[3]陶勇.建筑工程智能化机电设备安装研究[J].建筑工程技术与设计，2018，（25）：3839

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e3b7192156f08494d541c7c0.html