# 陶瓷加热器论文-杜斌,鲁燕萍,任含玉

导读:本文包含了陶瓷加热器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:陶瓷加热器,有限元法,温度场

### 陶瓷加热器论文文献综述

杜斌,鲁燕萍,任含玉[1]（2018）在《基于ANSYS的内置加热子的陶瓷加热器温度场分析》一文中研究指出利用有限元分析软件ANSYS对陶瓷加热器的瞬态温度场进行了仿真分析,得到了氮化铝和氧化铝两种陶瓷基体中两种不同加热膜图形瞬时的温度场分布情况。同时对氧化铝基陶瓷加热器的实验结果和模拟计算结果进行了比较分析,计算结果能够反映真实加热器工作过程,可以为陶瓷加热器的加热膜图形设计提供有效依据。(本文来源于《真空电子技术》期刊2018年05期）

盛健,张华,黄加连,吴兆林,倪彬[2]（2017）在《陶瓷和金属正温度系数电加热器功率衰减特性研究》一文中研究指出为空调中辅助电加热器的设计选型提供更准确的依据,本文对广泛使用的2种电加热器功率衰减特性进行研究。采用名义工况下启停运行5,000次及干烧工况下连续运行15天的两种测试方法,结果表明:两种测试方法获得的两种电加热器的功率衰减特性结果比较吻合,金属PTC的功率衰减率分别为3.13%和2.04%,陶瓷PTC的功率衰减率分别为6.00%和8.11%。2种电加热器的功率衰减均为前期较快、后期较慢。根据功率衰减特性,在设计选型时,对2种电加热器的功率均应留有裕量,金属PTC电加热器应选5%,陶瓷PTC电加热器应选10%。(本文来源于《制冷技术》期刊2017年06期）

盛健,黄加连,吴兆林,张华,倪彬[3]（2016）在《陶瓷与金属PTC辅助电加热器加热特性初步研究》一文中研究指出陶瓷和金属PTC电加热器因制热启动快、初始加热功率大、调节方便和安全性好等特性而取代普通电加热管。对两种电加热器加热和功率衰减特性的研究是其在空气调节设备中的应用设计、选型等基础。对上述两种电加热器进行了上述两种特性试验,采用正常工作启停3000次试验方法,结果表明,金属PTC初始加热功率大,为稳态功率2.24倍,升温速率快,初始电流为稳态电流2.28倍,初始电阻22Ω,为稳态电阻42.7%,功率衰减速率均匀、功率总衰减率为2.71%,稳态壁面温度下降1.09%;陶瓷PTC初始加热功率较小,为稳态功率27.6%、峰值功率21.9%,升温速率较慢,初始电流为稳态电流36.8%、峰值电流28.4%,初始电阻135Ω,为稳态电阻2.09倍,功率衰减速率前期快而后慢、功率总衰减率为6.00%,稳态壁面温度下降2.84%。(本文来源于《2016年中国家用电器技术大会论文集》期刊2016-11-08）

陈宏伟[4]（2016）在《钢丝热镀锌锅陶瓷加热器表面积锌在线清理探讨》一文中研究指出钢丝加热热镀锌锅是一种较为节能、高效的锌锅,其加热元件为内置式陶瓷加热器。加热器在运行过程中,锌液易在加热器表面形成牢固的氧化锌层,需要定期停机清理,否则会影响锌锅的加热效率和加热器的使用寿命。而停机清理会影响设备的有效运行时间,并耗费较多的锌锭。因此,从实践出发,制作了适合清理锌氧化层的装置,并形成了一套有效的操作方法。与传统方式相比,采用该方法的清理效率提高了约60%,可降低锌耗约3 kg/t。(本文来源于《科技与创新》期刊2016年01期）

代春朵,马瑞娜,杜安,周宗才,赵树鹏[5]（2014）在《内加热器用外套管材料SiC陶瓷/不锈钢连接技术研究》一文中研究指出本文通过对目前用于陶瓷金属连接活性中间层的研究,设计了一种Al基合金,连接温度600℃,保温20min,实现了SiC陶瓷/不锈钢的连接。通过分析发现,中间合金由α(Al)基体,长条状的Al_3Ti,岛状的Al_2Cu、短棒状的(Al)-Si共晶,及弥散分布在基体上的Si单质组成,实验测得合金对陶瓷润湿良好并且流动性好,有较宽的熔化范围,能与陶瓷充分接触并填满缝隙。连接实验结果表明陶瓷不锈钢连接界面平整,结合紧密,界面处Al、Si、Cu以(Al)-Si、(Al)-Al_2Cu共晶形式存在。这种层状材料同时具有优良的耐熔锌腐蚀性和高的力学性能。(本文来源于《第10届中国热浸镀学术技术交流会暨节能减排新技术推介会论文集》期刊2014-07-25）

杨万利,史忠旗,李永锋,赵常见,乔冠军[6]（2014）在《SiC复相陶瓷内加热器套管的抗热震及抗氧化性能》一文中研究指出模拟内加热器服役环境,将具有复层结构的碳化硅(SiC)复相陶瓷内加热器套管置于金属铝液中,测试套管各部位材料的抗热震及抗氧化性能。通过X射线衍射和扫描电子显微镜研究材料成分和显微结构的变化,分析确定导致内加热器整体失效的原因及部位。结果表明:SiC复相陶瓷套管内管材料在长效氧化条件下残余强度依然达到270MPa以上,不会导致套管整体失效;外管材料在氧化和热震双重作用下,液面至液面下100mm处的孔隙率明显增加,残余强度显着降低,这是导致内加热器整体失效的主要原因。(本文来源于《硅酸盐学报》期刊2014年06期）

[7]（2013）在《京瓷展出可使纯电动汽车的热水供暖单元小型化的陶瓷加热器》一文中研究指出京瓷在"CEATEC JAPAN 2013"(2013年10月1~5日于幕张MESSE国际会展中心)上,展出了可使纯电动汽车(EV)的热水供暖单元实现小型化的陶瓷加热器"Al Sheath Heater"。通过组合使用高功率氧化铝陶瓷加热器与导热性出色的金属壳,实现了小型且高功率的热水供暖单元。(本文来源于《汽车实用技术》期刊2013年09期）

曹晓明,温鸣,赵树鹏,周宗才[8]（2012）在《金属/陶瓷层状结构复合材料及热镀锌内加热器》一文中研究指出热镀锌行业存在锌液腐蚀问题,内加热器由于材料限制不能做成大尺寸,不能解决大尺寸锌锅内加热问题。利用金属黏接的复合技术,将陶瓷材料和金属材料复合成复合材料套管。复合材料同时具有优良的耐熔锌腐蚀性和高的力学性能,复合材料的抗折强度增至2 700 MPa,导热性良好,加热器的内外温差仅约100℃。利用复合材料套管制造的热镀锌用内加热器,可制成任意尺寸,采用能源主要有电、气、油等,具有寿命长、成本低、使用方便、维修容易等特点,彻底解决锌锅的内加热问题。(本文来源于《金属制品》期刊2012年04期）

曹晓明[9]（2012）在《金属/陶瓷层状结构复合材料及在锌锅内加热器上的应用》一文中研究指出(本文来源于《2012锌锅加热和使用技术专题会论文集》期刊2012-06-13）

曹晓明,温鸣,安德鲁,赵树鹏,侯志娇[10]（2012）在《金属/陶瓷层状结构复合材料及热镀锌内加热器》一文中研究指出利用金属粘接的复合技术,将陶瓷材料和金属材料复合为一体,制成一种复合材料套管。这种材料同时具有优良的耐熔锌腐蚀性和高的力学性能。利用此种套管制造的热镀锌用内加热器,可制成任意尺寸大小和采用任何能源种类;而且具有寿命长,成本低,使用方便,维修容易等特点。彻底解决所有锌锅的内加热问题。(本文来源于《2012锌锅加热和使用技术专题会论文集》期刊2012-06-13）

### 陶瓷加热器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为空调中辅助电加热器的设计选型提供更准确的依据,本文对广泛使用的2种电加热器功率衰减特性进行研究。采用名义工况下启停运行5,000次及干烧工况下连续运行15天的两种测试方法,结果表明:两种测试方法获得的两种电加热器的功率衰减特性结果比较吻合,金属PTC的功率衰减率分别为3.13%和2.04%,陶瓷PTC的功率衰减率分别为6.00%和8.11%。2种电加热器的功率衰减均为前期较快、后期较慢。根据功率衰减特性,在设计选型时,对2种电加热器的功率均应留有裕量,金属PTC电加热器应选5%,陶瓷PTC电加热器应选10%。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 陶瓷加热器论文参考文献

[1].杜斌,鲁燕萍,任含玉.基于ANSYS的内置加热子的陶瓷加热器温度场分析[J].真空电子技术.2018

[2].盛健,张华,黄加连,吴兆林,倪彬.陶瓷和金属正温度系数电加热器功率衰减特性研究[J].制冷技术.2017

[3].盛健,黄加连,吴兆林,张华,倪彬.陶瓷与金属PTC辅助电加热器加热特性初步研究[C].2016年中国家用电器技术大会论文集.2016

[4].陈宏伟.钢丝热镀锌锅陶瓷加热器表面积锌在线清理探讨[J].科技与创新.2016

[5].代春朵,马瑞娜,杜安,周宗才,赵树鹏.内加热器用外套管材料SiC陶瓷/不锈钢连接技术研究[C].第10届中国热浸镀学术技术交流会暨节能减排新技术推介会论文集.2014

[6].杨万利,史忠旗,李永锋,赵常见,乔冠军.SiC复相陶瓷内加热器套管的抗热震及抗氧化性能[J].硅酸盐学报.2014

[7]..京瓷展出可使纯电动汽车的热水供暖单元小型化的陶瓷加热器[J].汽车实用技术.2013

[8].曹晓明,温鸣,赵树鹏,周宗才.金属/陶瓷层状结构复合材料及热镀锌内加热器[J].金属制品.2012

[9].曹晓明.金属/陶瓷层状结构复合材料及在锌锅内加热器上的应用[C].2012锌锅加热和使用技术专题会论文集.2012

[10].曹晓明,温鸣,安德鲁,赵树鹏,侯志娇.金属/陶瓷层状结构复合材料及热镀锌内加热器[C].2012锌锅加热和使用技术专题会论文集.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/e3f1cb469c6b87424bb8bcdf.html